| OFPPT | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

| Filière | : Techniques de Support et Maintenance Informatique et Réseaux (TMSIR) | Epreuve | : Théorie |
| --- | --- | --- | --- |
| Durée | : 4 heures | Barème | : /20 |

Dossier I (Linux): (4 pts)

Pour chaque question donnez les lignes de commandes permettant de :

- Créer l’arborescence /Doc1/Doc2 en une seule commande.

- Créer un fichier vide « FichTmsir » dans le dossier Doc2.

- Ecrire la commande qui permet d’afficher les autorisations appliquées par défaut sur le fichier FichTmsir.

- Retirer  la permission Lecture pour les autres utilisateurs sur le fichier FichTmsir.

- Créer  un utilisateur nommé UTmsir.

- Rendre  l’utilisateur UTmsir propriétaire du fichier FichTmsir.

- Ecrire la ligne de commande qui permet d’afficher la ligne  correspondante à l’utilisateur UTmsir du fichier /etc/passwd.

- Ecrire  la ligne de commande qui permet d’afficher le nombre d’utilisateurs crées sur le système en utilisant le fichier /etc/passwd.

Dossier II (Windows) : (4 pts)

Un système d’exploitation XP est installé sur une machine qui contient deux partitions C (partition active) et D. Le système de fichier respectivement est NTFS et FAT32. L’administrateur de cet ordinateur a crée :

- deux comptes utilisateurs UserTmsirA et UserTmsirB

- deux répertoires RepTmsir et ShareTmsir

- deux groupes GrpTmsir1 et GrpTmsir2

- Quelle est la commande utilisée pour convertir la partition D au format NTFS?

- La partition C est-elle une partition principale ? (justifiez votre réponse)

- L’administrateur de cet ordinateur veut exploiter les autorisations NTFS :

- Il a accordé l’autorisation Lecture au groupe GrpTmsir1 et l’autorisation Ecriture au groupe GrpTmsir2 sur le répertoire RepTmsir.

- Il a accordé l’autorisation Ecriture au groupe GrpTmsir1 et l’autorisation Lecture au groupe GrpTmsir2 sur le répertoire ShareTmsir.

- Il a rendu l’utilisateur UserTmsirA membre dans les deux groupes GrpTmsir1 et GrpTmsir2 et l’utilisateur UserTmsirB membre dans le groupe GrpTmsir1.

- Il a partagé le dossier PartageTmsir en attribuant l’autorisation de partage lecture au groupe GrpTmsir1.

  - Quelle est la permission effective attribuée à l’utilisateur UserTmsirB sur le dossier RepTmsir ?

  - Quelle est la permission effective attribuée à l’utilisateur UserTmsirA sur le dossier RepTmsir ?

  - Quelle est la permission effective attribuée à l’utilisateur UserTmsirA sur le dossier Partagé ShareTmsir ?

  - Quelle permission est attribuée  à l’utilisateur UserTmsirA pour qu’il puisse accorder les autorisations aux autres utilisateurs sur le dossier RepTmsir ?

Dossier III :  (12 pts)

On donne ci-dessous la topologie réseau de la société CIRCMAINT, qui a pour activité la  réalisation des cartes réseaux  qu’utilisent les  imprimantes  réseau.

Le réseau de la société est composé de deux réseaux ;  RESEAU1 et RESEAU2 qui contient chacun d’eux des sous réseaux. L’administrateur a opté pour l’adresse 192.168.4.0/23  pour configurer ce réseau.

Le RESEAU1 comporte les sous réseaux suivants :

- LAN13 contient 30 machines

- LAN12 contient 60 machines

- LAN11 contient 110 machines

Le RESEAU2 comporte les sous réseaux suivants :

- LAN23 contient 30 machines

- LAN22 contient 60 machines

- LAN21 contient 110 machines

Partie 1 :

Le Directeur de la société compte vous  recruter en tant que Technicien de Maintenance et Support Réseau pour gérer et administrer le réseau de la société. Comme premier test, il vous a posé un certain nombre de question sur le réseau et le matériel informatique, auxquelles vous devez répondre pour réussir la première partie du test de recrutement.  Les questions sont comme suit :

- Le chargeur de démarrage a  pour rôle de charger le noyau, quel  chargeur est utilisé pour le système Microsoft qui est installé dans tous les PCs du réseau de la société?

- Quelle est l’adresse MAC de Broadcast d’une trame Ethernet envoyée par la machine PC9?

- Quel protocole est associé à la couche 3 du modèle TCP/IP qui est utilisé par toutes les machines du réseau?

- Quel est le protocole qui permet de saisir le nom WWW.CIRCMAINT.ma  au lieu de son adresse IP ?

- Un utilisateur de la machine PC2 se plaint toujours des anomalies causées par les virus informatiques. Décrivez correctement les virus vers et comment pouvez-vous se protéger contre ces virus ?

- Lorsqu’un pirate parvient à s’emparer des informations sensibles de la société CIRCMAINT, quel type de perte subi  alors la société?

- Quel type de port utilisez-vous  pour récupérer le mot de passe du routeur Cisco Router0 ?

- Combien y a-t-il de domaines de diffusion (Broadcast) et de domaines de collision sur la topologie réseau de la société ?

- Quel type de technologie WAN utilise les réseaux à commutation de paquets ?

- Quel protocole permet à une machine du réseau de la société de signaler les erreurs du réseau ?

Partie  2:

- En utilisant l’adresse 192.168.4.0/23 et la technique VLSM, remplissez les tableaux suivants : (Reproduisez les tableaux sur votre copie d’examen)

| RESEAU1 | L’adresse sous réseau | Masque de sous réseau | L’adresse braodcast | La première adresse hôte | La dernière adresse hôte | Le nombre d’hôtes possible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN11 LAN12 LAN13 ………. ………. Le reste des sous réseaux | ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. | ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. | ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. | …………… ………….... …………… …………… …………… …………… …………… …………… | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… |

| RESEAU2 | L’adresse sous réseau | Masque de sous réseau | L’adresse braodcast | La première adresse hôte | La dernière adresse hôte | Le nombre d’hôtes possible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN21 LAN22 LAN23 ………. ………. Le reste des sous réseaux | ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. | ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. | ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. | …………… ………….... …………… …………… …………… …………… …………… …………… | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… |

- Ecrivez la table de routage concernant le routeur Router0

| Destination | Masque | Interface | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………… ………………… ………………… | ……………………. ……………………. ……………………. | ……………………... ……………………... ……………………... | ……………………... ……………………... ……………………... |

- Router0 est un routeur CISCO, configurez le routage statique sur ce routeur en choisissant la distance administrative 130 ?

- L’utilisateur du PC8 utilise certains services de l’entreprise comme les services dns, http et ftp. Remplissez le tableau suivant :

| service | Protocole de la couche TCP | Numéro de port | Le rôle de ce service |
| --- | --- | --- | --- |
| DNS FTP HTTP | ……………………... ……………………... ……………………... | ……………………... ……………………... ……………………... | ……………………... ……………………... ……………………... |

- Quelle est la commande à utiliser pour tester la connectivité entre les machines et sur quelle couche du modèle OSI intervient cette commande ?

- Quelle est la commande qui permet d’afficher l’adresse MAC du PC4 (Système Microsoft) ?

Barème de notation:

| Dossier I (Linux) 4 points |
| --- |
| Questions | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
| Points | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| Dossier II (Microsoft) 4 points |
| --- |
| Questions | Q1 | Q2 | Q3.1 | Q3.2 | Q3.3 | Q3.4 |
| Points | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| Dossier III 12 points |
| --- |
| Partie 1 (5 pts) |
| Questions | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
| Points | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Partie 2 (7 pts) |
| Questions | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
| Points | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |

# Text boxes

Examen de Fin de Formation
Session  Juillet 2012

Epreuve Théorique