## Slide 1: Module 15: Couche Application
Introduction aux Réseaux v7.0 (ITN)
Contenu Pédagogique de l'instructeur
Notes: Cisco Networking Academy Program
Introduction aux Réseaux v7.0 (ITN)
Module 15: Couche Application

## Slide 2: Instructor Materials – Module 15 Planning Guide
This PowerPoint deck is divided in two parts:
Instructor Planning Guide
  Information to help you become familiar with the module
  Teaching aids
Instructor Class Presentation
  Optional slides that you can use in the classroom
  Begins on slide # 10
  Note: Remove the Planning Guide from this presentation before sharing with anyone.
For additional help and resources go to the Instructor Home Page and Course Resources for this course. You also can visit the professional development site on netacad.com, the official Cisco Networking Academy Facebook page, or Instructor Only FB group.
Notes: 2

## Slide 3: What to Expect in this Module
To facilitate learning, the following features within the GUI may be included in this module:
Feature | Description
Animations | Expose learners to new skills and concepts.
Videos | Expose learners to new skills and concepts.
Check Your Understanding(CYU) | Per topic online quiz to help learners gauge content understanding.
Interactive Activities | A variety of formats to help learners gauge content understanding.
Syntax Checker | Small simulations that expose learners to Cisco command line to practice configuration skills.
PT Activity | Simulation and modeling activities designed to explore, acquire, reinforce, and expand skills.

## Slide 4: What to Expect in this Module (Cont.)
Feature | Description
Hands-On Labs | Labs designed for working with physical equipment.
Class Activities | These are found on the Instructor Resources page. Class Activities are designed to facilitate learning, class discussion, and collaboration.
Module Quizzes | Self-assessments that integrate concepts and skills learned throughout the series of topics presented in the module.
Module Summary | Briefly recaps module content.
To facilitate learning, the following features may be included in this module:

## Slide 5: Check Your Understanding
Check Your Understanding activities are designed to let students quickly determine if they understand the content and can proceed, or if they need to review.
Check Your Understanding activities do not affect student grades.
There are no separate slides for these activities in the PPT. They are listed in the notes area of the slide that appears before these activities.
Notes: 5

## Slide 6: Module 15: Activities
What activities are associated with this module?
Page # | Activity Type | Activity Name | Optional?
15.1.4 | Check Your Understanding | Application, Session, Presentation | Recommended
15.2.5 | Check Your Understanding | Peer-to-Peer | Recommended
15.3.5 | Check Your Understanding | Web and Email Protocols | Recommended
15.4.5 | Syntax Checker | The nslookup Command | Recommended
15.4.8 | Lab | Observe DNS Resolution | Recommended
15.4.9 | Check Your Understanding | IP Addressing Services | Recommended
15.5.3 | Check Your Understanding | File Sharing Services | Recommended
Notes: 6

## Slide 7: Module 15: Best Practices
Prior to teaching Module 15, the instructor should:
Review the activities and assessments for this module.
Try to include as many questions as possible to keep students engaged during classroom presentation.
After this Module, the Network Application Communications Exam is available, covering Modules 14-15.
Topic 15.1
  Ask the students or have a class discussion
    What are some protocols at the application layer of the TCP/IP model?
    Why is the application layer of the TCP/IP model considered to be closest to the end user?
    Why do you think the TCP/IP model combines the application, presentation and session layers into one layer?
Notes: 7

## Slide 8: Module 15: Best Practices (Cont.)
Topic 15.2
  Ask the students or have a class discussion
    What are some advantages/disadvantages of using a peer-to-peer network?
    Has anyone ever used a peer-to-peer network?
    Is anyone familiar with or heard about any of the peer-to-peer applications (BitTorrent, Direct Connect, eDonkey etc.)?
Topic 15.3
  Ask the students or have a class discussion
    Why is HTTPS recommended over HTTP on websites such as banks or online stores?
    What are the three common HTTP message types?
    What is the difference between POP3 and IMAP?
Notes: 8

## Slide 9: Module 15: Best Practices (Cont.)
Topic 15.4
  Ask the students or have a class discussion
    Draw a DNS hierarchy example on the board and walkthrough the DNS name resolution process.
    If available, show the class an example of how to perform an nslookup on various domain names.
    Why is it recommended to use DHCP on larger networks?
Topic 15.5
  Ask the students or have a class discussion
    Why does a client establish two connections to an FTP server?
    What are the differences between FTP and Server Message Block (SMB)?
Notes: 9

## Slide 10: Module 15: Couche d'application
Introduction aux Réseaux v7.0 (ITN)
Notes: Cisco Networking Academy Program
Introduction aux Réseaux v7.0 (ITN)
Module 15: Couche Application

## Slide 11: Objectifs de ce module
  Titre du module : Couche Application
  Objectif du module: Expliquer le fonctionnement des protocoles de la couche application dans la fourniture d'un support aux applications des utilisateurs finaux.
Titre du rubrique | Objectif du rubrique
Application, présentation et session | Expliquer comment les fonctions de la couche application, de la couche présentation et de la couche session fonctionnent ensemble pour fournir des services de réseau aux applications des utilisateurs finaux.
Peer-to-peer | Expliquer comment les applications des utilisateurs fonctionnent dans un réseau peer-to-peer.
Protocoles web et e-mail | Expliquer le fonctionnement des protocoles web et de messagerie électronique.
Services d'adressage IP | Expliquer le fonctionnement de DNS et DHCP.
Services de partage de fichiers | Expliquer le fonctionnement des protocoles de transfert de fichiers.
Notes: 11
15 – Couche Application
15.0.2 — Qu'est ce que je vais apprendre dans ce module ?

## Slide 12: 15.1 - Application, présentation et session
Notes: 15 – Couche Application
15.1 : Application, présentation et session

## Slide 13: Application, Présentation et Session Couche Application
Les trois couches supérieures du modèle OSI (application, présentation et session) définissent les fonctions de la couche d'application TCP/IP.
La couche application fournit l'interface entre les applications utilisées pour communiquer, et le réseau sous-jacent sur lequel les messages sont transmis.
Certains des protocoles de couche d'application les plus connus incluent HTTP, FTP, TFTP, IMAP et DNS.
Notes: 15 – Couche Application
15.1 - Application, présentation et session
15.1.1 – Couche Application

## Slide 14: Application, Présentation et Session Couche Présentation et Session
La couche présentation remplit trois fonctions principales :
    le formatage ou la présentation des données au niveau du dispositif source dans un format compatible pour leur réception par le dispositif de destination
    Compresser les données de sorte que celles-ci puissent être décompressées par le périphérique de destination
    Chiffrer les données pour permettre leur transmission et leur déchiffrement une fois qu'elles sont reçues
Fonction de couche session:
      Crée et gère les communications entre les applications source et de destination.
      La couche session traite l'échange des informations pour commencer et maintenir un dialogue et pour redémarrer les sessions interrompues ou inactives pendant une longue période.
Notes: 15 – Couche Application
15.1 - Application, Présentation et Session
15.1.2 - Couche Présentation et Session

## Slide 15: Application, Présentation et Session Protocoles de couche application TCP/IP
Les protocoles d'application TCP/IP spécifient le format et les informations de contrôle nécessaires pour de nombreuses fonctions de communication courantes sur Internet.
Les protocoles de couche application sont utilisés par les périphériques source et de destination pendant une session de communication.
Pour que les communications aboutissent, les protocoles de couche application qui sont implémentés sur les hôtes source et destination doivent être compatibles.
Nom du système
DNS - Système de noms de domaine (ou service)
TCP, client UDP 53
Traduit des noms de domaines (par exemple, cisco.com) en adresses IP
Config. hôte
DHCP - Protocole de configuration dynamique de l'hôte
Client UDP 68, serveur 67
Attribue dynamiquement des adresses IP d’être réutilisées si elles ne sont pas nécessaires.
Web
HTTP- Protocole de Transfert Hypertexte.
TCP 80, 8080
Ensemble de règles permettant d'échanger du texte, des graphiques, des sons, des vidéos et autres fichiers multimédia sur le web.
Notes: 15 – Couche Application
15.1 - Application, Présentation et Session
15.1.3 - Protocoles de couche application TCP/IP
15.1.4 — Vérifier votre compréhension — Application, Session, Présentation

## Slide 16: 15.2 Peer-to-Peer
Notes: 15 – Couche Application
Peer-to-peer

## Slide 17: Peer-to-Peer Modèle client-serveur
Les processus client et serveur sont considérés comme faisant partie de la couche application.
Dans le modèle client/serveur, le périphérique qui envoie une requête d'informations est nommé client et celui qui répond à la requête est nommé serveur.
Les protocoles de couche application décrivent le format des requêtes et des réponses entre clients et serveurs.
Notes: 15 – Couche Application
15.2 - Peer-to-Peer
15.2.1 - Modèle client-serveur

## Slide 18: Peer-to-Peer Réseaux peer to peer
Dans un réseau peer to peer, deux ordinateurs au plus sont connectés via un réseau et peuvent partager des ressources (par exemple, des imprimantes et des fichiers) sans disposer de serveur dédié.
Chaque périphérique terminal connecté (ou « homologue ») peut opérer à la fois en tant que serveur et en tant que client.
Un ordinateur peut remplir le rôle de serveur pour une transaction tout en servant simultanément de client pour un autre ordinateur. Les rôles de client et de serveur sont définis en fonction de chaque requête.
Notes: 15 – Couche Application
15.2 - Peer-to-Peer
15.2.2 - Réseaux peer-to-peer

## Slide 19: Peer-to-Peer Applications peer to peer
Une application peer-to-peer (P2P) permet à un périphérique d'agir à la fois en tant que client et serveur dans une même communication.
Certaines applications P2P utilisent un système hybride où chaque pair accède à un serveur d'index pour obtenir l'emplacement d'une ressource stockée sur un autre pair.
Notes: 15 – Couche Application
15.2 - Peer-to-Peer
15.2.3 - Applications peer-to-peer

## Slide 20: Peer-to-Peer Applications P2P communes
Avec les applications P2P, chaque ordinateur du réseau exécutant l'application peut servir de client ou de serveur pour les autres ordinateurs du réseau exécutant l'application.
Les réseaux P2P communs comprennent les éléments suivants :
    BitTorrent
    Direct Connect
    eDonkey
    Freenet
Notes: 15 – Couche Application
15.2 - Peer-to-Peer
15.2.4 – Applications P2P courantes
15.2.5 — Vérifiez votre compréhension — Peer-to-Peer

## Slide 21: 15.3 Protocoles Web et messagerie
Notes: 15 – Couche Application
15.3 - Protocoles Web et messagerie

## Slide 22: Protocoles Web et messagerie Protocole de transfert hypertexte et langage de balisage hypertexte
Lorsqu'une adresse web ou un localisateur de ressources uniformes (URL) est tapé dans un navigateur web, celui-ci établit une connexion avec le service web. Le service Web s'exécute sur le serveur qui utilise le protocole HTTP.
Pour mieux comprendre l'interaction entre le navigateur web et le serveur web, examinez comment une page web s'affiche dans un navigateur.
Étape 1
Le navigateur commence par interpréter les trois parties de l’adresse URL :
http (protocole ou schéma)
www.cisco.com (nom du serveur)
index.html (nom du fichier demandé)
Notes: 15 – Couche Application
15.3 - Protocoles Web et messagerie
15.3.1 - HTTP et HTML

## Slide 23: Protocoles Web et messagerie Protocole de transfert hypertexte et langage de balisage hypertexte (suite)
Étape 2
Le navigateur vérifie ensuite avec un serveur de noms pour convertir l'adresse www.cisco.com en une adresse numérique, qu'il utilise pour se connecter au serveur.
Le client initie une requête HTTP à un serveur en envoyant une requête GET au serveur et demande le fichier index.html.
Étape 3
En réponse à la demande, le serveur envoie le code HTML de cette page Web au navigateur.
Notes: 15 – Couche Application
15.3 - Protocoles Web et messagerie
15.3.1 - HTTP et HTML (suite)

## Slide 24: Protocoles Web et messagerie Protocole de transfert hypertexte et langage de balisage hypertexte (suite)
Étape 4
Le navigateur déchiffre le code HTML et met en forme la page pour la fenêtre du navigateur
Notes: 15 – Couche Application
15.3 - Protocoles Web et messagerie
15.3.1 - HTTP et HTML (suite)

## Slide 25: Protocoles Web et messagerie HTTP et HTTPS
HTTP est un protocole de requête/réponse qui spécifie les types de message utilisés pour cette communication.
Les trois types de messages courants sont GET, POST et PUT .
    GET - une requête du client pour obtenir des données. Un client (navigateur web) envoie le message GET au serveur web pour demander des pages HTML.
    POST - Cette fonction permet de télécharger des fichiers de données sur le serveur web, par exemple des données de formulaires.
    PUT - télécharge des ressources ou du contenu vers le serveur web, comme une image.
Remarque: HTTP n'est pas un protocole sécurisé. Pour les communications sécurisées envoyées sur Internet, le protocole HTTPS doit être utilisé.
Notes: 15 – Couche Application
15.3 - Protocoles Web et messagerie
15.3.2 – HTTP et HTTPS

## Slide 26: Protocoles Web et messagerie les protocoles de la messagerie
Le courriel est une méthode de stockage et de transfert qui permet d'envoyer, de stocker et de récupérer des messages électroniques à travers un réseau. Les messages électroniques sont stockés dans des bases de données sur des serveurs de messagerie. Les clients de messagerie communiquent avec les serveurs de messagerie pour envoyer et recevoir des messages.
Les protocoles de messagerie utilisés pour le fonctionnement sont les suivants:
    ⁪Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (SMTP) pour envoyer des e-mails.
    Post Office Protocol (POP) & IMAP — utilisé pour les clients pour recevoir du courrier.
Notes: 15 – Couche Application
15.3 - Protocoles Web et messagerie
15.3.3 - Protocoles de messagerie

## Slide 27: Protocoles Web et messagerie SMTP, POP et IMAP
Lorsqu'un client envoie un e-mail, le processus SMTP client se connecte à un processus SMTP serveur sur le port réservé 25.
Une fois la connexion établie, le client essaie d'envoyer l'e-mail au serveur via la connexion.
Lorsque le serveur reçoit le message, il place celui-ci dans un compte local, si le destinataire est local, ou transfère le message vers un autre serveur de messagerie.
Le serveur de courrier électronique de destination peut ne pas être en ligne ou peut être occupé. Par conséquent, le protocole SMTP met le message en attente pour envoi ultérieur.
Remarque: les formats de message SMTP nécessitent un en-tête de message (adresse électronique du destinataire et adresse électronique de l'expéditeur) et un corps de message.
Notes: 15 – Couche Application
15.3 - Protocoles Web et messagerie
15.3.4 – SMTP, POP et IMAP

## Slide 28: Protocoles Web et messagerie SMTP, POP et IMAP (suite)
Le protocole POP (Post Office Protocol) est utilisé par une application pour récupérer le courrier électronique à partir d'un serveur de messagerie. Lorsque le courrier est téléchargé du serveur vers le client en utilisant le protocole POP, les messages sont alors supprimés sur le serveur.
  Le serveur démarre le service POP en écoutant passivement les éventuelles requêtes de connexion client sur le port TCP 110.
  Lorsqu'un client souhaite utiliser le service, il envoie une requête d'établissement de connexion TCP au serveur.
  Une fois la connexion établie, le serveur POP envoie un message de bienvenue.
  Le client et le serveur POP échangent alors des commandes et des réponses jusqu'à ce que la connexion soit fermée ou abandonnée.
Remarque : comme le POP ne stocke pas les messages, il n'est pas recommandé aux petites entreprises qui ont besoin d'une solution de sauvegarde centralisée.
Notes: 15 – Couche Application
15.3 - Protocoles Web et messagerie
15.3.4 — SMTP, POP et IMAP (suite)

## Slide 29: Protocoles Web et messagerie SMTP, POP et IMAP (suite)
Le protocole de messagerie IMAP (Internet Message Access Protocol) décrit une autre méthode de récupération des messages électroniques.
Contrairement au protocole POP, lorsqu'un utilisateur se connecte à un serveur IMAP, des copies des messages sont téléchargées dans l'application cliente. Les messages originaux sont conservés sur le serveur jusqu'à ce qu'ils soient supprimés manuellement.
Lorsqu'un utilisateur décide de supprimer un message, le serveur synchronise cette action et supprime le message du serveur.
Notes: 15 – Couche Application
15.3 - Protocoles Web et messagerie
15.3.4 — SMTP, POP et IMAP (suite)
15.3.5 – Vérifiez votre compréhension - Protocoles de Web et messagerie (E-mail).

## Slide 30: 15.4 Services d'adressage IP
Notes: 15 – Couche Application
15.4 - Services d'adressage IP

## Slide 31: Services d'adressage IP Service de noms de domaine
Les noms de domaine ont été créés pour convertir les adresses IP numériques en un nom simple et reconnaissable.
Les noms de domaine complets (FQDN), tels que http://www.cisco.com, sont beaucoup plus faciles à retenir que le 198.133.219.25.
Le protocole DNS définit un service automatisé qui associe les noms des ressources à l'adresse réseau numérique requise. Il comprend le format des demandes, des réponses et des données.
Notes: 15 – Couche Application
15.4 - Services d'adressage IP
15.4.1 - Service des noms de domaine

## Slide 32: Services d'adressage IP Format de message DNS
Le serveur DNS stocke différents types d'enregistrements de ressource utilisés pour résoudre des noms. Ces enregistrements contiennent le nom, l'adresse et le type d'enregistrement.
Certains de ces types d'enregistrements sont les suivants :
    A - Adresse IPv4 de l'appareil terminal
    NS - Serveur de nom autorisé
    AAAA - une adresse IPv6 de périphérique terminal (prononcer «quadruple A»)
    MX - Enregistrement d'échange de courrier électronique
Lorsqu'un client envoie une requête, le processus du serveur DNS cherche d'abord dans ses propres enregistrements pour résoudre le nom. S'il ne peut pas résoudre le nom à l'aide de ses enregistrements stockés, il contacte d'autres serveurs pour résoudre le nom.
Lorsqu'une correspondance est trouvée et retournée au serveur demandeur d'origine, le serveur stocke provisoirement l'adresse numérotée pour le cas où le même nom serait à nouveau demandé.
Notes: 15 – Couche d'application
15.4 - Services d'adressage IP
15.4.2 - Format du message DNS

## Slide 33: Services d'adressage IP Format de message DNS (suite)
Le DNS utilise le même format de message entre les serveurs, consistant en une question, une réponse, une autorité et des informations supplémentaires pour tous les types de requêtes des clients et les réponses des serveurs, les messages d'erreur et le transfert d'informations sur les enregistrements de ressources.
Section des messages DNS | Description
Question | Question relative au nom du serveur
Répond | Enregistrements de ressources répondant à la question
L'autorité | Enregistrements de ressources désignant une autorité
Informations supplémentaires | Enregistrements de ressources contenant des informations supplémentaires
Notes: 15 – Couche Application
15.4 - Services d'adressage IP
15.4.2 — Format des messages DNS (suite)

## Slide 34: Services d'adressage IP Hiérarchie des DNS
Le protocole DNS utilise un système hiérarchique pour créer une base de données assurant la résolution des noms.
Chaque serveur DNS tient à jour un fichier de base de données spécifique et se charge uniquement des mappages entre noms et adresses IP dans cette petite partie de la structure DNS globale.
Lorsqu'un serveur DNS reçoit une demande de traduction de nom qui n'appartient pas à cette zone DNS, le serveur DNS transfère la requête à un autre serveur DNS se trouvant dans la zone de traduction correcte.
Exemples de domaines de premier niveau :
    .com - une entreprise ou une industrie
    .org - organisme à but non lucratif
    .au - Australie
Notes: 15 – Couche Application
15.4 - Services d'adressage IP
15.4.3 - Hiérarchie des DNS

## Slide 35: Services d'adressage IP La commande nslookup
Nslookup est un utilitaire de système d'exploitation informatique qui permet à un utilisateur d'interroger manuellement les serveurs DNS configurés sur l'appareil pour résoudre un nom d'hôte donné.
Cet utilitaire permet également de résoudre les problèmes de résolution de noms et de vérifier l’état actuel des serveurs de noms.
Lorsque la commande nslookup est émise, le serveur DNS par défaut configuré pour votre hôte est affiché.
Le nom d'un hôte ou d'un domaine peut être saisi à l'improviste nslookup .
Notes: 15 – Couche Application
15.4 - Services d'adressage IP
15.4.4 - La commande nslookup
15.4.5 — Vérificateur de syntaxe — La commande nslookup

## Slide 36: Services d'adressage IP Protocole de configuration dynamique de l'hôte
Le protocole DHCP pour IPv4 automatise l'affectation des adresses IPv4, des masques de sous-réseau, des passerelles et d'autres paramètres réseau IPv4.
DHCP est considéré comme l'adressage dynamique par rapport à l'adressage statique. L'adressage statique saisissant manuellement les informations d'adresse IP.
Lorsqu'un hôte se connecte au réseau, le serveur DHCP est contacté et une adresse est demandée. Le serveur DHCP choisit une adresse dans une plage d'adresses configurée (nommée pool) et affecte cette adresse à l'hôte pour une durée définie.
De nombreux réseaux utilisent à la fois le protocole DHCP et l'adressage statique. Le protocole DHCP est utilisé pour les hôtes d'usage général, comme les périphériques des utilisateurs finaux. L'adressage statique est utilisé pour les périphériques réseau tels que les routeurs de passerelle, les commutateurs, les serveurs et les imprimantes.
Remarque : le DHCP pour IPv6 (DHCPv6) fournit des services similaires pour les clients IPv6. Toutefois, DHCPv6 ne fournit pas d'adresse de passerelle par défaut. Cela ne peut être obtenu que de manière dynamique à partir du message annoncé par le routeur.
Notes: 15 – Couche Application
15.4 - Services d'adressage IP
15.4.6 - Protocole de configuration dynamique des hôtes

## Slide 37: Services d'adressage IP Fonctionnement du protocole DHCP
Processus DHCP:
    Lorsqu'un périphérique IPv4 configuré pour DHCP démarre ou se connecte au réseau, le client diffuse un message de détection DHCP (DHCPDISCOVER) pour identifier tous les serveurs DHCP disponibles sur le réseau.
    Un serveur DHCP répond par un message d'offre DHCP (DHCPOFFER), qui offre un bail au client. (Si un client reçoit plus d'une offre en raison de plusieurs serveurs DHCP sur le réseau, il doit en choisir une.)
    Il doit donc effectuer un choix et envoyer une requête DHCP (DHCPREQUEST) qui identifie explicitement le serveur et l'offre de bail qu'il accepte.
    Le serveur renvoie ensuite un message DHCP (DHCPACK) qui reconnaît au client que le bail a été finalisé.
    Si l'offre n'est plus valable, le serveur sélectionné répond avec un message d'accusé de réception négatif DHCP (DHCPNAK) et le processus doit commencer avec un nouveau message DHCPDISCOVER.
Remarque: DHCPv6 a un ensemble de messages similaire à ceux de DHCPv4. Les messages DHCPv6 sont les suivants : SOLICIT, ADVERTISE, INFORMATION REQUEST et REPLY.
Notes: 15 – Couche Application
15.4 - Services d'adressage IP
15.4.7 – Fonctionnement du protocole DHCP

## Slide 38: Services d'adressage IP Travaux pratiques – Observation de la résolution DNS
Au cours de ce TP, vous aborderez les points suivants:
Observer la conversion DNS d'une URL en adresse IP
Observer la recherche DNS à l'aide de la commande nslookup sur un site web
Observer la recherche DNS à l'aide de la command nslookup sur les serveurs de messagerie
Notes: 15 – Couche Application
15.4 - Services d'adressage IP
15.4.8 – Travaux pratiques - Observation de la résolution DNS
15.4.9 — Vérifiez votre compréhension — Services d'adressage IP

## Slide 39: 15.5 Services de partage de fichiers
Notes: 15 – Couche Application
15.5 - Services de partage de fichiers

## Slide 40: Services de partage de fichiers Protocole de transfert de fichiers
Il a été développé en vue de permettre le transfert de données entre un client et un serveur. Un FTP est une application s'exécutant sur un ordinateur client qui sert à envoyer et à extraire des données d'un serveur FTP.
Étape 1 - Le client établit la première connexion au serveur pour contrôler le trafic à l'aide du port TCP 21. Le trafic se compose de commandes client et de réponses serveur.
Étape 2 - Le client établit la deuxième connexion au serveur pour le transfert de données proprement dit en utilisant le port TCP 20. Cette connexion est créée chaque fois que des données doivent être transférées.
Étape 3 - Le transfert de données peut se faire dans les deux sens. Le client peut télécharger (extraire) des données à partir du serveur ou le client peut télécharger (stocker) des données vers le serveur.
Notes: 15 – Couche Application
15.5 - Services de partage de fichiers
15.5.1 - Protocole de transfert de fichiers

## Slide 41: Services de partage de fichiers Bloc de messages du serveur
Le Server Message Block (SMB) est un protocole de partage de fichiers client/serveur, de type demande-réponse. Les serveurs peuvent mettre leurs propres ressources à la disposition des clients sur le réseau.
Trois fonctions des messages SMB:
    démarrer et authentifier des sessions ou y mettre fin
    contrôler l'accès aux fichiers et aux imprimantes
    permettre à une application d'envoyer ou de recevoir des messages vers ou depuis un autre périphérique.
Contrairement au partage de fichiers pris en charge par le protocole FTP, les clients établissent une connexion à long terme aux serveurs. Une fois la connexion établie, l'utilisateur du client peut accéder aux ressources résidant sur le serveur comme si elles étaient situées localement sur l'hôte client.
Notes: 15 – Couche d'application
15.5 - Services de partage de fichiers
15.5.2 - Blocage des messages du serveur (SMB)
15.5.3 — Vérifiez votre compréhension — Services de partage de fichiers

## Slide 42: 15.6 Module pratique et questionnaire
Notes: 15 – Couche d'application
15.6 – Module pratique et questionnaire

## Slide 43: Module Pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module ?
Les protocoles de couche application sont utilisés pour échanger des données entre les programmes s'exécutant sur les hôtes source et de destination. La couche de présentation a trois fonctions principales : le formatage, ou présentation des données, la compression des données, et le cryptage des données pour la transmission et le décryptage des données à la réception. La couche session crée et gère les communications entre les applications source et de destination.
Dans le modèle client/serveur, le périphérique qui envoie une requête d'informations est nommé client et celui qui répond à la requête est nommé serveur.
Dans un réseau peer to peer, deux ordinateurs sont connectés via un réseau et peuvent partager des ressources sans disposer de serveur dédié.
Les trois types de messages HTTP les plus courants sont GET, POST et PUT.
Le courrier électronique prend en charge trois protocoles distincts pour fonctionner : SMTP, POP et IMAP.
Le protocole DNS fait correspondre les noms de ressources avec l'adresse numérique du réseau requise.
Le DHCP de service IPv4 automatise l'attribution des adresses IPv4, des masques de sous-réseau, des passerelles et d'autres paramètres de réseau IPv4. Les messages DHCPv6 sont les suivants: SOLICIT, ADVERTISE, INFORMATION REQUEST et REPLY.
Un FTP est une application s'exécutant sur un ordinateur client qui sert à envoyer et à extraire des données d'un serveur FTP.
Trois fonctions des messages SMB : démarrer, authentifier et terminer les sessions, contrôler l'accès au fichier et à l'imprimante, et permettre à une application d'envoyer ou de recevoir des messages vers ou depuis un autre appareil.
Notes: 15 – Couche d'application
15.6 – Module pratique et questionnaire
15.6.1 – Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?
15.6.2 — Questionnaire de module — Couche d'application

## Slide 44: Module 15 : Application Layer New Terms and Commands
Application Layer Presentation Layer Session Layer Client-server model Peer-to-peer Uniform Resource Locator (URL) Uniform Resource Identifiers (URI) HTTP/HTTPS GET POST PUT SMTP POP | IMAP Domain Name Service (DNS) Fully-Qualified Domain Names (FQDNs) nslookup Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) DHCPDISCOVER DHCPOFFER DHCPREQUEST DHCPACK File Transfer Protocol (FTP) Server Message Block (SMB)
Notes: 15 – Application Layer
New Terms and Commands