## Slide 1: Module 1 : Mise en réseau aujourd'hui
Contenu Pédagogique de l'instructeur
Présentation des réseaux V7.0 (ITN)
Notes: Programme de L’Académie des Réseaux de Cisco
Introduction aux Réseaux v7.0 (ITN)
Module 1: Mise en réseau aujourd'hui

## Slide 2: Contenu pédagogique de l'instructeur - Guide de planification du module 1
Cette présentation PowerPoint est divisée en deux parties :
Guide de planification de l'enseignant
  Informations pour vous aider à vous familiariser avec le module
  Outils pédagogiques
Présentation en classe pour le formateur
  Diapositives facultatives que vous pouvez utiliser en classe
  Commence à la diapositive 14
  Remarque : supprimez le guide de planification de cette présentation avant de la partager.
Pour obtenir de l'aide et des ressources supplémentaires, consultez la page d'accueil de l'instructeur et les ressources du cours pour ce cours. Vous pouvez également visiter le site de développement professionnel sur netacad.com, la page Facebook officielle de Cisco Networking Academy ou le groupe FB Instructor Only.
Notes: 2

## Slide 3: À quoi s'attendre dans ce module
Pour faciliter l'apprentissage, les caractéristiques suivantes de l'interface graphique GUI peuvent être incluses dans ce module :
Fonctionnalité | Description
Animations | Exposer les participants à des nouvelles compétences et des nouveaux concepts.
Vidéos | Exposer les participants à des nouvelles compétences et des nouveaux concepts.
Vérifiez votre compréhension (CYU) | Questionnaire en ligne par rubrique pour aider les apprenants à évaluer la compréhension du contenu.
Activités interactifs | Une variété de formats pour aider les apprenants à évaluer la compréhension du contenu.
Vérificateur de syntaxe | Petites simulations qui exposent les apprenants à la ligne de commande Cisco pour pratiquer les compétences de configuration.
Activités PT | Activités de simulation et de modélisation conçues pour explorer, acquérir, renforcer et développer les compétences.

## Slide 4: À quoi s'attendre dans ce module (suite)
Pour faciliter l'apprentissage, les caractéristiques suivantes peuvent être incluses dans ce module :
Fonctionnalité | Description
Activité du mode physique de Packet Tracer | Ces activités sont effectuées à l'aide de Packet Tracer en mode physique.
Travaux Pratiques | Travaux Pratiques conçus pour travailler avec des équipements physiques.
Activités en classe | Ces informations se trouvent sur la page Ressources de l'instructeur. Les activités de classe sont conçues pour faciliter l'apprentissage, la discussion en classe et la collaboration.
Questionnaires sur le module | Des évaluations automatiques qui intègrent les concepts et les compétences acquises tout au long de la série de rubriques présentées dans le module.
Résumé du module | Récapte brièvement le contenu du module.

## Slide 5: Vérifiez votre compréhension
Les activités Vérifiez votre compréhension sont conçues pour permettre aux élèves de déterminer rapidement s'ils comprennent le contenu et s'ils peuvent poursuivre ou s'ils ont besoin de revoir.
Les exercices du module Vérifiez votre compréhension ne sont pas comptés dans la note finale des candidats.
Il n'existe aucune diapositive distincte pour ces exercices dans le fichier PPT. Ils sont répertoriés dans les notes de la diapositive qui apparaissent avant ces exercices.
Notes: 5

## Slide 6: Activités du mode physique du Packet Tracer :
Ces activités sont effectuées à l'aide de Packet Tracer en mode physique.
Ils sont conçus pour émuler les travaux pratiques correspondants.
Ils peuvent être utilisés à la place de travaux pratiques lorsque l'accès aux équipements physiques n'est pas possible.
Ces activités n'ont souvent pas le niveau d'étayage qui est présent dans les activités de TP qui précèdent immédiatement ces activités.
Notes: 6

## Slide 7: Module 1 : Activités
Quelles sont les activités associées à ce module?
N° de page | Type d'exercice | Nom de l'exercice | Facultatif ?
1.0.3 | Vidéo | Téléchargement et installation de Packet Tracer | Recommandation
1.0.4 | Vidéo | Premiers pas avec Cisco Packet Tracer | Recommandation
1.0.5 | Mode physique du Packet Tracer | Exploration en mode logique et physique | Recommandation
1.1.2 | Vidéo | L'expérience d'apprentissage Cisco Networking Academy | Recommandation
1.2.6 | Vérifiez vos connaissances | Composants réseau | Recommandation
1.3.3 | Vérifiez vos connaissances | Topologies et représentations du réseau | Recommandation
1.4.5 | Vérifiez vos connaissances | Types de réseauxcommuns | Recommandation
1.5.5 | Vidéo | Téléchargement et installation de Packet Tracer | Recommandation
1.5.6 | Vidéo | Premiers pas avec Cisco Packet Tracer | Recommandation
1.5.7 | Packet tracer | Représentation du réseau | Recommandation
Notes: 7

## Slide 8: Module 1 : Activités ( Cont.)
Quelles sont les activités associées à ce module?
N° de page | Type d'exercice | Nom de l'exercice | Facultatif ?
1.6.6 | Vérifiez vos connaissances | Réseaux fiables | Recommandation
1.7.5 | Vidéo | Cisco Webex pour les petits espaces de réunion | Recommandation
1.7.10 | Vérifiez vos connaissances | Tendances en matière de réseau | Recommandation
1.8.3 | Vérifiez vos connaissances | un bilan gratuit de l'intégrité | Recommandation
1.9.3 | de prototypage | Recherche d'offres d'emploi dans le secteur de l'informatique et des réseaux | Recommandation
1.10.2 | Questionnaire du module | Module Questionnaire - Mise en réseau aujourd'hui | Recommandation
Notes: 8

## Slide 9: Module 1: Meilleures Pratiques
Avant d'enseigner le module 1, l'instructeur doit:
Examiner les activités et les évaluations de ce module.
Essayez d'inclure autant de questions que possible pour maintenir l'intérêt des élèves pendant la présentation en classe.
Rubrique 1.1
  Demandez à la classe :
    Qu'est-ce que nous n'aurions pas sans Internet?
    Qu'est-ce qui sera possible à l'avenir en utilisant le réseau comme plate-forme ?
Notes: 9

## Slide 10: Module 1: Meilleures Pratiques (Suite)
Rubrique 1.2
  Demandez aux élèves ce qu'ils pensent quand quelqu'un utilise le terme «hôte». Qu'est-ce qu'un «hôte»?
  Discutez de la différence entre un réseau client serveur et un réseau peer-to-peer (P2P). Demandez aux élèves quels types de problèmes nous pouvons avoir avec un P2P.
  Dans un P2P, un utilisateur peut partager des informations avec quelqu'un qui ne devrait vraiment pas avoir ce droit. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un modèle décentralisé qui administre ne peut pas exercer beaucoup de contrôle.
  De plus, lorsqu'une personne qui est le serveur n'est pas disponible (aller déjeuner, en vacances, etc.) ses ressources ne seront pas disponibles pour le client. Il est important que cela soit le mieux utilisé sur les réseaux extrêmement petits.
Notes: 10

## Slide 11: Module 1: Meilleures Pratiques (Suite)
Rubrique 1.3
  Créez une démonstration Packet Tracer et faites-y référence lorsque vous présentez les concepts introduits tout au long du chapitre (routeurs, commutateurs, interface, ports, connexions aux supports réseau)
    Présentez une topologie de base et les principales icônes
    Faites remarquer les différences entre les topologies physiques et logiques
    Les analogies peuvent également être utiles. Si l'on pense à un plan des rues, une carte qui montre la topologie physique indique l'emplacement des rues, tandis qu'une carte logique peut indiquer dans quel sens le trafic circule dans les rues, par exemple les rues à sens unique ou les rues à double sens, etc. Il est important de connaître à la fois la topologie physique et la topologie logique, tout comme il est important de savoir non seulement où se trouvent les rues, mais aussi dans quel sens le trafic est autorisé à y circuler.
Rubrique 1.4
  Demandez aux élèves quels types d'équipement ont sur leurs réseaux domestiques. Considérez que tous ces éléments se trouvent sur les réseaux de plus grands. La différence réside dans la capacité, la quantité et le coût de l'équipement d'une entreprise.
Notes: 11

## Slide 12: Module 1: Meilleures Pratiques (Suite)
Rubrique 1.5
  Demandez à vos élèves comment ils se connectent à Internet chez eux.
  Certains se rappellent-ils des modem 56 K ?
  Demandez à la classe si elle utilise un service téléphonique VoIP groupé à partir de leur FAI. Ce serait un exemple de réseau convergé domestique.
Rubrique 1.6
  QoS est la possibilité de donner un avantage à certains types de trafic.
    Demandez à la classe quand nous aimons donner avantage à quelque chose ou à quelqu'un, mais à tout le monde. S'ils ne peuvent pas penser à quoi que ce soit, demandez si nous avons une urgence, voudrions-nous que l'ambulance, le camion de pompiers, etc. soient traités comme n'importe quel autre morceau de circulation sur la route?
    Abordez brièvement des exemples de mise en œuvre de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité
      Confidentialité : le chiffrement
      Intégrité : les sommes de contrôle ou le hashing
      Disponibilité : assurée grâce à la redondance du matériel, à l'ajout de connexions, aux sauvegardes et à une solution de reprise après sinistre
Notes: 12

## Slide 13: Module 1: Meilleures Pratiques (Suite)
Rubrique 1.7
  Demandez aux élèves d'expliquer quels terminaux personnels ils utilisent au travail et où.
  Demandez aux élèves s'ils utilisent le cloud computing et pour quoi faire.
  1.7.6 – Faites des recherches avant le cours pour vous aider à décrire ce qu'est un cloud personnalisé
  1.7.7 – Demandez aux étudiants si certains utilisent actuellement des outils technologiques personnels
    Quelles autres possibilités existent, outre celles mentionnées dans le programme ?
Rubrique 1.8
  Demandez à la classe quel type de menaces internes qu'elle pourrait voir en tant qu'administrateur réseau.
  Demandez pourquoi les attaques internes sont aussi importantes que les attaques externes évidentes.
Rubrique 1.9
  Présentez les bénéfices de l'obtention d'une certification CCNA.
  Demandez aux élèves de rechercher des offres d'emploi dans le domaine des réseaux qui nécessitent une certification CCNA ou une autre certification Cisco.
Notes: 13

## Slide 14: Module 1: Mise en réseau aujourd'hui
Présentation des réseaux V7.0 (ITN)
Notes: Programme de L’Académie des Réseaux de Cisco
Introduction aux Réseaux v7.0 (ITN)
Module 1 : Mise en réseau aujourd'hui

## Slide 15: Objectifs du module
Titre du module : Mise en réseau aujourd'hui
Objectif du module: Expliquer les progrès des technologies modernes.
Titre du Rubrique | Objectif du Rubrique
Les réseaux affectent nos vies | Expliquer comment les réseaux ont un impact sur notre vie quotidienne.
Composants réseau | Expliquer comment les périphériques hôte et réseau sont utilisés.
Topologies et représentations du réseau | Expliquer les représentations du réseau et comment elles sont utilisées dans les topologies.
Types courants de réseaux | Comparer les caractéristiques des types courants de réseaux.
Connexions Internet | Expliquer comment les réseaux LAN et WAN s'interconnectent à Internet.
Réseaux fiables | Décrire les quatre conditions de base pour disposer d'un réseau fiable.
Tendances en matière de réseau | Expliquer comment les tendances telles que le BYOD, la collaboration en ligne, la vidéo et le cloud computing changent la façon dont nous interagissons.
Sécurité du réseau | Identifier quelques menaces de sécurité de base et une solution pour tous les réseaux.
Professionnel de l'IT | Expliquer les possibilités d'emploi dans le domaine des réseaux.
Notes: 15
1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.0.2 – Qu'est-ce que je vais apprendre dans ce module?

## Slide 16: 1.1 Les réseaux affectent nos vies
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.1 Les réseaux affectent nos vies

## Slide 17
Le besoin de communiquer est aussi important pour nous que l'air, l'eau, la nourriture et le gîte. Aujourd'hui, grâce aux réseaux, nous sommes plus connectés que jamais.
Mise en réseau aujourd'hui Les réseaux nous connectent
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.1 Les réseaux affectent nos vies
1.1.1 — Les réseaux nous connectent

## Slide 18: Vidéo - L'expérience d'apprentissage Cisco Networking Academy
Mise en réseau aujourd'hui
Cisco Networking Academy : découvrez comment nous utilisons la technologie pour rendre le monde meilleur.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.1 Les réseaux affectent nos vies
1.1.2 – Vidéo - L'expérience d'apprentissage Cisco Networking Academy

## Slide 19: Les réseaux aujourd'hui Sans frontières
Monde sans frontières
Communautés mondiales
Réseau humain
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.1 Les réseaux affectent nos vies
1.1.3 Sans frontières

## Slide 20: 1.2 Composants réseau
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.2 - Composants réseau

## Slide 21: Composantes du réseau Rôles des hôtes
Chaque ordinateur d'un réseau est appelé un hôte ou un périphérique final.
Les serveurs sont des ordinateurs qui fournissent des informations aux appareils terminaux :
  Serveurs de messagerie
  serveurs Web
  serveur de fichier
Les clients sont des ordinateurs qui envoient des demandes aux serveurs pour récupérer des informations :
  page Web à partir d'un serveur Web
  e-mail à partir d'un serveur de messagerie
Server Type | Description
E-mail | Le serveur de courrier électronique fait fonctionner un logiciel de serveur de courrier électronique. Les clients utilisent un logiciel client pour accéder à la messagerie électronique.
Sécurité du | Le serveur Web exécute le logiciel de serveur Web. Les clients utilisent un logiciel de navigation pour accéder aux pages Web.
Fichier | Le serveur stocke les fichiers des utilisateurs et de l'entreprise. Les périphériques clients accèdent à ces fichiers.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.2 - Composants réseau
1.2.1— Rôles d'hôte

## Slide 22: Composants réseau Peer-to-Peer
Il est possible qu'un périphérique soit un client et un serveur dans un réseau Peer-to-Peer. Ce type de conception de réseau n'est recommandé que pour les très petits réseaux.
Avantages | Inconvénients
Facile à configurer | Pas d'administration centralisée
Moins complexe | Peu sécurisé
Réduction des coûts | Non évolutif
Utilisé pour des tâches simples : transfert de fichiers et partage d'imprimantes | Performances plus lentes
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.2 - Composants réseau
1.2.2 – Peer-to-peer

## Slide 23: Composants de réseau Appareils terminaux
  Un appareil terminal est l'endroit d'où provient un message ou celui où il est reçu. Les données proviennent d'un périphérique final, traversent le réseau et arrivent sur un périphérique final.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.2 - Composants réseau
1.2.3 — Appareils terminaux

## Slide 24: Composants de réseau Les appareils réseau intermédiaires
Un appareil intermédiaire interconnecte les appareils terminaux. Il s'agit par exemple de commutateurs, de points d'accès sans fil, de routeurs et de pare-feu.
La gestion des données au fur et à mesure qu'elles circulent à travers un réseau est également le rôle d'un dispositif intermédiaire, notamment :
  Régénérer et retransmettre des signaux de données.
  Gérer des informations indiquant les chemins qui existent à travers le réseau et l'interréseau.
  Indiquer aux autres périphériques les erreurs et les échecs de communication.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.2 - Composants réseau
1.2.4 – Appareils réseau intermédiaires

## Slide 25: Composants réseau Supports réseau
Communication sur un réseau est transmise via un support qui permet à un message pour aller de la source vers la destination.
Types de contenu multimédia | Description
Fils métalliques dans les câbles | impulsions électriques
Fibres de verre ou en plastique (câbles à fibre optique) | impulsions lumineuses
Transmission sans fil | Utilise la modulation de fréquences spécifiques d'ondes électromagnétiques.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.2 - Composants réseau
1.2.5 — Support réseau
1.2.6 — Vérifiez votre compréhension — Composants réseau

## Slide 26: 1.3 Topologies et représentations du réseau
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.3 - Topologies et représentations du réseau

## Slide 27: Topologies et représentations du réseau Représentations du réseau
Schémas de réseaux, souvent appelées diagrammes de topologie, utilisent des symboles pour représenter les périphériques au sein du réseau.
Les termes importants à connaître comprennent :
    Carte réseau (NIC)
    Port physique
    Interface
    Remarque: Souvent, les termes "port" et "interface" sont utilisés de manière interchangeable
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.3 - Topologies et représentations du réseau
1.3.1 – Représentationsdu réseau

## Slide 28: Représentations et topologies des réseaux Diagrammes de topologie
Les diagrammes de topologie physique illustrent l'emplacement physique des dispositifs intermédiaires et de l'installation des câbles.
Des diagrammes de topologie logique illustrent les dispositifs, les ports et le système d'adressage du réseau.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.3 - Topologies et représentations du réseau
1.3.2 - Diagrammes de topologie
1.3.3 — Vérifiez votre compréhension — Représentation du réseau et topologies

## Slide 29: 1.4 Types de réseaux communs
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.4 – Types de réseaux communs

## Slide 30: Types de réseaux communs Réseaux de plusieurs tailles
Petits réseaux domestiques - connecter quelques ordinateurs les uns aux autres et à l'internet
Petits bureaux à domicile : permet à l'ordinateur au sein d'un bureau à domicile ou à distance pour se connecter à un réseau d'entreprise
Moyens et grands réseaux – plusieurs emplacements où des centaines, voire des milliers d'ordinateurs interconnectés
Réseaux mondiaux - connectent des centaines de millions d'ordinateurs dans le monde entier - tels que l'internet
Petite maison SOHO
Moyen/Grand monde
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.4 – Types de réseaux communs
1.4.1 –Réseaux de tailles diverses

## Slide 31: Types de réseaux communs LANs et WANs
Les infrastructures de réseau varient beaucoup en termes de :
  La taille de la zone couverte
  Le nombre d'utilisateurs connectés
  Le nombre et les types de services disponibles
  Le domaine de responsabilité
Deux types courants de réseaux :
  Réseau local (LAN)
  Réseau étendu (WAN)
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.4 – Types de réseaux communs
1.4.2 – LAN et WAN

## Slide 32: Types de réseaux communs LAN et WAN (suite)
Un LAN est une infrastructure de réseau qui couvre une zone géographique restreinte.
Un WAN est une infrastructure de réseau qui couvre une vaste zone géographique.
Réseau local (LAN) | Réseau étendu (WAN)
Interconnecter les périphériques terminaux dans une zone limitée. | Interconnecter les réseaux locaux sur de vastes zones géographiques.
Administré par une seule organisation ou un seul individu. | Généralement un déministerisé par un ou plusieurs fournisseurs de services.
Fournissent une bande passante haut débit aux appareils internes | Généralement, ils fournissent des liaisons à vitesse plus lente entre les réseaux locaux.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.4 – Types de réseaux communs
1.4.2 — LAN et WAN (suite)

## Slide 33: Types de réseaux communs Internet
L'internet est un ensemble mondial de réseaux locaux et étendus interconnectés.
Réseaux locaux sont connectés entre eux via les réseaux étendus.
Les WAN peuvent être reliés à l'aide de fils de cuivre, de câbles à fibre optique ou de transmissions sans fil.
L'internet n'est la propriété d'aucun individu ou groupe. Les groupes suivants ont été créés pour aider à maintenir la structure sur l'internet :
  Le document
  ICANN
  IAB
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.4 – Types de réseaux communs
1.4.3 — Internet

## Slide 34: Types de réseaux communs Intranets et Extranets
Contrairement à Internet, un intranet est un ensemble privé de LAN et WAN internes à une entreprise qui est conçue pour être accessible uniquement pour les membres d'entreprises ou d'autres avec l'autorisation.
Une entreprise peut utiliser un extranet pour fournir un accès sécurisé à leur réseau pour les personnes qui travaillent pour une autre entreprise qui ont besoin d'accéder à leurs données sur leur réseau.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.4 – Types de réseaux communs
1.4.4 – Intranets et Extranets
1.4.5 – Vérifiez votre compréhension - Types de réseaux communs

## Slide 35: 1.5 Connexions Internet
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.5 – Connexions Internet

## Slide 36: Connexions Internet Technologies d'accès internet
Il existe de nombreuses façons de connecter les utilisateurs et les organisations à l'internet :
  Les services pour les utilisateurs à domicile et petits bureaux incluent câble à large bande, ligne d'abonné numérique à large bande (DSL), les réseaux étendus sans fil et mobile services.
  Les entreprises ont besoin de connexions plus rapides pour prendre en charge les téléphones IP, ⁪vidéo conférence et stockage de centre de données.
  Connexions professionnelles sont généralement fournies par les Opérateurs des télécommunications (SP) et peut inclure : DSL d'entreprise, les lignes louées et Ethernet urbain.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.5 – Connexions Internet
1.5.1 – Technologies d'accès internet

## Slide 37: Connexions Internet Connexions Internet des bureaux à domicile et des petits bureaux
Connexion | Description
Câble | Internet à large bande passante, toujours en service, offert par les fournisseurs de services de télévision par câble.
DSL | une connexion Internet à haut débit, toujours active, qui passe par une ligne téléphonique.
Cellulaire | utilise un réseau de téléphonie mobile pour se connecter à l'internet.
Satellite | un avantage majeur pour les zones rurales sans fournisseurs de services Internet.
Ligne commutée | une option peu coûteuse, à faible bande passante, utilisant un modem.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.5 – Connexions Internet
1.5.2 – Connexions Internet des bureaux à domicile et des petits bureaux

## Slide 38: Connexions Internet Connexions Internet d'entreprise
Les liens d'affaires d'entreprise peuvent nécessiter :
  L'augmentation de la bande passante
  Connexion dédiée
  Services gérés
Type de connexion | Description
Ligne dédiée louée | Il s'agit de circuits réservés au sein du réseau du fournisseur de services qui relient des bureaux distants à des réseaux privés de voix et/ou de données.
WAN Ethernet | Cela étend la technologie d'accès LAN au WAN.
DSL | L'ADSL d'entreprise est disponible dans divers formats, y compris les lignes d'abonnés numériques symétriques (SDSL).
Satellite | Cela peut fournir une connexion lorsqu'une solution filaire n'est pas disponible.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.5 – Connexions Internet
1.5.3 – Connexions Internet d'entreprise

## Slide 39: Connexions Internet Le réseau convergent
Avant les réseaux convergents, une organisation aurait été câblée séparément pour le téléphone, la vidéo et les données. Chaque réseau utilisait des technologies différentes pour le transport du signal de communication.
Chacune de ces technologies utiliserait un ensemble différent de règles et de normes.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.5 – Connexions Internet
1.5.5 — Le réseau convergent

## Slide 40: Connexions Internet Le réseau convergent (suite)
Les réseaux de données convergents acheminent plusieurs services sur un seul lien, y compris :
  Données
  Voix
  Vidéo
Les réseaux convergents peuvent transmettre des données, de la voix et de la vidéo sur la même infrastructure de réseau. Cette infrastructure réseau utilise le même ensemble de règles, de contrats et de normes de mise en œuvre.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.5 – Connexions Internet
1.5.5 — Le réseau convergent (suite)

## Slide 41: Connexions Internet Vidéo – Télécharger et installer Packet Tracer
Cette vidéo montrera le processus de téléchargement et d'installation de Packet Tracer.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.5 – Connexions Internet
1.5.5 – Vidéo – Télécharger et installer Packet Tracer

## Slide 42: Connexions Internet Vidéo - Démarrer avec Cisco Packet Tracer
Cette vidéo couvrira les éléments suivants:
Naviguer dans l'interface de Packet Tracer
Personnaliser l'interface de Packet Tracer
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.5 – Connexions Internet
1.5.6 — Vidéo — Mise en route dans Cisco Packet Tracer

## Slide 43: Connexions Internet Packet Tracer - Représentation du réseau
Dans le cadre de ce Packet Tracer, vous ferez ce qui suit :
  Le modèle de réseau utilisé au cours de cet exercice intègre plusieurs des technologies que vous maîtriserez dans le cadre de votre certification CCNA.
Remarque : il n'est pas indispensable de comprendre tout ce que vous voyez et faites au cours de cet exercice.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.5 – Connexions Internet
1.5.7 – Packet Tracer – Représentation du réseau

## Slide 44: 1.6 – Réseaux fiables
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.6 – Réseaux fiables

## Slide 45: Réseaux fiables Architecture des réseaux
Architecture réseau désigne les technologies qui prennent en charge l'infrastructure qui déplace les données sur tout le réseau.
Il existe quatre principales caractéristiques qui les architectures sous-jacentes doivent prendre pour répondre aux attentes des utilisateurs :
  Tolérance aux pannes
  Évolutivité
  Qualité de service (QoS)
  Sécurité
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.6 – Réseaux fiables
1.6.1 - Architecture de réseau

## Slide 46: Réseaux fiables Tolérance aux pannes
Un réseau tolérant aux pannes limite l'impact d'une défaillance d'en limitant le nombre de périphériques affectés. Plusieurs chemins d'accès sont nécessaires pour la tolérance de panne.
Réseaux fiables assurent la redondance en mise en œuvre d'un réseau commuté de paquets.
  La commutation de paquets divise le trafic en paquets qui sont acheminés sur un réseau.
  Chaque paquet peut théoriquement prendre un chemin différent vers la destination.
Ce n'est pas possible avec les réseaux à commutation de circuits qui établissent des circuits dédiés.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.6 – Réseaux fiables
1.6.2 – Tolérance aux pannes

## Slide 47: Réseaux fiables Évolutivité
Un réseau évolutif est en mesure de s'étendre rapidement afin de prendre en charge de nouveaux utilisateurs et applications sans que cela n'affecte les performances du service fourni aux utilisateurs existants.
Les concepteurs de réseau respectent des normes et protocoles afin de lui pour apporter les réseaux évolutifs.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.6 – Réseaux fiables
1.6.3 – Évolutivité

## Slide 48: Réseaux fiables Qualité de service
Voix et vidéo en direct nécessitent des attentes plus élevés pour ces services dispensés.
Avez-vous déjà regardé une vidéo en direct avec des pauses et des interruptions constantes ? Cela est dû lorsqu'il y a une demande de bande passante plus élevée que disponibles : et QoS n'est pas configurée.
Qualité de service (QS) est le principal mécanisme utilisé pour assurer la transmission fiable des contenus pour tous les utilisateurs.
Avec une politique de QoS en place, le routeur peut plus facilement gérer le flux de données et ⁪trafic voix.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.6 – Réseaux fiables
1.6.4 – Qualité de service

## Slide 49: Réseaux fiables Sécurité des réseaux
Il existe deux principaux types de ⁪sécurité du réseau qui doivent être résolus :
  Sécurité d’infrastructure réseau
    Sécurité physique des dispositifs de réseau
    Prévention contre tout accès non - autorisé
  Sécurité des informations
    Protection de la documentation ou les données transmises sur le réseau
Trois objectifs de ⁪sécurité du réseau :
  Confidentialité - uniquement les destinataires prévus puissent lire les données
  Intégrité - assurance que les données n'ont pas été altérées pendant leur transmission
  Disponibilité - garantie d'un accès rapide et fiable aux données pour les utilisateurs autorisés
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.6 – Réseaux fiables
1.6.5 — Sécurité des réseaux
1.6.6 — Vérifiez votre compréhension — Réseaux fiables

## Slide 50: 1.7 Tendances des réseaux
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.7 - Tendances des réseaux

## Slide 51: Tendances des réseaux Tendances récentes
Le rôle du réseau doit régler et transformer en permanence pour pouvoir être en mesure de suivre avec les périphériques de l'utilisateur final et de nouvelles technologies comme ils sont fournis en permanence sur le marché.
Plusieurs nouvelles tendances de mise en réseau qui touchent les organisations et les consommateurs :
  BYOD
  Collaboration en ligne
  Communications vidéo
  Cloud computing
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.7 - Tendances des réseaux
1.7.1 — Tendancesrécentes

## Slide 52: Tendances des réseaux Apportez votre propre appareil
BYOD est une tendance globale majeure qui permet aux utilisateurs d'utiliser leurs propres appareils, ce qui leur donne plus de possibilités et une plus grande flexibilité.
BYOD permet aux utilisateurs d'ont la liberté d'utiliser des outils personnels pour accéder aux informations et communiquer à l'aide de leur :
  Ordinateurs portables
  Netbooks
  Tablettes
  Smartphones
  Liseuses
Le BYOD, c'est pour tout type d'appareil, quel que soit son propriétaire, et partout.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.7 - Tendances des réseaux
1.7.2 – BYOD (Bring Your Own Device)

## Slide 53: Tendances des réseaux Collaboration en ligne
Collaborer et travailler avec d'autres personnes au sein du réseau sur des projets communs.
Les outils de collaboration, y compris Cisco WebEx (illustré dans la figure), permettent aux utilisateurs de se connecter et d'interagir instantanément.
La collaboration est une très grande priorité pour les entreprises et de l'éducation.
Cisco Webex Teams est un outil de collaboration multifonctionnel.
  envoyer des messages instantanés
  publier une image
  publier des vidéos et des liens
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.7 - Tendances des réseaux
1.7.3 – Collaboration en ligne

## Slide 54: Tendances des réseaux Communication vidéo
Les appels vidéo sont faits à n'importe qui, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
La vidéo conférence est un outil puissant pour communiquer avec d'autres utilisateurs à distance, tant au niveau régional qu'international.
La vidéo devient une exigence essentielle pour une collaboration efficace.
Cisco TelePresence puissances est une façon de travailler où tout le monde, partout.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.7 - Tendances des réseaux
1.7.4 – Communication vidéo

## Slide 55: Tendances des réseaux Vidéo — Cisco WebEx pour Huddles
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.7 - Tendances des réseaux
1.7.5 – Vidéo - Cisco Webex pour Huddles

## Slide 56: Tendances des réseaux Cloud Computing
Le cloud computing est une tendance globale qui nous permet de stocker des fichiers personnels ou la sauvegarde nos données sur des serveurs sur Internet.
  Les applications sont également accessibles via le Cloud.
  Permet aux entreprises de livrer sur n'importe quel appareil partout dans le monde.
Le cloud computing fonctionne grâce aux centres de données.
  Les petites entreprises qui ne peut pas se permettre de leurs propres centres de données, louer des services de serveur et de stockage de plus grandes organisations de centre de données dans le Cloud.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.7 - Tendances des réseaux
1.7.6 – Cloud computing

## Slide 57: Tendances des réseaux Cloud Computing (suite)
Quatre types de clouds:
  Clouds publics
    Applications et les services sont mises à disposition du grand public via un modèle de facturation par l'utilisation ou gratuitement.
  Clouds privés
    Destiné à une organisation ou une entité spécifique telle que le gouvernement.
  Clouds hybrides
    Composée de deux ou plusieurs types de Cloud – par exemple, partie personnalisé et partie public.
    Chaque partie reste un objet distinct, mais toutes deux sont reliées par la même architecture.
  Clouds personnalisés
    Clouds créés pour répondre aux besoins d'un secteur particulier, par ex. les soins de santé ou les médias
    Ils peuvent être privés ou publics.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.7 - Tendances des réseaux
1.7.6 — Cloud Computing (suite)

## Slide 58: Tendances des réseaux Tendances technologiques à la maison
  La technologie des maisons intelligentes est une tendance croissante qui permet d'intégrer la technologie dans les appareils de tous les jours, ce qui leur permet de s'interconnecter avec d'autres appareils.
  Les fours peuvent savoir à quelle heure vous préparer un repas en communiquant avec votre calendrier pour connaître l'heure à laquelle vous devez rentrer chez vous.
  Les technologies domestiques intelligentes sont en cours de développement et s'intègreront bientôt à toutes les pièces de la maison.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.7 - Tendances des réseaux
1.7.7 - Technologie Tendances dans les maisons

## Slide 59: Tendances des réseaux Réseau sur courant électrique
  La mise en réseau par courant électrique peut permettre à des appareils de se connecter à un réseau local lorsque les câbles de réseau de données ou les communications sans fil ne sont pas une option viable.
  Grâce à un adaptateur de courant électrique standard, les appareils peuvent se connecter au réseau local partout où il y a une prise électrique en envoyant des données sur certaines fréquences.
  La mise en réseau par courant électrique est particulièrement utile lorsque les points d'accès sans fil ne peuvent pas atteindre tous les appareils de la maison.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.7 - Tendances des réseaux
1.7.8 – Le réseau par courants porteurs en ligne (powerline networking)

## Slide 60: Tendances des réseaux Large bande sans fil
  Outre la DSL et câble, sans fil est une autre option utilisée pour connecter des particuliers et petites entreprises à Internet.
    Plus courant en milieu rural, un fournisseur d'accès Internet sans fil (WISP) est un fournisseur de services Internet qui connecte les abonnés à des points d'accès ou à des points d'échange désignés.
    Sans fil haut débit est une autre solution pour les domicile et petites entreprises.
      Utilise la même technologie cellulaire utilisée par un Smartphone.
      Une antenne est installée à l'extérieur de la maison pour offrir une connectivité avec ou sans fil aux périphériques du domicile.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.7 - Tendances des réseaux
1.7.9 - Large bande sans fil
1.7.10 – Vérifiez votre compréhension - Tendances du réseau

## Slide 61: 1.8 Sécurité des réseaux
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.8 — Sécurité des réseaux

## Slide 62: Sécurité des réseaux Menaces de sécurité
  Sécurité du réseau est désormais partie intégrante du réseau, quel que soit la taille du réseau.
  La sécurité du réseau qui est mise en œuvre doit tenir compte de l'environnement tout en sécurisant les données, mais tout en permettant la qualité de service attendue du réseau.
  La sécurisation d'un réseau implique l'utilisation de protocoles, de technologies, de périphériques, d'outils et de techniques permettant de sécuriser les données et de limiter les risques.
  Ces risques ou menaces peuvent être externes ou internes.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.8 — Sécurité des réseaux
1.8.1 - Menaces de sécurité

## Slide 63: Sécurité des réseaux Menaces de sécurité (suite)
  Menaces externes:
    Virus, vers et chevaux de Troie
    Logiciels espions et logiciels publicitaires
    Attaques de type « zero-day »
    Attaques de l'acteur de menaces
    Attaques par déni de service
    Interception et vol de données
    Usurpation d'identité
  Menaces internes:
    Appareils perdus ou volés
    Utilisation abusive accidentelle par les employés
    Employés malveillants
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.8 — Sécurité des réseaux
1.8.1 - Menaces de sécurité (suite)

## Slide 64: Sécurité des réseaux Solutions de sécurité
Pour cette raison, la sécurité doit être implémentée en plusieurs couches et faire appel à plusieurs solutions de sécurité.
Composants de sécurité réseau pour le domicile ou de petit réseau de bureaux :
    Logiciel antivirus et logiciel anti-espion doit être installé sur appareils.
    Filtrage par pare-feu utilisé pour bloquer l'accès non autorisé au réseau.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.8 — Sécurité des réseaux
1.8.2 – Solutions de sécurité

## Slide 65: Sécurité des réseaux Solutions de sécurité (suite)
  Réseaux de grande taille ont des exigences de sécurité supplémentaires :
    Systèmes de pare-feu dédiés
    Listes de contrôle d'accès (ACL)
    Systèmes de protection contre les intrusions
    Réseaux privés virtuels (VPN)
  L'étude de la sécurité des réseaux commence par une bonne compréhension de l'infrastructure de commutation et de routage sous-jacente.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.8 — Sécurité des réseaux
1.8.2 — Solutions de sécurité (suite)
1.8.3 – Vérifiez votre compréhension - Sécurité des réseaux

## Slide 66: 1.9 Le professionnel de l'informatique
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.9 — Le professionnel de l'informatique

## Slide 67: Le professionnel de l'informatique CCNA
  Cisco Certified Network Associate (CCNA)
    démontre que vous avez une connaissance des technologies de base
    vous assure de rester pertinent grâce aux compétences nécessaires à l'adoption de technologies de nouvelle génération.
  Le nouveau centre d'intérêt du CCNA:
    Fondement de la propriété intellectuelle et questions de sécurité
    Sans fil, virtualisation, automatisation et programmabilité réseau.
  De nouvelles certifications DevNet au niveau des collaborateurs, des spécialistes et des professionnels pour valider vos compétences en développement logiciel.
  La certification spécialisée valide vos compétences en fonction de votre rôle et de vos intérêts professionnels.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.9 — Le professionnel de l'informatique
1.9.1 — CCNA
Diagramme de https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1993077

## Slide 68: Emplois de réseautageprofessionnel de l'informatique
Sur www.netacad.com , vous pouvez cliquer sur le menu Carrières, puis sélectionner Offres d'emploi.
  Trouvez des opportunités d'emploi en utilisant le moteur de jumelage de Talent Bridge.
  Recherche d'emplois auprès de Cisco, des partenaires et distributeurs de Cisco recherchant des étudiants et anciens étudiants de la Cisco Networking Academy.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.9 — Le professionnel de l'informatique
1.9.2 — Emplois de réseautage

## Slide 69: Le professionnel de l'informatique Travaux pratiques - Recherche d'opportunités d'emploi dans le domaine des IT et de la mise en réseau
Au cours de ces travaux pratiques, vous aborderez les points suivants :
  Rechercher des offres d'emploi
  Réfléchir sur la recherche
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.9 — Le professionnel de l'informatique
1.9.3 – Travaux pratiques – Recherche d'offres d'emploi dans le secteur de l'informatique et des réseaux

## Slide 70: 1.10 Module pratique et questionnaire
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.10 - Module pratique et questionnaire

## Slide 71: Module Pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module ?
    Grâce à l'utilisation des réseaux, nous sommes connectés comme jamais auparavant.
    Tous les ordinateurs connectés à un réseau et qui participent directement aux communications transmises sur le réseau sont des hôtes.
    Les diagrammes de réseaux utilisent souvent des symboles pour représenter les différents appareils et connexions qui composent un réseau.
    Un diagramme permet de comprendre facilement comment les appareils se connectent dans un grand réseau.
    Les deux types d'infrastructures de réseau sont les réseaux locaux (LAN) et les réseaux étendus (WAN).
    Les connexions Internet des SOHO comprennent le câble, l'ADSL, le téléphone cellulaire, le satellite et le téléphone commuté.
    Les connexions Internet professionnelles incluent la ligne de location dédiée, le métro Ethernet, le DSL d'affaires et le satellite.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.10 - Module pratique et questionnaire
1.10.1 – Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?

## Slide 72: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)
    L'architecture de réseau fait référence aux technologies qui soutiennent l'infrastructure et les services programmés et les règles, ou protocoles, qui font circuler les données sur le réseau.
    Il existe quatre caractéristiques de base de l'architecture réseau : tolérance aux pannes, évolutivité, qualité de service (QoS) et sécurité.
    Tendances récentes en matière de réseautage qui affectent les entreprises et les consommateurs : Bring Your Own Device (BYOD), collaboration en ligne, communications vidéo et cloud computing.
    Il existe plusieurs menaces externes et internes courantes pour les réseaux.
    Les réseaux plus grands et les réseaux d'entreprise utilisent un antivirus, un antispyware et un filtrage de pare-feu, mais ils ont également d'autres exigences de sécurité : systèmes de pare-feu dédiés, listes de contrôle d'accès (ACL), systèmes de prévention des intrusions (IPS) et réseaux privés virtuels (VPN)
    La certification Cisco Certified Network Associate (CCNA) démontre votre connaissance des technologies de base.
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
1.10 - Module pratique et questionnaire
1.10.1 – Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)
1.10.2 – Module Questionnaire

## Slide 73: Module 1 Nouveaux termes et commandes
Partage de fichier en pair à pair Petits bureaux/personnes travaillant à domicile (SOHO) Réseaux moyens à grands Serveur Client Réseau P2P périphérique final Périphérique intermédiaire Moyenne Carte réseau (NIC) Port physique Interface Schéma de topologie physique | Schéma de topologie logique réseau local (LAN) réseau étendu ; Internet Intranet Extranet Fournisseur d'accès à Internet (FAI) Réseaux convergents Architecture réseau Réseau tolérant aux pannes Réseau à commutation de paquets Réseau à commutation de circuits Réseau évolutif Qualité de service (QoS) | La bande passante du réseau BYOD (Bring Your Own Device) Collaboration Cloud computing Clouds privés Clouds hybrides Clouds publics Clouds personnalisés Data center Technologies domestiques intelligentes Réseau sur courant électrique Fournisseur d'accès à Internet sans fil Architecture réseau
Notes: 1 - Mise en réseau aujourd'hui
Nouveaux termes/commandes