## Slide 1: Module 11: Adressage IPv4
Contenu Pédagogique de l'instructeur
Présentation des réseaux V7.0 (ITN)
Notes: Programme de L’Académie des Réseaux de Cisco
Présentation des réseaux V7.0 (ITN)
Module 11: Adressage IPv4

## Slide 2: Contenu pédagogique de l'instructeur - Guide de planification du module 11
Cette présentation PowerPoint est divisée en deux parties :
Guide de planification de l'enseignant
  Informations pour vous aider à vous familiariser avec le module
  Outils pédagogiques
Présentation en classe pour le formateur
  Diapositives facultatives que vous pouvez utiliser en classe
  Commence à la diapositive 15
  Remarque : supprimez le guide de planification de cette présentation avant de la partager.
Pour obtenir de l'aide et des ressources supplémentaires, consultez la page d'accueil de l'instructeur et les ressources du cours pour ce cours. Vous pouvez également visiter le site de développement professionnel sur netacad.com, la page Facebook officielle de Cisco Networking Academy ou le groupe FB Instructor Only.
Notes: 2

## Slide 3: À quoi s'attendre dans ce module
Pour faciliter l'apprentissage, les caractéristiques suivantes de l'interface graphique GUI peuvent être incluses dans ce module :
Fonctionnalité | Description
Animations | Exposer les participants à des nouvelles compétences et des nouveaux concepts.
Vidéos | Exposer les participants à des nouvelles compétences et des nouveaux concepts.
Vérifiez votre compréhension (CYU) | Questionnaire en ligne par rubrique pour aider les apprenants à évaluer la compréhension du contenu.
Activités interactifs | Une variété de formats pour aider les apprenants à évaluer la compréhension du contenu.
Vérificateur de syntaxe | Petites simulations qui exposent les apprenants à la ligne de commande Cisco pour pratiquer les compétences de configuration.
Activités PT | Activités de simulation et de modélisation conçues pour explorer, acquérir, renforcer et développer les compétences.

## Slide 4: À quoi s'attendre dans ce module (suite)
Pour faciliter l'apprentissage, les caractéristiques suivantes peuvent être incluses dans ce module :
Fonctionnalité | Description
Activité du mode physique de Packet Tracer | Ces activités sont effectuées à l'aide de Packet Tracer en mode physique.
Travaux Pratiques | Travaux Pratiques conçus pour travailler avec des équipements physiques.
Activités en classe | Ces informations se trouvent sur la page Ressources de l'instructeur. Les activités de classe sont conçues pour faciliter l'apprentissage, la discussion en classe et la collaboration.
Questionnaires sur le module | Des évaluations automatiques qui intègrent les concepts et les compétences acquises tout au long de la série de rubriques présentées dans le module.
Résumé du module | Récapte brièvement le contenu du module.

## Slide 5: Vérifiez votre compréhension
Les activités Vérifiez votre compréhension sont conçues pour permettre aux élèves de déterminer rapidement s'ils comprennent le contenu et s'ils peuvent poursuivre ou s'ils ont besoin de revoir.
Les exercices du module Vérifiez votre compréhension ne sont pas comptés dans la note finale des candidats.
Il n'existe aucune diapositive distincte pour ces exercices dans le fichier PPT. Ils sont répertoriés dans les notes de la diapositive qui apparaissent avant ces exercices.
Notes: 5

## Slide 6: Activités du mode physique du Packet Tracer :
Ces activités sont effectuées à l'aide du traceur de paquets en mode physique.
Ils sont conçus pour émuler les travaux pratiques correspondants.
Ils peuvent être utilisés à la place du laboratoire lorsque l'accès à l'équipement physique n'est pas possible.
Souvent, ces activités n'ont pas le niveau d'échafaudages qui est présent dans les activités PT qui précèdent immédiatement ces activités.
Notes: 6

## Slide 7: Module 11: Activités
Quelles sont les activités associées à ce module?
N° de page | Type d'exercice | Nom de l'exercice | Facultatif ?
11.1.5 | Vidéo | Réseau, hôte et adresses de diffusion | Recommandation
11.1.7 | Activité | Utilisation de l'opération AND pour déterminer l'adresse réseau | Recommandation
11.1.8 | Vérifiez vos connaissances | Structure de l'adresse IPv4 | Recommandé
11.2.4 | Activité | Monodiffusion, diffusion ou multidiffusion | Recommandé
11.3.3 | Activité | Autoriser ou bloquer les adresses IPv4 | Recommandé
11.3.7 | Activité | Adresse IPv4 publiques et privées | Recommandation
11.3.8 | Vérifiez vos connaissances | Les types d'adresses IPv4 | Recommandation
11.4.4 | Vérifiez vos connaissances | Segmentation du réseau | Recommandation
11.5.3 | Vidéo | Masque de sous-réseau | Recommandation
Notes: 7

## Slide 8: Module 11 : Activités (Suite)
Quelles sont les activités associées à ce module?
N° de page | Type d'exercice | Nom de l'exercice | Facultatif ?
11.5.4 | Vidéo | Sous-réseau avec le numéro magique | Recommandation
11.5.5 | Packet Tracer | Sous-réseau d'un réseau IPv4 | Recommandation
11.6.4 | Vidéo | Sous-réseau sur plusieurs octets | Recommandation
11.6.5 | Activité | Déterminer le masque de sous-réseau | Recommandé
11.6.6 | de prototypage | Calculer les sous-réseaux IPv4 | Recommandation
11.7.4 | Activité | Déterminer le nombre de bits à emprunter | Recommandé
11.7.5 | Packet Tracer | Scénario de création de sous-réseaux | Recommandation
11.8.1 | Vidéo | Notions de base VLSM | Recommandation
11.8.2 | Vidéo | Exemple de VLSM | Recommandé
Notes: 8

## Slide 9: Module 11 : Activités (Suite)
Quelles sont les activités associées à ce module?
N° de page | Type d'exercice | Nom de l'exercice | Facultatif ?
11.8.6 | Activité | Le VLSM dans la pratique | Recommandation
11.9.3 | Packet Tracer | Pratique de conception et de mise en œuvre VLSM | Recommandation
11.10.1 | Packet Tracer | Conception et mise en œuvre d'un système d'adressage VLSM | Recommandation
11.10.2 | Mode physique du Packet Tracer | Packet Tracer - Concevoir et mettre en œuvre un système d'adressage VLSM - Mode Physique | Recommandation
11.10.2 | de prototypage | Conception et mise en œuvre d'un système d'adressage VLSM | Recommandation
11.10.4 | Questionnaire du module | Adressage IPv4 | Recommandé
Notes: 9

## Slide 10: Module 11: Meilleures Pratiques
Avant d'enseigner le contenu du module 11, l'enseignant doit:
Examiner les activités et les évaluations de ce module.
Essayez d'inclure autant de questions que possible pour maintenir l'intérêt des élèves pendant la présentation en classe.
Rubrique 11.1
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Comment un routeur identifie-t-il les parties réseau et hôte d'une adresse IP?
    Pouvez-vous expliquer comment le masque de sous-réseau IPv4 et la longueur du préfixe IPv6 sont utilisés pour identifier les parties réseau et hôte à l'aide du processus AnDing.
Rubrique 11.2
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Pouvez-vous fournir un exemple de communication monodiffusion, diffusion et multidiffusion?
Notes: 10

## Slide 11: Module 11: Meilleures Pratiques (Suite)
Rubrique 11.3
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Quel type d'adresse utilisent-ils lorsqu'ils accèdent à Internet?
    Pourquoi le champ masque de sous-réseau se remplit automatiquement avec un masque de sous-réseau 255.0.0.0, 255.255.0.0 ou 255.255.255.0 lorsque vous affectez manuellement une adresse IP à un hôte Windows?
Rubrique 11.4
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Pouvez-vous fournir et exemple d'un domaine de diffusion utilisant des personnes et des chambres?
    Pouvez-vous fournir des exemples de la façon dont nous pouvons regrouper les appareils et les services en sous-réseaux?
Notes: 11

## Slide 12: Module 11: Meilleures Pratiques (Suite)
Rubrique 11.5
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Pouvez-vous fournir un exemple de sous-réseau à l'aide d'une pizza? Sous-réseau (c.-à-d., diviser) en tranches de taille appropriée.
    Pouvez-vous expliquer comment sous-réseau une adresse réseau /24?
Rubrique 11.6
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Quel type d'adresse utilisent-ils lorsqu'ils accèdent à Internet?
    Pourquoi le champ masque de sous-réseau se remplit automatiquement avec un masque de sous-réseau 255.0.0.0, 255.255.0.0 ou 255.255.255.0 lorsque vous affectez manuellement une adresse IP à un hôte Windows?
Notes: 12

## Slide 13: Module 11: Meilleures Pratiques (Suite)
Rubrique 11.7
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Pouvez-vous expliquer pourquoi le sous-réseau peut gaspiller les adresses IP de l'hôte? En utilisant l'analogie de la pizza, soulignez comment tout le monde n'a pas la même faim. Peut-être qu'une personne veut deux ou trois tranches tandis qu'une autre se déplace une demi-tranche.
    Demandez comment ce problème pourrait être résolu.
    Demandez comment cela pourrait être appliqué au sous-réseau.
Rubrique 11.8
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Pouvez-vous fournir un exemple de VLSM utilisant des tranches de pizza? Les tranches de taille appropriée sont coupées en fonction des besoins.
    Pouvez-vous expliquer comment VLSM pourrait être appliqué au sous-réseau?
Notes: 13

## Slide 14: Module 11: Meilleures Pratiques (Suite)
Rubrique 11.9
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Étant donné une topologie multi-sites, pouvez-vous concevoir un schéma d'adressage évolutif?
    Pouvez-vous créer un diagramme de topologie logique et identifier un schéma d'adressage évolutif?
Notes: 14

## Slide 15: Module 11: Adressage IPv4
Présentation des réseaux V7.0 (ITN)
Notes: Programme de L’Académie des Réseaux de Cisco
Présentation des réseaux V7.0 (ITN)
Module 11: Adressage IPv4

## Slide 16: Objectifs du Module
Titre du module: Adressage IPv4
Objectifs du Module: Calculer un schéma de sous-réseau IPv4 pour segmenter efficacement votre réseau.
Titre du Rubrique | Objectif du Rubrique
Structure de l'adresse IPv4 | Décrire la structure d'une adresse IPv4, y compris la partie hôte, la partie réseau et le masque de sous-réseau.
Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion | Comparer les caractéristiques et les utilisations des adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion.
Les types d'adresses IPv4 | Expliquer ce que sont les adresses IPv4 publiques, privées et réservées.
Segmentation du réseau | Expliquer en quoi la segmentation d'un réseau permet d'améliorer la communication.
Sous-réseau d'un réseau IPv4 | Calculer les sous-réseaux IPv4 pour un préfixe /24.
Notes: 16

## Slide 17: Objectifs du module (suite)
Titre du module: Adressage IPv4
Objectifs du Module: Calculer un schéma de sous-réseau IPv4 pour segmenter efficacement votre réseau.
Titre du Rubrique | Objectif du Rubrique
Sous-réseau des péfixes /16 et /8 | Calculer les sous-réseaux IPv4 pour des préfixes /16 et /8.
Segmentation du réseau pour répondre aux besoins | Mettre en œuvre un schéma d'adressage IPv4 à partir d'un ensemble de critères de segmentation.
masquage de sous-réseau de longueur variable (VLSM) | Expliquer comment créer un schéma d'adressage flexible grâce au masque de sous-réseau à longueur variable.
Conception structurée | Mettre en œuvre un schéma d'adressage de masque de sous-réseau à longueur variable.
Notes: 17

## Slide 18: 11.1 Structure de l'adresse IPv4
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.1 - Structure de l'adresse IPv4

## Slide 19: La structure d'une adresse IPv4 Les parties réseau et hôte
Une adresse IPv4 est une adresse hiérarchique de 32 bits qui se compose d'une partie réseau et d'une partie hôte.
Lorsque vous déterminez la partie réseau et la partie hôte, il est nécessaire d'examiner le flux de 32 bits.
Le masque de sous-réseau sert à déterminer la partie réseau d'une adresse IP.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.1 - Structure de l'adresse IPv4
11.1.1 - Les parties réseau et hôte

## Slide 20: La structure d'une adresse IPv4 Le masque de sous-réseau
Pour identifier les parties réseau et hôte d'une adresse IPv4, chaque bit du masque de sous-réseau est comparé à l'adresse IPv4, de gauche à droite.
En réalité, le processus utilisé pour identifier la partie réseau et la partie hôte est appelé l'opération AND.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.1 - Structure de l'adresse IPv4
11.1.2 - Masque de sous-réseau

## Slide 21: La structure d'une adresse La longueur de préfixe
Une longueur de préfixe est une méthode fastidieux d'exprimer une adresse de masque de sous-réseau.
En fait, la longueur de préfixe correspond au nombre de bits définis sur 1 dans le masque de sous-réseau.
Elle est notée au moyen de la « notation de barre oblique », il suffit donc de compter le nombre de bits du masque de sous-réseau et d'y ajouter une barre oblique.
Masque de sous-réseau | Adresse 32 bits | Préfixe Longueur
255.0.0.0 | 11111111.00000000.00000000.00000000 | /8
255.255.0.0 | 11111111.11111111.00000000.00000000 | /16
255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | /24
255.255.255.128 | 11111111.111111.11111111.10000000 | /25
255.255.255.192 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | /26
255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | /27
255.255.255.240 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | /28
255.255.255.248 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | /29
255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | /30
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.1 - Structure de l'adresse IPv4
11.1.3 - Le longueur de préfixe

## Slide 22: Structure d'adresse IPv4 Détermination du réseau: AND (ET) logique
Une opération logique AND est utilisée pour déterminer l'adresse réseau.
  Le AND (ET) logique est la comparaison de deux bits où un 1 AND (ET) 1 produit un 1 et toutes les autres combinaisons produisent un 0.
  1 AND 1 = 1, 0 AND 1 = 0, 1 AND 0 = 0, 0 AND 0 = 0
  1 = Vrai et 0 = Faux
Pour identifier l'adresse réseau , l'adresse IPv4 d'un hôte est soumise bit par bit à l'opération AND de manière logique avec le masque de sous-réseau
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.1 - Structure de l'adresse IPv4
11.1.4 - Détermination du réseau: AND (ET) logique

## Slide 23: La structure d'une adresse IPv4 Démonstration vidéo - réseau, hôte et adresses de diffusion
Cette vidéo présentera les points suivants :
Adresse réseau
Adresse de diffusion
Première hôte utilisable
Dernière hôte utilisable
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.1 - Structure de l'adresse IPv4
11.1.5 - Vidéo - Adresses réseau, d'hôte et de diffusion

## Slide 24: La structure d'une adresse IPv4 Adresses réseau, d'hôte et de diffusion
Au sein de chaque réseau se trouvent trois types d'adresses IP:
  Adresse réseau
  Adresses d'hôtes
  Adresse de diffusion
 | Partie réseau | Partie hôte | Bits d'hôte
Masque de sous-réseau . 255.255.255.0 or /24 | 255 255 255 11111111 111111 111111 | 0 00000000 | 
Adresse réseau 192.168.10.0 or /24 | 192 168 10 11000000 10100000 00001010 | 0 00000000 | All 0s
First address 192.168.10.1 or /24 | 192 168 10 11000000 10100000 00001010 | 1 00000001 | All 0s and a 1
Last address 192.168.10.254 or /24 | 192 168 10 11000000 10100000 00001010 | 254 11111110 | All 1s and a 0
Adresse de diffusion 192.168.10.255 or /24 | 192 168 10 11000000 10100000 00001010 | 255 11111111 | All 1s and a 0
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.1 - Structure de l'adresse IPv4
11.1.6 - Adresses réseau, d'hôte et de diffusion
11.1.7 - Exercice - Utilisation de l'opération AND pour déterminer l'adresse réseau
11.1.8 - Vérifiez votre compréhension - Structure d'adresse IPv4

## Slide 25: 11.2 Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.2 - Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion

## Slide 26: Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion Monodiffusion
La transmission monodiffusion envoie un paquet à une adresse IP de destination.
Par exemple, le PC à 172.16.4.1 envoie un paquet monodiffusion à l'imprimante à 172.16.4.253.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.2 - Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion
11.2.1 - Monodiffusion

## Slide 27: Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion Diffusion
La transmission de diffusion envoie un paquet à toutes les autres adresses IP de destination.
Par exemple, le PC à 172.16.4.1 envoie un paquet de diffusion à tous les hôtes IPv4.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.2 - Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion
11.2.2 - Diffusion

## Slide 28: Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion Multidiffusion
La transmission de multidiffusion envoie un paquet à un groupe d'adresses de multidiffusion.
Par exemple, le PC à 172.16.4.1 envoie un paquet de multidiffusion à l'adresse du groupe de multidiffusion 224.10.10.5.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.2 - Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion
11.2.3 - Multidiffusion
11.2.4 - Exercice - Monodiffusion, diffusion ou multidiffusion

## Slide 29: 11.3 Types d'adresses IPv4
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.3 - Types d'adresses IPv4

## Slide 30: Types d'adresses IPv4 Les adresses IPv4 publiques et privées
Selon la définition de la RFC 1918, les adresses IPv4 publiques sont acheminées globalement entre les routeurs des FAI (fournisseurs d'accès à Internet).
Cependant, les adresses ne sont pas routables globalement.
Certains blocs d'adresses appelés adresses privées sont utilisés par la plupart des entreprises pour attribuer des adresses IPv4 aux hôtes internes.
Les adresses IPv4 privées ne sont pas uniques et peuvent être utilisées par n'importe quel réseau interne.
Adresse réseau et préfixe | Gamme d'adresses privée RFC 1918
10.0.0.0/8 | 10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0/12 | 172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0/16 | 192.168.0.0 - 192.168.255.255
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.3 - Types d'adresses IPv4
11.3.1 - Adresses IPv4 publiques et privées

## Slide 31: Types d'adresses IPv4 Routage vers l'internet
Le processus de traduction d'adresses réseau (NAT) convertit les adresses IPv4 privées en adresses IPv4 publiques.
NAT est généralement activé sur le routeur périphérique qui se connecte à l'internet.
Il traduit les adresses IP privées en adresses IP publiques.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.3 - Types d'adresses IPv4
11.3.2 - Routage vers l'internet
11.3.3 - Exercice - Autoriser ou bloquer les adresses IPv4

## Slide 32: Les types d'adresses IPv4 Les adresses IPv4 des utilisateurs spéciaux
Adresses de bouclage
127.0.0.0 /8 (127.0.0.1 to 127.255.255.254)
Généralement identifié comme 127.0.0.1
Utilisées sur un hôte pour vérifier si la configuration TCP/IP est opérationnelle.
Adresses link-local
169.254.0.0 /16 (169.254.0.1 to 169.254.255.254)
Plus connues sous le nom d'adresses APIPA (adressage IP privé automatique),
Elles sont utilisées par un client DHCP Windows pour se configurer automatiquement si aucun serveur DHCP n'est disponible.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.3 - Types d'adresses IPv4
11.3.4 - Adresses IPv4 d'utilisateur spéciales

## Slide 33: Les types d'adresses IPv4 Ancien système d'adressage par classe
les adresses IPv4 étaient attribuées à l'aide de l' adressage par classe tel que défini dans la RFC 790 (1981).
Classe A (0.0.0.0/8 à 127.0.0.0/8)
Classe B (128.0.0.0 /16 — 191.255.0.0 /16)
Classe C (192.0.0.0 /24 — 223.255.255.0 /24)
Classe D (224.0.0.0 à 239.0.0.0)
Classe E (240.0.0.0 — 255.0.0.0)
L'adressage de classe a gaspillé de nombreuses adresses IPv4.
L'allocation d'adresse par classe a été remplacée par l'adressage sans classe qui ignore les règles des classes (A, B, C).
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.3 - Types d'adresses IPv4
11.3.5 - L'ancien système d'adressage par classe

## Slide 34: Types d'adresses IPv4 Attribution des adresses IP
L'IANA gère les blocs d'adresses IPv4 et IPv6 et les attribue aux organismes d'enregistrement Internet locaux (RIR).
Les RIR sont chargés d'attribuer des adresses IP à des FAI qui, à leur tour, fournissent des blocs d'adresses IPv4 aux entreprises et aux FAI de plus petite envergure.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.3 - Types d'adresses IPv4
11.3.6 - Attribution des adresses IP
11.3.7 - Exercice – Adresses IPv4 publiques ou privées
11.3.8 -Vérifiez votre compréhension - Types d'adresses IPv4

## Slide 35: 11.4 Segmentation du réseau
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.4 - Segmentation du réseau

## Slide 36: La segmentation du réseau Domaines de diffusion et de segmentation
Plusieurs protocoles utilisent des diffusions ou des multidiffusions (par exemple, ARP utilise des diffusions pour localiser d'autres périphériques, les hôtes envoient des diffusions de découverte DHCP pour localiser un serveur DHCP.)
Les commutateurs diffusent les messages de diffusion sur toutes les interfaces, sauf celle d'où les messages proviennent.
Le seul périphérique qui arrête les diffusions est un routeur.
Les routeurs ne diffusent pas les messages de diffusion.
Chaque interface de routeur se connecte à un domaine de diffusion, et les diffusions sont propagées dans leur domaine de diffusion spécifique.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.4 - Segmentation du réseau
11.4.1 - Domaines de diffusion et de segmentation

## Slide 37: Segmentation du réseau Problèmes liés aux domaines de diffusion importants
Dans ce type de domaine, les hôtes peuvent générer un nombre excessif de diffusion et ainsi avoir un impact négatif sur le réseau.
La solution consiste à réduire la taille du réseau en créant de plus petits domaines de diffusion. C'est ce qu'on appelle le processus de création de sous-réseaux.
l'adresse réseau 172.16.0.0 /16 ont été divisés en deux sous-réseaux de 200 utilisateurs chacun : 172.16.0.0 /24 et 172.16.1.0 /24.
Les diffusions ne sont propagées qu'au sein des domaines de diffusion plus petits.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.4 - Segmentation du réseau
11.4.2 - Problèmes liés aux domaines de diffusion importants

## Slide 38: Segmentation du réseau Pourquoi créer des sous-réseaux ?
La segmentation en sous-réseaux réduit le trafic global et améliore les performances réseau.
Elle permet également de mettre en œuvre des politiques de sécurité entre les différents sous-réseaux.
Le sous-réseau réduit le nombre de périphériques affectés par un trafic de diffusion anormal.
Les sous-réseaux sont utilisés pour diverses raisons, notamment:
Emplacement
Groupe ou fonction
Type de périphérique
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.4 - Segmentation du réseau
11.4.3 - Raisons de la segmentation des réseaux
11.4.4 - Vérifiez votre compréhension - Segmentation du réseau

## Slide 39: 11.5 Segmentation un réseau IPv4 en sous-réseaux
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.5 - Segmentation un réseau IPv4 en sous- réseaux

## Slide 40: Segmenter un réseau IPv4 en sous-réseaux Segmentation des réseaux à la limite d'octet
Le plus simple est de segmenter les réseaux à la limite d'octet de /8, /16 et /24.
Notez que l'utilisation de préfixes plus longs réduit le nombre d'hôtes par sous-réseau.
Longueur de préfixe | Masque de sous-réseau | Masque de sous-réseau (binaire) (n= réseau, h= hôte) | Nombre d'hôtes
/8 | 255.0.0.0 | nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.00000000.00000000.00000000 | 16777214
/16 | 255.255.0.0 | nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.11111111.00000000.00000000 | 65534
/24 | 255.255.255.0 | nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.00000000 | 254
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.5 - Segmentation un réseau IPv4 en sous- réseaux
11.5.1 - Création de sous-réseaux au niveau de la limite d'octet

## Slide 41: Segmenter un réseau IPv4 en sous-réseaux Création de sous-réseaux au niveau de la limite d'octet (suite)
Dans le premier tableau 10.0.0.0/8 est sous-réseau en utilisant /16 et dans le deuxième tableau, un masque /24.
Adresse de sous-réseau (256 sous-réseaux possibles) | Plage d'hôtes (65534 hôtes possibles par sous-réseau) | Diffusion
10.0.0.0/16 | 10.0.0.1 - 10.0.255.254 | 10.0.255.255
10.1.0,0/16 | 10,1.0.1 - 10,1.255.254 | 10.1.255.255
10.2.0.0/16 | 10.2.0.1 - 10.2.255.254 | 10.2.255.255
10,30,0,0/16 | 10.3.0.1 - 10.3.255.254 | 10.3.255.255
10,40,0,0/16 | 10.4.0.1 - 10.4.255.254 | 10.4.255.255
10,50,0,0/16 | 10,5.0.1 - 10,5.255.254 | 10.5.255.255
10,60,0,0/16 | 10.6.0.1 - 10.6.255.254 | 10.6.255.255
10,70,0,0/16 | 10,7.0.1 - 10,7.255.254 | 10.7.255.255
... | ... | ...
10.255.0.0/16 | 10.255.0.1 - 10.255.255.254 | 10.255.255.255
Adresse de sous-réseau (65,536 sous-réseaux possibles) | Plage d'hôtes (254 hôtes possibles par sous-réseau) | Diffusion
10,0.0.0/24 | 10.0.0.1 - 10.0.0.254 | 10,0,0.255
10,0,1.0/24 | 10.0.1.1 - 10.0.1.254 | 10.0.1.255
10.0.2.0/24 | 10.0.2.1 - 10.0.2.254 | 10.0.2.255
… | … | …
10.0.255.0/24 | 10.0.255.1 - 10.0.255.254 | 10.0.255.255
10.1.0.0/24 | 10.1.0.1 - 10.1.0.254 | 10.1.0.255
10.1.1.0/24 | 10.1.1.1 - 10.1.1.254 | 10.1.1.255
10.1.2.0/24 | 10.1.2.1 - 10.1.2.254 | 10.1.2.255
… | … | …
10.100.0.0/24 | 10.100.0.1 - 10.100.0.254 | 10.100.0.255
... | ... | ...
10.255.255.0/24 | 10.255.255.1 - 10.2255.255.254 | 10.255.255.255
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.5 - Segmentation un réseau IPv4 en sous- réseaux
11.5.1 - Création de sous-réseaux au niveau de la limite d'octet (Cont.)

## Slide 42: Segmenter un réseau IPv4 en sous-réseaux Création de sous-réseaux au niveau de la limite d'octet
Reportez-vous au tableau pour voir six façons de sous-réseau d'un réseau /24.
Longueur de préfixe | Masque de sous-réseau | Masque de sous-réseau (binaire) (n = réseau, h = hôte) | Nombre de sous-réseaux | Nombre d'hôtes
/25 | 255.255.255.128 | nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.10000000 | 2 | 126
/26 | 255.255.255.192 | nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnhhhhhh 11111111.11111111.11111111.11000000 | 4 | 62
/27 | 255.255.255.224 | nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnhhhhh 11111111.11111111.11111111.11100000 | 8 | 30
/28 | 255.255.255.240 | nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnhhhh 11111111.11111111.11111111.11110000 | 16 | 14
/29 | 255.255.255.248 | nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnhhh 11111111.11111111.11111111.11111000 | 32 | 6
/30 | 255.255.255.252 | nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnhh 11111111.11111111.11111111.11111100 | 64 | 2
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.5 - Segmentation un réseau IPv4 en sous- réseaux
11.5.2 - Création de sous-réseaux au niveau de la limite d'octet

## Slide 43: Segmenter un réseau IPv4 en sous-réseaux Démonstration vidéo – Le masque de sous-réseau
Cette vidéo démontrera le processus de sous-réseau.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.5 - Segmentation un réseau IPv4 en sous- réseaux
11.5.3 - Vidéo - Masque de sous-réseau

## Slide 44: Segmentation un réseau IPv4 en sous-réseaux Démonstration vidéo – Segmenter en sous-réseaux à l'aide du nombre magique
Cette vidéo présentera une démonstration de sous-réseaux avec le nombre magique.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.5 - Segmentation un réseau IPv4 en sous- réseaux
11.5.4 - Vidéo - Segmenter en sous-réseaux à l'aide du nombre magique

## Slide 45: Segmentation un réseau IPv4 en sous- réseaux Packet Tracer - Segmentation un réseau IPv4 en sous- réseaux
Dans le cadre de ce Packet Tracer, vous ferez ce qui suit :
Conception d'un schéma d'adressage IPv4 comportant des sous-réseaux
Configurer les périphériques
Tester le réseau et résoudre les problèmes
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.5 - Segmentation un réseau IPv4 en sous- réseaux
11.5.5 - Packet Tracer - Segmentation un réseau IPv4 en sous- réseaux

## Slide 46: 11.6 Création de sous-réseaux avec le préfixe /16 et /8
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.6 - Création de sous-réseaux avec le préfixe /16 et /8

## Slide 47: Sous-réseaux avec le préfixe /16 et /8 Créer des sous-réseaux avec un préfixe /16
Le tableau indique les différents scénarios qui permettent de segmenter un préfixe /16 en sous-réseaux.
Longueur de préfixe | Masque de sous-réseau | Network Address (n = network, h = host) | Nombre de sous-réseaux | Nombre d'hôtes
/17 | 255.255.128.0 | nnnnnnnn.nnnnnnnn.nhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.11111111.10000000.00000000 | 2 | 32766
/18 | 255.255.192.0 | nnnnnnnnnnnnnnnnn. nnhhhhhhhhhhhhhh 1111111111.11000000.00000000 | 4 | 16382
/19 | 255.255.224.0 | nnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnhhhhhhhhhhhh 1111111111.11100000.00000000 | 8 | 8190
/20 | 255.255.240.0 | nnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnhhhhhhhhhhh 1111111111.11110000.00000000 | 16 | 4094
/21 | 255.255.248.0 | nnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnhhhhhhhhhh 1111111111.11111000.00000000 | 32 | 2046
/22 | 255.255.252.0 | nnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnhh.hhhhhhhhh 1111111111.11111100.00000000 | 64 | 1022
/23 | 255.255.254.0 | nnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnh.hhhhhhhh 1111111111.11111110.00000000 | 128 | 510
/24 | 255.255.255.0 | nnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnn.hhhhhhh 1111111111.11111111.00000000 | 256 | 254
/25 | 255.255.255.128 | nnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnn.nhhhhhhh 1111111111.11111111.10000000 | 512 | 126
/26 | 255.255.255.192 | nnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnn.nnhhhhhhh 1111111111.11111111.11000000 | 1024 | 62
/27 | 255.255.255.224 | nnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnnnnnnhhhhh 1111111111.11111111.11100000 | 2048 | 30
/28 | 255.255.255.240 | nnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnnnnnnnhhhh 1111111111.11111111.11110000 | 4096 | 14
/29 | 255.255.255.248 | nnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnnnnnnnhhhh 1111111111.11111111.11111000 | 8192 | 6
/30 | 255.255.255.252 | nnnnnnnnnnnnnnnnn. nnnnnnnnnnnnnnnhh 1111111111.11111111.11111100 | 16384 | 2
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.6 - Création de sous-réseaux avec le préfixe /16 et /8
11.6.1 - Créer des sous-réseaux avec un préfixe Slash 16

## Slide 48: Création de sous-réseaux avec le préfixe /16 et /8 Créer 100 sous-réseaux avec un préfixe /16
Considérons une grande entreprise qui nécessite au moins 100 sous-réseaux et qui a choisi l'adresse privée 172.16.0.0/16 comme adresse de réseau interne.
La figure indique le nombre de sous-réseaux qui peuvent être créés si l'on emprunte des bits au troisième et au quatrième octets.
Notez qu'il y a maintenant jusqu'à 14 bits hôtes qui peuvent être empruntés (c'est-à-dire que les deux derniers bits ne peuvent pas être empruntés).
Pour obtenir les 100 sous-réseaux nécessaires à l'entreprise, il faudrait emprunter 7 bits (c'est-à-dire 27= 128 sous-réseaux) (pour un total de 128 sous-réseaux).
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.6 - Création de sous-réseaux avec le préfixe /16 et /8
11.6.2 - Créer 100 sous-réseaux avec un préfixe /16

## Slide 49: Création de sous-réseaux avec le préfixe /8 Créer 100 sous-réseaux avec un préfixe /8
Prenons le cas d'un petit FAI qui exige 1000 sous-réseaux pour ses clients en utilisant l'adresse de réseau 10.0.0.0/8, ce qui signifie qu'il y a 8 bits dans la partie réseau et 24 bits d'hôte disponibles à emprunter pour le sous-réseau.
La figure indique le nombre de sous-réseaux qui peuvent être créés si l'on emprunte des bits au deuxième et au troisième octets.
Notez qu'il y a maintenant jusqu'à 22 bits hôtes qui peuvent être empruntés (c'est-à-dire que les deux derniers bits ne peuvent pas être empruntés).
Pour obtenir les 1000 sous-réseaux nécessaires à l'entreprise, il faudrait emprunter 10 bits (c'est-à-dire 210= 1024 sous-réseaux) (pour un total de 128 sous-réseaux).
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.6 - Création de sous-réseaux avec le préfixe /16 et /8
11.6.3 — Crée 1000 sous-réseaux avec un préfixe /8

## Slide 50: Création de sous-réseaux avec le préfixe /16 et /8 Démonstration vidéo - Segmentation en sous-réseaux sur plusieurs octets
Cette vidéo présentera la création de sous-réseaux sur plusieurs octets.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.6 - Création de sous-réseaux avec le préfixe /16 et /8
11.6.4 - Démonstration vidéo - Segmentation en sous-réseaux sur plusieurs octets
11.6.5 - Exercice - Formules de calcul des sous-réseaux

## Slide 51: Création de sous-réseaux avec le préfixe /16 et /8 Travaux pratiques - Formules de calcul des sous-réseaux IPv4
Au cours de ce travaux pratiques, vous réaliserez les objectifs suivants :
Partie 1: Déterminer le sous-réseau d'adresses IPv4
Partie 2: Calculer le sous-réseau d'adresses IPv4
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.6 - Création de sous-réseaux avec le préfixe /16 et /8
11.6.6 - Travaux pratiques - Calcul des sous-réseaux IPv4

## Slide 52: 11.7 Segmentation du réseau selon ses besoins
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.7 - Segmentation du réseau selon ses besoins

## Slide 53: Sous-réseau pour répondre aux exigences Sous-réseau privé et espace d'adressage IPv4 public
Réseaux d'entreprises ont:
Intranet - Réseau interne d'une entreprise utilise généralement des adresses IPv4 privées.
DMZ — Une entreprise internet face aux serveurs. Les périphériques de la DMZ utilisent des adresses IPv4 publiques.
Une entreprise pourrait utiliser le 10.0.0.0/8 et le sous-réseau sur la limite du réseau /16 ou /24.
Les périphériques DMZ devraient être configurés avec des adresses IP publiques.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.7 - Segmentation du réseau selon ses besoins
11.7.1 - Segmentation du réseau en sous-réseaux de l'espace d'adressage IPv4 privé par rapport à l'espace d'adressage IPv4 public

## Slide 54: Segmentation du réseau selon ses besoins Réduire les adresses IPv4 de l'hôte inutilisées et maximiser les sous-réseaux
Deux considérations sont à prendre en compte lors de la planification de sous-réseaux:
Le nombre d'adresses d'hôte nécessaires pour chaque réseau.
Le nombre de sous-réseaux nécessaires.
Longueur de préfixe | Masque de sous-réseau | Masque de sous-réseau (binaire) (n = réseau, h = hôte) | Nombre de sous-réseaux | Nombre d'hôtes
/25 | 255.255.255.128 | nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.10000000 | 2 | 126
/26 | 255.255.255.192 | nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnhhhhhh 11111111.11111111.11111111.11000000 | 4 | 62
/27 | 255.255.255.224 | nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnhhhhh 11111111.11111111.11111111.11100000 | 8 | 30
/28 | 255.255.255.240 | nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnhhhh 11111111.11111111.11111111.11110000 | 16 | 14
/29 | 255.255.255.248 | nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnhhh 11111111.11111111.11111111.11111000 | 32 | 6
/30 | 255.255.255.252 | nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnhh 11111111.11111111.11111111.11111100 | 64 | 2
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.7 - Segmentation du réseau selon ses besoins
11.7.2 - Réduire les adresses IPv4 de l'hôte inutilisées et maximiser les sous-réseaux

## Slide 55: Segmentation du réseau selon ses besoins Exemple de besoins d'un réseau
Dans cet exemple, le siège social a attribué l'adresse réseau publique 172.16.0.0/22 (10 bits d'hôte) par son ISP (FAI) qui fournisse 1022 adresses d'hôte.
Il y a cinq sites et donc cinq connexions Internet, ce qui signifie que l'organisation a besoin de 10 sous-réseaux avec le plus grand sous-réseau nécessite 40 adresses.
Il a attribué 10 sous-réseaux avec un masque de sous-réseau /26 (c'est-à-dire 255.255.255.192).
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.7 - Segmentation du réseau selon ses besoins
11.7.3 - Exemple de besoins d'un réseau
11.7.4 - Exercice – Déterminer le nombre de bits à emprunter

## Slide 56: Segmentation du réseau selon ses besoins Packet Tracer - Scénario de segmentation en sous-réseaux
Dans le cadre de ce Packet Tracer, vous ferez ce qui suit :
Concevoir un schéma d'adressage IP
Attribuer des adresses IP aux périphériques réseau et vérifier la connectivité
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.7 - Segmentation du réseau selon ses besoins
11.7.5 - Packet Tracer - Scénario de segmentation en sous-réseaux

## Slide 57: 11.8 VLSM
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.8 - VLSM

## Slide 58: Vidéo VLSM — Notions de base VLSM
Cette vidéo expliquera les bases de VLSM.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.8 - VLSM
11.8.1 - Vidéo - Notions de base VLSM

## Slide 59: VLSM Vidéo - Exemple de VLSM
Cette vidéo présentera la création de sous-réseaux spécifiques aux besoins du réseau.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.8 - VLSM
11.8.2 - Vidéo - Exemple de VLSM

## Slide 60: Conservation des adresses IPv4VLSM
Compte tenu de la topologie, 7 sous-réseaux sont nécessaires (c'est-à-dire quatre LAN et trois liaisons WAN) et le plus grand nombre d'hôtes se trouve dans le bureau D avec 28 hôtes.
Un masque /27 fournirait 8 sous-réseaux de 30 adresses IP hôtes et prendrait donc en charge cette topologie.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.8 - VLSM
11.8.3 - Conservation des adresses IPv4

## Slide 61: VLSM Conservation des adresses IPv4 (suite)
Cependant, les liaisons WAN point à point nécessitent seulement deux adresses et gaspillent donc 28 adresses chacune pour un total de 84 adresses inutilisées.
L'application d'un schéma de création de sous-réseaux classique à un scénario n'est pas très efficace.
VLSM a été développé pour éviter le gaspillage d'adresses en nous permettant de segmenter un réseau en sous-réseau.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.8 - VLSM
11.8.3 - Conservation des adresses IPv4

## Slide 62: VLSM VLSM
Le côté gauche affiche le schéma de sous-réseau traditionnel (c'est-à-dire le même masque de sous-réseau) tandis que le côté droit illustre comment le VLSM peut être utilisé pour segmenter un réseau en sous-réseau et diviser le dernier sous-réseau en huit /30 sous-réseaux.
Lorsque vous utilisez le VLSM, commencez toujours par vous assurer que les exigences en matière d'hôte du plus grand sous-réseau sont atteintes, puis continuez la segmentation de reseau jusqu'à ce que les exigences d'hôte du plus petit sous-réseau soient atteintes.
La topologie ainsi obtenue grâce à l'application de VLSM.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.8 - VLSM
11.8.4 - VLSM

## Slide 63: VLSM Attribution d'adresse de topologie VLSM
Grâce aux sous-réseaux VLSM, les réseaux LAN et les routeurs peuvent être traités sans gaspillage inutile, comme indiqué dans le diagramme de topologie logique.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.8 - VLSM
11.8.5 - Attribution d'adresse de topologie VLSM
11.8.6 - Exercice - Pratique VLSM

## Slide 64: 11.9 La conception structurée
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.9 - La conception structurée

## Slide 65: La conception structurée Planification de l'adressage réseau
La planification des sous-réseaux nécessite de développer une solution évolutive pour un réseau d'entreprise.
Pour élaborer un schéma d'adressage IPv4 à l'échelle du réseau, vous devez savoir combien de sous-réseaux sont nécessaires, combien d'hôtes particulier un sous-réseau requiert, quels périphériques font partie du sous-réseau, quelles parties de votre réseau utilisent des adresses privées et lesquelles utilisent des adresses publiques, et bien d'autres facteurs déterminants.
Observez les besoins de l'entreprise en termes d'utilisation du réseau et la structure appropriée des sous-réseaux.
Effectuer une étude des besoins du réseau en examinant l'ensemble du réseau afin de déterminer comment chaque zone sera segmentée.
Déterminez le nombre des sous-réseaux d'hôte disponibles et le nombre de sous-réseaux nécessaires.
Déterminez les pools d'adresses DHCP et les pools VLAN de couche 2.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.9 - La conception structurée
11.9.1 - Planification de l'adressage IPv4 réseau

## Slide 66: Conception structurée Attribution d'adresse de périphérique
Dans un réseau, il existe différents types d'appareils nécessitant des adresses:
Clients des utilisateurs finaux - La plupart utilisent DHCP pour réduire les erreurs et la charge pesant sur le personnel de support réseau. Les clients IPv6 peuvent obtenir des informations d'adressage avec DHCPv6 ou SLAAC.
Les serveurs et les périphériques doivent avoir une adresse IP statique prévisible.
Serveurs accessibles à partir l'internet — Les serveurs doivent avoir une adresse IPv4 publique, le plus souvent accessible via NAT.
Les périphériques intermédiaires – Des adresses sont attribuées à ces périphériques pour la gestion, la surveillance et la sécurité du réseau.
Passerelle : les routeurs et les périphériques de pare-feu sont une passerelle pour les hôtes de ce réseau.
Lors du développement d'un schéma d'adressage IP, il est généralement recommandé que vous définissiez un modèle d'attribution des adresses pour chaque type de périphérique.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.9 - La conception structurée
11.9.2 - Attribution d'adresses à des périphériques

## Slide 67: Conception structurée Packet Tracer - Pratique de conception et mise en œuvre d'un système d'adressage avec des VLSM
Dans le cadre de ce Packet Tracer, vous ferez ce qui suit :
Étudier les besoins du réseau
Concevoir le schéma d'adressage VLSM
Attribuer des adresses IP aux périphériques et vérifier la connectivité
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.9 - La conception structurée
11.9.3 - Packet Tracer - Pratique de conception et de mise en œuvre VLSM

## Slide 68: 11.10 Module pratique et questionnaire
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.10 Module pratique et questionnaire

## Slide 69: La conception structurée Packet Tracer - Conception et mise en œuvre d'un schéma d'adressage VLSM
Dans le cadre de ce Packet Tracer, vous ferez ce qui suit :
Concevoir un schéma d'adressage IP VLSM compte tenu des exigences
Configurer l'adressage sur les périphériques réseau et les hôtes
Vérifier la connectivité IP
Résolution des problèmes de connectivité.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.10 - La conception structurée
11.10.1 - Packet Tracer - Conception et mise en œuvre d'un schéma d'adressage VLSM

## Slide 70: La conception structurée Packet Tracer – Conception et mise en œuvre d'un schéma d'adressage VLSM - Mode Physique Travaux Pratiques – Conception et mise en œuvre d'un schéma d'adressage VLSM
Dans les deux activités mode physique du Packet Tracer et dans les Travaux Pratiques, vous remplirez les objectifs suivants:
Examiner les besoins du réseau
Concevoir le schéma d'adresses VLSM
Câbler et configurer le réseau IPv4
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.10 - La conception structurée
11.10.2 – Packet Tracer et TP – Conception et mise en œuvre d'un schéma d'adressage VLSM

## Slide 71: Module Pratique et Questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?
La structure d'adressage IP est constituée d'une adresse réseau hiérarchique 32 bits qui identifie un réseau et une partie hôte. Les périphériques réseau utilisent un processus appelé ANDing à l'aide de l'adresse IP et du masque de sous-réseau associé pour identifier les parties réseau et hôte.
Les paquets IPv4 de destination peuvent être monodiffusion, diffusion et multidiffusion.
Il existe des adresses IP routables globalement telles qu'assignées par l'IANA et il existe trois plages d'adresses IP privées qui ne peuvent pas être routées globalement mais peuvent être utilisées sur tous les réseaux privés internes.
Réduisez les grands domaines de diffusion à l'aide de sous-réseaux pour créer des domaines de diffusion plus petits, réduire le trafic réseau global et améliorer les performances du réseau.
Créer des sous-réseaux IPv4 en utilisant un ou plusieurs bits d'hôte en tant que bits réseau. Cependant, les réseaux sont plus facilement segmentés en sous-réseaux à la limite des octets /8, /16 et /24.
Les plus grands réseaux peuvent être segmenter en sous-réseaux aux limites /8 ou /16.
Utilisez VLSM pour réduire le nombre d'adresses hôtes inutilisées par sous-réseau.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.10 - La conception structurée
11.10.3 – Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?

## Slide 72: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)
la méthode VLSM permet de diviser un espace réseau en parties inégales. Commencez toujours par répondre aux besoins en hôtes du plus grand sous-réseau. Poursuivez la segmentation jusqu'à ce que les besoins en hôtes du plus petit sous-réseau soient satisfaits.
Lorsque vous créez un système d'adressage réseau, tenez compte des exigences internes, DMZ et externes. Utiliser un système d'adressage IP interne cohérent avec un modèle défini d'attribution des adresses à chaque type de périphérique.
Notes: 11 - Adressage IPv4
11.10 - La conception structurée
11.10.3 – Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)
11.10.4 - Questionnaire de module — Adressage IPv4

## Slide 73: Module 11: Adressage IPv4 Nouveaux termes et commandes
longueur de préfixe logique AND (ET) adresse de réseau l'adresse de diffusion Première adresse utilisable Dernière adresse utilisable Transmission en monodiffusion, diffusion et multidiffusion adresse privée Adresses publiques Traduction d'adresses de réseau (NAT) Adresses de bouclage Adresse IPv4 APIPA (Automatic Private IP Addressing) adressage de classe (classe A, B, C, D et E) | Internet Assigned Numbers Authority (IANA) Organismes d'enregistrement Internet locaux Afrinic, APNIC, ARIN, LACNIC et RIPE NCC domaines de diffusion sous-réseaux limite d’octet VLSM (variable-length subnet mask)