## Slide 1: Module 11: Conception de réseau
Contenu Pédagogique d l'instructeur
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprise v7.0 (ENSA)
Notes: Programme de L’Académie Réseau de Cisco
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprisev7.0 (ENSA)
Module 11: Conception de réseau

## Slide 2: Instructor Materials – Module 11 Planning Guide
This PowerPoint deck is divided in two parts:
Instructor Planning Guide
  Information to help you become familiar with the module
  Teaching aids
Instructor Class Presentation
  Optional slides that you can use in the classroom
  Begins on slide # 9
  Note: Remove the Planning Guide from this presentation before sharing with anyone.
For additional help and resources go to the Instructor Home Page and Course Resources for this course. You also can visit the professional development site on netacad.com, the official Cisco Networking Academy Facebook page, or Instructor Only FB group.
Notes: 2

## Slide 3: What to Expect in this Module
To facilitate learning, the following features within the GUI may be included in this module:
Feature | Description
Animations | Expose learners to new skills and concepts.
Videos | Expose learners to new skills and concepts.
Check Your Understanding(CYU) | Per topic online quiz to help learners gauge content understanding.
Interactive Activities | A variety of formats to help learners gauge content understanding.
Syntax Checker | Small simulations that expose learners to Cisco command line to practice configuration skills.
PT Activity | Simulation and modeling activities designed to explore, acquire, reinforce, and expand skills.

## Slide 4: What to Expect in this Module (Cont.)
To facilitate learning, the following features may be included in this module:
Feature | Description
Hands-On Labs | Labs designed for working with physical equipment.
Class Activities | These are found on the Instructor Resources page. Class Activities are designed to facilitate learning, class discussion, and collaboration.
Module Quizzes | Self-assessments that integrate concepts and skills learned throughout the series of topics presented in the module.
Module Summary | Briefly recaps module content.

## Slide 5: Check Your Understanding
Check Your Understanding activities are designed to let students quickly determine if they understand the content and can proceed, or if they need to review.
Check Your Understanding activities do not affect student grades.
There are no separate slides for these activities in the PPT. They are listed in the notes area of the slide that appears before these activities.
Notes: 5

## Slide 6: Module 11: Activities
What activities are associated with this module?
Page # | Activity Type | Activity Name | Optional?
11.1.1 | Video | Three-Layer Network design | Recommended
11.1.8 | Check Your Understanding | Hierarchical Networks | Recommended
11.2.7 | Check Your Understanding | Scalable Networks | Recommended
11.3.8 | Check Your Understanding | Switch Hardware | Recommended
11.4.4 | Check Your Understanding | Router Hardware | Recommended
11.5.1 | Packet Tracer | Compare Layer 2 and Layer 3 Devices | Recommended
11.5.3 | Module Quiz | Network Design | Recommended
Notes: 6

## Slide 7: Module 11: Best Practices
Prior to teaching Module 11, the instructor should:
Review the activities and assessments for this module.
Try to include as many questions as possible to keep students engaged during classroom presentation.
Topic 11.1
  Ask the students or have a class discussion
    What would make it easier to design a brand new network?
    Would you let your users use their own devices on a corporate network?
Topic 11.2
  Ask the students or have a class discussion
    What could you do to make sure the network is resilient and scalable?
Notes: 7

## Slide 8: Module 11: Best Practices (Cont.)
Topic 11.3
  Ask the students or have a class discussion
    What kind a switch do you need to connect users in a classroom?
    What kind of switch is used in a data center?
Topic 11.4
  Ask the students or have a class discussion
    What kind a router do you need to connect a small branch to the corporate network?
    What kind of router is used by a service provider?
Notes: 8

## Slide 9: Module 11: Conception de réseau
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprise v7.0 (ENSA)
Notes: Programme Cisco Networking Academy
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprisev7.0 (ENSA)
Module 11: Conception de réseau

## Slide 10: Objectifs du Module
Titre du Module: Conception de réseau
Objectif du Module: Expliquer les caractéristiques des architectures réseau évolutives.
Titre du rubrique | Objectif du rubrique
Réseaux hiérarchiques | Expliquer comment les données, la voix et la vidéo convergent sur un réseau commuté.
Réseaux évolutifs | Expliquer les considérations relatives à la conception d'un réseau évolutif.
Matériel de commutateur | Expliquer la prise en charge des exigences réseau grâce aux caractéristiques du matériel de commutation.
Matériel de routeur | Décrire les types de routeurs disponibles pour les réseaux des PME.
Notes: 10
11 – Conception de réseau
11.0 - Présentation
11.0.2 - Qu'est-ce que je vais apprendre dans ce module?

## Slide 11: 11.1 Réseaux hiérarchiques
Notes: 11 – Conception de réseau
11.1 – Réseaux hiérarchiques

## Slide 12: Réseaux hiérarchiques Vidéo - Conception de réseau à trois couches
Cette vidéo montrera un modèle à trois couches dans la conception de réseau.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.1 – Réseaux hiérarchiques
11.1.1 – Vidéo - Conception de réseau à trois couches

## Slide 13: Réseaux hiérarchiques La nécessité de faire évoluer le réseau
Les organisations s'appuient de plus en plus sur leur infrastructure réseau pour offrir des services critiques.
Les organisations en évolution ont besoin de réseaux capables d'évoluer et de soutenir:
  Trafic réseau convergent
  Applications critiques
  Des besoins métier variés
  Contrôle administratif centralisé
Les conceptions de réseaux sur les campus vont des petits réseaux utilisant un seul commutateur LAN à des très grands réseaux comptant des milliers de connexions.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.1 – Réseaux hiérarchiques
11.1.2 – La nécessité de faire évoluer le réseau

## Slide 14: Réseaux hiérarchiques Réseaux commutés sans frontières
Le réseau commuté sans frontières est une architecture de réseau qui permet de connecter tout le monde, à tout moment, où qu'ils se trouvent et quel que soit l'appareil utilisé, d'une manière à la fois sûre, fiable et fluide.
Il fournit le cadre pour unifier l'accès filaire et sans fil, construit sur une infrastructure matérielle hiérarchique évolutive et résiliente.
Les réseaux commutés sans frontières sont hiérarchiques, modulaires, résilients et flexibles.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.1 – Réseaux hiérarchiques
11.1.3 – Réseaux commutés sans frontières

## Slide 15: Réseaux hiérarchiques La hiérarchie du réseau commuté sans frontières
  Les réseaux hiérarchiques utilisent une conception à plusieurs niveaux d'accès, de distribution et de couches centrales, chaque couche jouant un rôle bien défini dans le réseau du campus.
  Il existe deux cadres de conception hiérarchique éprouvés pour les réseaux de campus.
Couche à trois niveaux
Couche à deux niveaux
Notes: 11 – Conception de réseau
11.1 – Réseaux hiérarchiques
11.1.4 – La hiérarchie du réseau commuté sans frontières

## Slide 16: Réseaux hiérarchiques Fonctions des couches d'accès, de distribution et de cœur de réseau
Couche d'accès
La couche d'accès offre un accès réseau à l'utilisateur.
La figure présente un commutateur de couche d'accès connecté à deux commutateurs de couche de distribution.
Couche de distribution
La couche de distribution implémente le routage, la qualité du service et la sécurité.
Il regroupe les réseaux de placards de câblage à grande échelle et limite les domaines de diffusion de couche 2.
Les commutateurs de couche de distribution se connectent aux commutateurs de couche d'accès et de couche de cœur de réseau.
Couche cœur de réseau
La couche cœur de réseau est l'épine fédérateur du réseau et connecte plusieurs couches du réseau.
La couche cœur de réseau fournit la localisation de défauts et la connectivité au fédérateur à haute vitesse.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.1 – Réseaux hiérarchiques
11.1.5 – Fonctions des couches d'accès, de distribution et de cœur de réseau

## Slide 17: Réseaux hiérarchiques Exemples à trois niveaux et à deux niveaux
Réseau de campus à trois niveaux
Utilisé par les organisations nécessitant un accès, une distribution et des couches de cœur de réseau.
Il est recommandé d'établir une topologie de réseau physique en étoile étendue, depuis un bâtiment centralisé vers tous les autres bâtiments du campus.
Réseau de campus à deux niveaux
Utilisé lorsque des couches de distribution et de cœur réseau séparées n'est pas nécessaire.
Utile pour les emplacements de campus plus petits, ou sur les sites de campus constitués d'un seul bâtiment.
Également connu sous le nom de conception de réseau cœur de réseau sont regroupés .
Notes: 11 – Conception de réseau
11.1 – Réseaux hiérarchiques
11.1.6 – Exemples à trois et à deux niveaux

## Slide 18: Réseaux hiérarchiques Le rôle des réseaux commutés
Les réseaux ont fondamentalement changé, pour devenir des réseaux locaux commutés dans un réseau hiérarchique.
Un réseau local commuté permet une flexibilité supplémentaire, la gestion du trafic, la qualité de service et la sécurité.
Un réseau local commuté peut également prendre en charge la mise en réseau sans fil et d'autres technologies telles que le téléphone IP et les services de mobilité.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.1 – Réseaux hiérarchiques
11.1.7 – Le rôle des réseaux commutés
11.1.8 – Vérifiez votre compréhension - Réseaux hiérarchiques

## Slide 19: 11.2 Réseaux évolutifs
Notes: 11 – Conception de réseau
11.2 – Réseaux évolutifs

## Slide 20: Réseaux évolutifs Conception pour l'évolutivité
L'évolutivité est le terme d'un réseau qui peut se développer sans perdre la disponibilité et la fiabilité.
Les concepteurs de réseaux doivent élaborer des stratégies pour permettre au réseau d'être disponible et de s'étendre efficacement et facilement.
Ceci est accompli en utilisant:
Redondance
Liens multiples
Protocole de routage évolutif
Connectivité sans fil
Notes: 11 – Conception de réseau
11.2 – Réseaux évolutifs
11.2.1 – Conception pour l'évolutivité

## Slide 21: Réseaux évolutifs Planification pour la redondance
La redondance peut prévenir l'interruption des services de réseau en minimisant la possibilité d'un seul point de défaillance par:
Installer un équipement en double
Fournir des services de basculement sur incident pour les périphériques critiques
Les chemins redondants offrent des chemins physiques alternatifs pour que les données traversent le réseau en favorisant la haute disponibilité.
Toutefois, les chemins d'accès redondants dans un réseau Ethernet peuvent entraîner à la fois des boucles logiques de couche 2.
Par conséquent, le protocole STP (Spanning Tree) est nécessaire.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.2 – Réseaux évolutifs
11.2.2 – Planification pour la redondance

## Slide 22: Réseaux évolutifs Réduire la taille du domaine défaillant
Un réseau bien conçu contrôle le trafic et limite la taille des domaines de défaillance (c'est-à-dire la zone d'un réseau qui est affectée lorsque le réseau rencontre des problèmes).
Dans le modèle de conception hiérarchique, les domaines d'échec sont terminés à la couche de distribution.
Chaque routeur fonctionne comme une passerelle pour un nombre limité d'utilisateurs de la couche d'accès.
Les routeurs, ou les commutateurs multicouches, sont généralement déployés par paires dans une configuration appelée bloc de commutateur de bâtiment ou de service.
Chaque bloc de commutateur est indépendant.
Ainsi, lorsqu’un périphérique tombe en panne, l’ensemble du réseau continue à fonctionner normalement.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.2 – Réseaux évolutifs
11.2.3 – Réduire la taille du domaine défaillant

## Slide 23: Réseaux évolutifs Augmentation de la bande passante
L'agrégation de liens (comme EtherChannel) permet à un administrateur d'augmenter le volume de bande passante entre les appareils en créant un lien logique constitué de plusieurs liens physiques.
EtherChannel combine les ports de commutateurs existants en un lien logique utilisant une interface Port Channel.
La plupart des tâches de configuration sont réalisées sur l'interface Port Channel (plutôt que sur chaque port), ce qui assure la cohérence de la configuration sur tous les liens.
EtherChannel peut équilibrer la charge entre les liens.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.2 – Réseaux évolutifs
11.2.4 – Augmentation de la bande passante

## Slide 24: Réseaux évolutifs Extension de la couche d'accès
Une option de plus en plus populaire pour étendre la connectivité de la couche d'accès est le sans fil.
Les LAN sans fil offrent une plus grande flexibilité, des coûts réduits, sans oublier la possibilité de se développer et de s'adapter à l'évolution des besoins professionnels.
  Pour communiquer sans fil, les périphériques terminaux nécessitent une carte réseau sans fil pour se connecter à un routeur sans fil ou à un point d'accès sans fil (AP).
  Voici quelques considérations lors de la mise en œuvre d'un réseau sans fil:
  Types de périphériques sans fil se connectant au WLAN
  Exigences de couverture sans fil
  Éléments à prendre en compte pour éviter les interférences
  Considérations relatives à la sécurité
Notes: 11 – Conception de réseau
11.2 – Réseaux évolutifs
11.2.5 – Extension de la couche d'accès

## Slide 25: Réseaux évolutifs Précisions sur les protocoles de routage
Des protocoles de routage avancés, tels que l'OSPF (Open Shortest Path First) , sont utilisés dans les grands réseaux.
OSPF est un protocole de routage d'état de liaison qui utilise des zones pour prendre en charge un réseau hiérarchique.
Les routeurs OSPF établissent et maintiennent une ou des contiguïtés de voisinage avec d'autres routeurs OSPF connectés.
Les routeurs OSPF synchronisent leur base de données d'état de liaison.
Lorsqu'un changement de réseau se produit, des mises à jour de l'état des liens sont envoyées, informant les autres routeurs OSPF du changement et établissant un nouveau meilleur chemin, si un tel chemin est disponible.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.2 – Réseaux évolutifs
11.2.6 – Précisions sur les protocoles de routage
11.2.7 – Vérifiez votre compréhension - Réseaux évolutifs

## Slide 26: 11.3 Matériel de commutateur
Notes: 11 – Conception de réseau
11.3 – Matériel de commutateur

## Slide 27: Matériel de commutateur Plates-formes de commutateur
Il existe une variété de plates-formes de commutateur, de facteurs de forme et d'autres fonctionnalités qui doivent être pris en compte avant de choisir un commutateur. Lors de la conception d'un réseau, il est important de sélectionner le matériel approprié aux besoins actuels, tout en prévoyant la croissance du réseau. Au sein d'un réseau d'entreprise, les commutateurs et les routeurs jouent un rôle essentiel dans la communication réseau.
Les commutateurs LAN Campus, tels que la série Cisco 3850 illustrée ici, prennent en charge des concentrations élevées de connexions utilisateur avec une vitesse et une sécurité appropriées pour le réseau d'entreprise.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.3 – Matériel de commutateur
11.3.1 – Plate-forme de commutateur

## Slide 28: Matériel de commutateur Plates-formes de commutateur (Suite)
Les commutateurs d'accès géré dans le cloud Meraki de Cisco permettent l'empilage virtuel des commutateurs. Ils permettent de surveiller et de configurer des milliers de ports de commutation sur le web, sans aucune intervention du personnel informatique sur le site.
La plate-forme Cisco Nexus encourage l'évolutivité de l'infrastructure, la continuité opérationnelle et la flexibilité du transport dans le data center.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.3 – Matériel de commutateur (Suite)
11.3.1 – Plate-forme de commutateur

## Slide 29: Matériel de commutateur Plates-formes de commutateur (Suite)
Les commutateurs d'accès Ethernet pour fournisseurs de services apportent surveillance des applications, services unifiés, virtualisation, sécurité intégrée et gestion simplifiée.
Les plates-formes de commutation de réseaux virtuels Cisco Nexus apportent des services multilocataires sécurisés en ajoutant une technologie d'intelligence de virtualisation au réseau de Data center.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.3 – Matériel de commutateur (Suite)
11.3.1 – Plate-forme de commutateur

## Slide 30: Matériel de commutateur Facteurs de forme de commutateur
Lorsqu'ils sélectionnent un commutateur, les administrateurs réseau doivent déterminer ses facteurs de forme, Cela comprend la configuration fixe, la configuration modulaire, empilable ou non empilable
Les caractéristiques et les options des commutateurs à configuration fixe sont limitées à celles qui sont fournies à l'origine avec le commutateur.
Le châssis des commutateurs modulaires accepte les cartes de ligne remplaçables sur le terrain.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.3 – Matériel de commutateur
11.3.2 – Facteurs de forme de commutateur

## Slide 31: Matériel de commutateur Facteurs de forme de commutateur (Suite)
Les commutateurs empilables, connectés à l'aide d'un câble spécial, fonctionnent comme un seul commutateur de grande taille.
L'épaisseur du commutateur, exprimée en nombre d'unités de rack, est également importante pour les commutateurs montés dans un rack. Par exemple, les commutateurs à configuration fixe illustrés dans la figure sont tous d'une unité de rack (1U) ou de 1,75 pouces (44,45 mm) de hauteur.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.3 – Matériel de commutateur
11.3.2 – Facteurs de forme de commutateur (Suite)

## Slide 32: Matériel de commutateur Densité du ports
La densité de ports d'un commutateur fait référence au nombre de ports disponibles sur un commutateur unique.
Les commutateurs à configuration fixe prennent en charge diverses configurations de densité de ports. Le Cisco Catalyst 3850 est disponible en configurations 12, 24, 48 ports.
Les commutateurs modulaires peuvent prendre en charge des densités de ports très élevées grâce à l'ajout de plusieurs cartes de lignes de ports de commutateur. Le commutateur modulaire Catalyst 9400 prend en charge 384 interfaces de port de commutateur.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.3 – Matériel de commutateur
11.3.3 – Densité du ports

## Slide 33: Matériel de commutateur Débit de transfert
Les taux de réacheminement désignent la capacité de traitement d'un commutateur en mesurant la quantité de données que ce commutateur peut traiter par seconde.
Les gammes de produits de commutateur sont classées par débits de transfert.
Le débit de transfert des commutateurs bas de gamme est inférieur à celui des commutateurs d'entreprise.
Si le débit de transfert de commutateur est trop faible, il ne peut pas convenir à une communication à la vitesse du câble à travers l’ensemble de ses ports de commutation.
Le débit filaire correspond au débit de données que chaque port Ethernet du commutateur peut atteindre.
Les débits de données peuvent être de 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps ou 100 Gbps.
Les commutateurs de la couche d'accès n'ont généralement pas besoin de fonctionner au débit filaire, car ils sont physiquement limités par leurs liaisons ascendantes vers la couche de distribution.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.3 – Matériel de commutateur
11.3.4 – Débits de transfert

## Slide 34: Matériel de commutateur Power over Ethernet (PoE)
La technologie PoE (Power over Ethernet) permet au commutateur de fournir une alimentation à un périphérique (par exemple, Phone IP, AP, Camera) à travers le câblage Ethernet existant.
Un administrateur réseau doit s'assurer que les fonctionnalités PoE sont réellement nécessaires pour une installation donnée, car les commutateurs qui supportent le PoE sont coûteux.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.3 – Matériel de commutateur
11.3.5 – Power over Ethernet

## Slide 35: Matériel de commutation La commutation multicouche
Les commutateurs multicouches sont généralement déployés dans les couches principales et de distribution du réseau commuté d'une entreprise.
Ils prennent en charge certains protocoles de routage et transmettent les paquets IP à un rythme proche de celui de la transmission de la couche 2.
Les commutateurs multicouches prennent souvent en charge du matériel spécialisé, tels que des circuits intégrés spécifiques ASIC (Application Specific Integrated Circuits).
Les ASIC, associés à des structures de données logicielles dédiées, peuvent rationaliser le réacheminement de paquets IP indépendamment du processeur.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.3 – Matériel de commutateur
11.3.6 – La commutation multicouche

## Slide 36: Matériel de commutateur Considérations commerciales pour la sélection du commutateur
Considération | Description
Coût | Le coût d'un commutateur dépend du nombre et de la rapidité des interfaces, des fonctionnalités prises en charge et de sa capacité d'extension.
Densité des ports | Les commutateurs de réseau doivent prendre en charge le nombre approprié d'appareils sur le réseau.
Alimentation | Il est maintenant courant d'alimenter les points d'accès, les téléphones IP et les commutateurs compacts par l'intermédiaire de l'alimentation par Ethernet (PoE). Outre les aspects PoE, certains commutateurs sur châssis prennent en charge des alimentations redondantes.
Fiabilité | Le commutateur doit fournir un accès permanent au réseau.
Vitesse du port | La vitesse de la connexion au réseau est une préoccupation essentielle des utilisateurs finaux.
Tampons de trames | Il est important qu'un commutateur enregistre les trames, dans les réseaux susceptibles d'encombrement des ports vers des serveurs ou d'autres parties du réseau.
Évolutivité | Le nombre d'utilisateurs d'un réseau évolue généralement au fil du temps ; le commutateur doit donc comporter des possibilités de croissance.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.3 – Matériel de commutateur
11.3.7 – Considérations commerciales pour la sélection des commutateurs
11.3.8 – Vérifiez votre compréhension - Matériel de commutateur

## Slide 37: 11.4 Matériel de routeur
Notes: 11 – Conception de réseau
11.4 – Matériel de routeur

## Slide 38: Matériel de routage Spécifications des routeurs
Les routeurs utilisent la partie du réseau (préfixe) de l’adresse IP de destination pour envoyer des paquets vers la destination appropriée.
Ils choisissent un chemin alternatif si un lien tombe en panne.
Tous les hôtes d'un réseau local spécifient dans leur configuration IP l'adresse IP de l'interface du routeur local comme leur passerelle par défaut.
Les routeurs remplissent également d'autres fonctions bénéfiques, comme suit :
Ils assurent le confinement des émissions en limitant les diffusions au réseau local.
Ils relient entre eux des lieux géographiquement séparés.
Les utilisateurs regroupés logiquement par application ou département au sein d'une entreprise, qui ont des besoins de commandement ou qui ont besoin d'accéder aux mêmes ressources.
Ils offrent une sécurité accrue en filtrant le trafic indésirable au moyen de listes de contrôle d'accès.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.4 – Matériel de routeur
11.4.1 – Spécifications des routeurs

## Slide 39: Matériel de routage Routeurs Cisco
Les routeurs de filiale, illustrés dans la figure, optimisent les services des filiales sur une plate-forme unique tout en offrant une expérience applicative optimale dans les infrastructures des filiales et du réseau étendu. Les routeurs de la série 4000 de Cisco ISR (Integrated Services Router) sont présentés.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.4 – Matériel de routeur
11.4.2 – Routeurs Cisco

## Slide 40: Matériel de routage Routeurs Cisco (Suite)
Les routeurs de périphérie de réseau, illustrés dans la figure, permettent à la périphérie de réseau de fournir des services haute performance, hautement sécurisés et fiables qui unissent les réseaux de campus, de Data center et de réseaux de filiale. Les routeurs de la série 9000 de Cisco ASR (Aggregation Services Routers) sont représentés.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.4 – Matériel de routeur
11.4.2 – Routeurs Cisco

## Slide 41: Matériel de routage Routeurs Cisco (Suite)
Les routeurs de fournisseurs de services, illustrés dans la figure, fournissent des solutions évolutives de bout en bout et des services adaptés aux abonnés. Les routeurs de la série 6000 du Cisco NCS (Network Convergence System) sont illustrés.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.4 – Matériel de routeur
11.4.2 – Routeurs Cisco

## Slide 42: Matériel de routage Routeurs Cisco (Suite)
Les routeurs industriels, tels que ceux illustrés dans la figure, sont conçus pour fournir des fonctionnalités de classe entreprise dans des environnements robustes et difficiles. Les routeurs industriels à services intégrés de la série Cisco 1100 sont illustrés.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.4 – Matériel de routeur
11.4.2 – Routeurs Cisco

## Slide 43: Matériel de routeur Facteurs de forme du routeur
Séries Cisco 900:Il s'agit d'un petit routeur de filiale. Il combine des options de connexion WAN, de commutation, de sécurité et de connectivité avancées dans une plate-forme compacte et sans ventilateur pour les petites et moyennes entreprises.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.4 – Matériel de routeur
11.4.3 – Facteurs de forme du routeur
11.4.4 – Vérifiez votre compréhension - Matériel du routeur

## Slide 44: Matériel de routeur Facteurs de forme du routeur
Routeurs Cisco ASR 9000 et 1000: Ces routeurs fournissent densité et résilience avec programmabilité, pour une périphérie réseau évolutive.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.4 – Matériel de routeur
11.4.3 – Facteurs de forme du routeur
11.4.4 – Vérifiez votre compréhension - Matériel du routeur

## Slide 45: Matériel de routeur Facteurs de forme du routeur
Routeurs de séries Cisco 5500 NCS (Network Convergence System): ces routeurs sont conçus pour évoluer efficacement entre les grands centres de données et les grands réseaux d'entreprise, le Web et les réseaux WAN et d'agrégation des fournisseurs de services.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.4 – Matériel de routeur
11.4.3 – Facteurs de forme du routeur
11.4.4 – Vérifiez votre compréhension - Matériel du routeur

## Slide 46: Matériel de routeur Facteurs de forme du routeur
Routeur Cisco 800 ISR (Industrial Integrated Services Router): Ce routeur est compact et conçu pour les environnements difficiles.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.4 – Matériel de routeur
11.4.3 – Facteurs de forme du routeur
11.4.4 – Vérifiez votre compréhension - Matériel du routeur

## Slide 47: 11.5 Module pratique et questionnaire
Notes: 11 – Conception de réseau
11.5 - Module pratique et questionnaire

## Slide 48: Module pratique et questionnaire Packet Tracer - Comparer les périphériques de couche 2 et de couche 3
Dans cette activité Packet Tracer, vous utiliserez différentes commandes pour examiner trois topologies de commutation différentes et comparer les similitudes et les différences entre les commutateurs 2960 et 3650.
Vous allez également comparer la table de routage d'un routeur 4321 et celle d'un commutateur 3560.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.5 – Module pratique et questionnaire
11.5.1 – Packet Tracer - Comparer les périphériques de couche 2 et de couche 3

## Slide 49: Module Pratique et Questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?
Le réseau Cisco sans frontières fournit le cadre permettant d'unifier l'accès filaire et sans fil, et est construit sur une infrastructure matérielle hiérarchique évolutive et résiliente.
Deux cadres de conception hiérarchique éprouvés pour les réseaux de campus sont les modèles de couche à trois niveaux et de couche à deux niveaux.
Les trois couches critiques dans ces conceptions à plusieurs niveaux sont les couches d'accès, de distribution et de cœur de réseau.
Implémentation de liens redondants entre des périphériques critiques et entre des périphériques de couche d'accès et de couche cœur de réseau
Mettre en œuvre des liens multiples entre les équipements, avec agrégation de liens (EtherChannel) ou équilibrage de charge à coût égal, afin d'augmenter la bande passante.
Utilisez un protocole de routage évolutif et des fonctionnalités de mise en œuvre pour réduire la taille de la table de routage.
Mettre en place une connectivité sans fil pour permettre la mobilité et l'expansion.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.5 – Module pratique et questionnaire
11.5.2 – Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?

## Slide 50: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Suite)
Il existe des réseaux locaux de campus, des réseaux gérés dans le cloud, Data center, les fournisseurs de services et les réseaux virtuels.
Les facteurs de forme pour les commutateurs incluent la configuration fixe, la configuration modulaire et la pile.
Les routeurs utilisent la partie du réseau (préfixe) de l’adresse IP de destination pour envoyer des paquets vers la destination appropriée.
Les routeurs sélectionnent un chemin alternatif si une liaison ou un chemin tombe en panne.
Cisco a plusieurs catégories de routeurs, y compris la filiale, la périphérie réseau, le fournisseur de services et l'industrie.
Notes: 11 – Conception de réseau
11.5 – Module pratique et questionnaire
11.5.2 – Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?

## Slide 51: Module 11: Network Design New Terms and Commands
Borderless Network Hierarchical Scalable Modular Resilient Flexible Three-tier model Two-tier model Access Layer Distribution Layer Core Layer EtherChannel Rack unit Power over Ethernet |