## Slide 1: Module 10: Gestion du réseau
Contenu pédagogique de l'instructeur
Réseau, sécurité et automatisation d'entreprise V7.0
(ENSA)
Notes: Programme de l'Académie de réseau Cisco
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprisev7.0 (ENSA)
Module 10: Gestion du réseau

## Slide 2: Contenu pédagogique de l'instructeur - Guide de planification du module 10
Cette présentation PowerPoint est divisée en deux parties :
Guide de planification de l'enseignant
  Informations pour vous aider à vous familiariser avec le module
  Outils pédagogiques
Présentation en classe pour le formateur
  Diapositives facultatives que vous pouvez utiliser en classe
  Commence à la diapositive 12
  Remarque : supprimez le guide de planification de cette présentation avant de la partager.
Pour obtenir de l'aide et des ressources supplémentaires, consultez la page d'accueil de l'instructeur et les ressources du cours pour ce cours. Vous pouvez également visiter le site de développement professionnel sur netacad.com, la page Facebook officielle de Cisco Networking Academy ou le groupe FB Instructor Only.
Notes: 2

## Slide 3: À quoi s'attendre dans ce module
Pour faciliter l'apprentissage, les caractéristiques suivantes de l'interface graphique GUI peuvent être incluses dans ce module :
Fonctionnalité | Description
Animations | Exposer les participants à des nouvelles compétences et des nouveaux concepts.
Vidéos | Exposer les participants à des nouvelles compétences et des nouveaux concepts.
Vérifiez votre compréhension (CYU) | Questionnaire en ligne par rubrique pour aider les apprenants à évaluer la compréhension du contenu.
Activités interactifs | Une variété de formats pour aider les apprenants à évaluer la compréhension du contenu.
Vérificateur de syntaxe | Petites simulations qui exposent les apprenants à la ligne de commande Cisco pour pratiquer les compétences de configuration.
Activités PT | Activités de simulation et de modélisation conçues pour explorer, acquérir, renforcer et développer les compétences.

## Slide 4: À quoi s'attendre dans ce module (suite)
Pour faciliter l'apprentissage, les caractéristiques suivantes peuvent être incluses dans ce module :
Fonctionnalité | Description
Activité du mode physique de Packet Tracer | Ces activités sont effectuées à l'aide de Packet Tracer en mode physique.
Travaux Pratiques | Travaux Pratiques conçus pour travailler avec des équipements physiques.
Activités en classe | Ces informations se trouvent sur la page Ressources de l'instructeur. Les activités de classe sont conçues pour faciliter l'apprentissage, la discussion en classe et la collaboration.
Questionnaires sur le module | Des évaluations automatiques qui intègrent les concepts et les compétences acquises tout au long de la série de rubriques présentées dans le module.
Résumé du module | Récapte brièvement le contenu du module.

## Slide 5: Vérifiez votre compréhension
Les activités Vérifiez votre compréhension sont conçues pour permettre aux élèves de déterminer rapidement s'ils comprennent le contenu et s'ils peuvent poursuivre ou s'ils ont besoin de revoir.
Les exercices du module Vérifiez votre compréhension ne sont pas comptés dans la note finale des candidats.
Il n'existe aucune diapositive distincte pour ces exercices dans le fichier PPT. Ils sont répertoriés dans les notes de la diapositive qui apparaissent avant ces exercices.
Notes: 5

## Slide 6: Activités du mode physique du Packet Tracer :
Ces activités sont effectuées à l'aide de Packet Tracer en mode physique.
Ils sont conçus pour émuler les travaux pratiques correspondants.
Ils peuvent être utilisés à la place de travaux pratiques lorsque l'accès aux équipements physiques n'est pas possible.
Les activités du mode physique de Packet Tracer peuvent ne pas avoir autant d'échafaudage que les activités de PT qui les précèdent immédiatement.
Notes: 6

## Slide 7: Module 10: Activités
Quelles sont les activités associées à ce module?
N° de page | Type d'exercice | Nom de l'exercice | Facultatif ?
10.1.4 | Contrôleur de syntaxe | Configuration et vérification du protocole CDP | Recommandation
10.1.5 | Packet Tracer | Utiliser le protocole CDP pour élaborer une topologie du réseau. | Recommandation
10.2.4 | Contrôleur de syntaxe | Configuration et vérification du protocole LLDP | Recommandé
10.2.5 | Vérifiez vos connaissances | Comparer CDP et LLDP | Recommandation
10.2.6 | Packet Tracer | Utiliser le protocole LLDP pour élaborer une topologie du réseau. | Recommandé
10.3.4 | Packet Tracer | Configuration et vérification du protocole NTP | Recommandé
10.4.5 | Vérifiez vos connaissances | Versions SNMP | Recommandation
10.4.10 | Atelier | Recherche de logiciels de surveillance du réseau | Recommandation
10.5.6 | Vérifiez vos connaissances | Fonctionnement de Syslog | Recommandation
Notes: 7

## Slide 8: Module 10: Activités
Quelles sont les activités associées à ce module?
N° de page | Type d'exercice | Nom de l'exercice | Facultatif ?
10.6.10 | Packet Tracer | Sauvegarde des fichiers de configuration | Recommandation
10.6.11 | de prototypage | Gestion des fichiers de configuration du routeur avec Tera Term | Recommandation
10.6.12 | Mode physique du Packet Tracer | Packet Tracer - Utiliser TFTP, Flash et USB pour gérer les fichiers de configuration - Mode Physique | Recommandation
10.6.12 | de prototypage | Utiliser TFTP, Flash et USB pour gérer les fichiers de configuration | Recommandation
10.6.13 | Mode physique du Packet Tracer | Packet Tracer - Procédures de récupération de mot de passe de recherche - Mode physique | Recommandation
10.6.13 | de prototypage | Recherche des procédures de récupération de mots de passe | Recommandation
10.7.1 | Vidéo | Gestion des images logicielles Cisco IOS | Recommandé
10.7.6 | Packet Tracer | Utiliser un serveur TFTP pour la mise à niveau d'une image Cisco IOS | Recommandation
10.8.1 | Packet Tracer | Configurer le CDP, le LLDP et le NTP | Recommandation
10.8.2 | de prototypage | Configurer le CDP, le LLDP et le NTP | Recommandation
10.8.4 | Questionnaire du module | Network Management | Recommandé
Notes: 8

## Slide 9: Module 10: Meilleures Pratiques
Avant d'enseigner le contenu du module 10, l'enseignant doit:
Examiner les activités et les évaluations de ce module.
Essayez d'inclure autant de questions que possible pour maintenir l'intérêt des élèves pendant la présentation en classe.
Rubrique 10.1
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Vous avez modifié la topologie du réseau. Combien de temps avant que vous voyez les mises à jour CDP?
    Quel est le risque de sécurité inhérent au CDP?
Rubrique 10.2
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Vous avez modifié la topologie du réseau et vous utilisez LLDP. Combien de temps avant de voir les mises à jour LLDP?
    Quelle est la différence entre activer LLDP sur une interface spécifique et activer CDP sur une interface spécifique?
Notes: 9

## Slide 10: Module 10: Meilleures Pratiques (Suite)
Rubrique 10.3
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Discutez et donnez des exemples pour illustrer l'importance de la synchronisation temporelle sur un réseau.
    Comment la synchronisation avec un homologue affecte-t-elle le niveau de strate d'un périphérique?
Rubrique 10.4
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Quelle est la principale différence entre un get SNMP et un interruptions SNMP?
    Démontrez le Navigateur d'objets SNMP.
Sujet 10.5
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Discutez et donnez des exemples pour illustrer l'importance de la journalisation archivée sur un réseau.
    Que doit-on configurer pour que les horodatages soient exacts?
Notes: 10

## Slide 11: Module 10: Meilleures Pratiques (Suite)
Rubrique 10.6
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Dans le processus de récupération de mot de passe, que fait réellement le confreg 0x2142?
    Pourquoi un fichier de configuration capturé doit-il généralement être modifié?
Rubrique 10.7
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Quelle est la valeur ajoutée au réseau en stockant des images IOS sur un serveur centralisé?
    De quoi la disponibilité et la facilité d'utilisation des ports USB intégrés, le long du connecteur de la console, devraient renforcer l'importance de?
Notes: 11

## Slide 12: Module 10: Gestion du réseau
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprise v7.0
(ENSA)
Notes: Programme de l'Académie de réseau Cisco
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprisev7.0 (ENSA)
Module 10: Gestion du réseau

## Slide 13: Objectifs du module
Titre du module : Gestion du réseau
Objectif du module : Mettre en œuvre des protocoles pour gérer le réseau.
Titre du Rubrique | Objectif du Rubrique
Détection de périphériques avec le protocole CDP | Utiliser le protocole CDP pour élaborer une topologie du réseau.
Détection de périphériques avec le protocole LLDP | Utiliser le protocole LLDP pour élaborer une topologie du réseau.
NTP | Mettre en œuvre le protocole NTP entre un client NTP et un serveur NTP.
SNMP | Expliquer le fonctionnement du protocole SNMP.
Syslog | Expliquer le fonctionnement de Syslog.
Maintenance des fichiers du routeur et du commutateur | Utiliser les commandes pour sauvegarder et restaurer un fichier de configuration IOS.
Gestion des images IOS | Mettre en œuvre des protocoles pour gérer le réseau.
Notes: 13
10.0- Introduction
Qu'est-ce que je vais apprendre dans ce module?

## Slide 14: 10.1 : Détection des périphériques avec le protocole CDP
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.1 - Détection des périphériques avec le protocole CDP

## Slide 15: Détection des périphériques avec le protocole CDP Aperçu du CDP
Le CDP est un protocole de couche 2 propriétaire de Cisco qui est utilisé pour recueillir des informations sur les appareils Cisco qui partagent la même liaison de données. CDP fonctionne indépendamment des supports et protocoles et s'exécute sur tous les périphériques Cisco, tels que routeurs, commutateurs et serveurs d'accès.
Le périphérique envoie des annonces CDP périodiques aux périphériques connectés. Ces annonces partagent des informations sur le type de périphérique détecté, le nom des périphériques, ainsi que le nombre et le type d'interfaces.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.1 - Détection des périphériques avec le protocole CDP
10.1.1 : Présentation du protocole CDP

## Slide 16: Détection des périphériques avec le protocole CDP Configurer et vérifier le CDP
Pour les périphériques Cisco, le protocole CDP est activé par défaut. Pour vérifier le statut du CDP et afficher des informations sur la CDP, entrez la commande show cdp .
Pour désactiver le CDP sur une interface spécifique, saisissez no cdp enable dans le mode de configuration de l'interface. Le protocole CDP est toujours activé sur le périphérique; cependant, il n'envoie aucune annonce CDP via cette interface. Pour réactiver le CDP sur l'interface spécifique, saisissez cdp enable.
Pour activer CDP globalement pour toutes les interfaces prises en charge sur le périphérique, saisissez cdp run comme mode de configuration globale. Le CDP peut être désactivé pour toutes les interfaces de l'appareil avec la commande no cdp run en mode de configuration globale.
Utilisez la commande show cdp interface pour afficher les interfaces compatibles CDP d'un périphérique. L’état de chaque interface est également affiché.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.1 - Détection des périphériques avec le protocole CDP
10.1.2 - Configurer et vérifier le CDP

## Slide 17: Détection des périphériques avec le protocole CDP Découvrir des appareils en utilisant le CDP
Lorsque la CDP est activée sur le réseau, la commande show cdp neighbors peut être utilisée pour déterminer la configuration du réseau, comme indiqué dans la sortie.
La sortie montre qu'il existe un autre périphérique Cisco, S1, connecté à l'interface G0/0/1 sur R1. En outre, S1 est connecté via son F0/5
R1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,
D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay
Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
S1 Gig 0/0/1 179 S I WS-C3560- Fas 0/5
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.1 - Détection des périphériques avec le protocole CDP
10.1.3 - Découvrir des appareils en utilisant le CDP

## Slide 18: Détection des périphériques avec le protocole CDP Découvrir des appareils en utilisant le CDP (suite)
L'administrateur réseau utilise show cdp neighbors detail pour découvrir l'adresse IP de S1. Comme indiqué dans la sortie, l'adresse de S1 est 192.168.1.2.
R1# show cdp neighbors detail
-------------------------
Device ID: S1
Entry address(es):
IP address: 192.168.1.2
Platform: cisco WS-C3560-24TS, Capabilities: Switch IGMP
Interface: GigabitEthernet0/0/1, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/5
Holdtime : 136 sec
(output omitted)
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.1 - Détection des périphériques avec le protocole CDP
10.1.3 - Découvrir des appareils en utilisant le CDP (suite)
10.1.4 - Vérificateur de syntaxe - Configurer et vérifier le CDP

## Slide 19: Détection des périphériques avec le protocole CDP Packet Tracer - Utiliser CDP pour cartographier un réseau
Un administrateur réseau principal vous demande de mapper le réseau distant d'une filiale et de déterminer le nom d'un commutateur récemment installé nécessitant une adresse IPv4 à configurer. Votre tâche consiste à créer une carte du réseau de la filiale. Pour mapper le réseau, vous devrez utiliser SSH pour l'accès à distance et le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) pour rechercher des informations sur les périphériques réseau voisins, comme des routeurs et des commutateurs.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.1 - Détection des périphériques avec le protocole CDP
10.1.5 - Packet Tracer - Utiliser CDP pour cartographier un réseau

## Slide 20: 10.2 Détection des périphériques avec le protocole LLDP
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.2 : Détection des périphériques avec le protocole LLDP

## Slide 21: Détection des périphériques avec le protocole LLDP Aperçu du LLDP
Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est un protocole de détection voisin ouvert semblable au protocole CDP. LLDP fonctionne avec des périphériques réseau, tels que des routeurs, des commutateurs et des points d'accès LAN sans fil. Ce protocole fait connaître son identité et ses capacités à d'autres appareils et reçoit les informations d'un appareil de couche 2 physiquement connecté.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.2 : Détection des périphériques avec le protocole LLDP
10.2.1 - Aperçu du LLDP

## Slide 22: Détection des périphériques avec le protocole LLDP Configurer et vérifier le LLDP
Le LLDP peut être activé par défaut. Pour activer LLDP globalement sur un appareil réseau Cisco, saisissez la commande lldp run en mode de configuration globale. Pour désactiver le protocole LLDP, entrez la commande no lldp run en mode de configuration globale.
LLDP peut être configuré sur des interfaces spécifiques. Cependant, le LLDP doit être configuré séparément pour transmettre et recevoir des paquets LLDP.
Pour vérifier si le protocole LLDP a été activé sur le périphérique, entrez la commande show lldp en mode d'exécution privilégié.
Switch# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# lldp run
Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
Switch(config-if)# lldp transmit
Switch(config-if)# lldp receive
Switch(config-if)# end
Switch# show lldp
Global LLDP Information:
Status: ACTIVE
LLDP advertisements are sent every 30 seconds
LLDP hold time advertised is 120 seconds
LLDP interface reinitialisation delay is 2 seconds
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.2 : Détection des périphériques avec le protocole LLDP
10.2.2 - Configurer et vérifier le LLDP

## Slide 23: Détection des périphériques avec le protocole LLDP Découvrir des périphériques en utilisant le LLDP
Lorsque le protocole LLDP est activé, les voisins de l'appareil peuvent être détectés à l'aide de la commande show lldp neighbors.
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID
R1 Fa0/5 117 R Gi0/0/1
S2 Fa0/1 112 B Fa0/1
Total entries displayed: 2
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.2 : Détection des périphériques avec le protocole LLDP
10.2.3 - Découvrir des appareils en utilisant le LLDP

## Slide 24: Détection des périphériques avec le protocole LLDP Découvrir des dispositifs en utilisant le LLDP (suite)
Pour plus d'informations sur les voisins, utilisez la commande show lldp neighbors detail qui permet d'obtenir la version IOS et l'adresse IP des voisins ainsi que la capacité de l'appareil.
S1# show lldp neighbors detail
------------------------------------------------
Chassis id: 848a.8d44.49b0
Port id: Gi0/0/1
Port Description: GigabitEthernet0/0/1
System Name: R1
System Description: Cisco IOS Software [Fuji], ISR Software(X86_64_LINUX_.....,
RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 22-Aug-19 18:09 by mcpre
Time remaining: 111 seconds
System Capabilities: B,R
Enabled Capabilities: R
Adresses de gestion - non annoncées
(output omitted)
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.2 : Détection des périphériques avec le protocole LLDP
10.2.3 - Découvrir des appareils en utilisant le LLDP
10.2.4 - Vérificateur de syntaxe - Configurer et vérifier le LLDP
10.2.5 - Vérifiez votre compréhension - Comparer CDP et LLDP

## Slide 25: Détection des périphériques avec le protocole LLDP Packet Tracer - Utiliser LLDP pour cartographier un réseau
Dans cette activité Packet Tracer, vous remplirez les objectifs suivants:
Création du réseau et configuration des paramètres de base des périphériques
Détection de réseaux avec le protocole CDP
Détection de réseaux avec le protocole LLDP
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.2 : Détection des périphériques avec le protocole LLDP
10.2.6 - Packet Tracer - Utiliser LLDP pour cartographier un réseau

## Slide 26: 10.3 NTP
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.3 - NTP

## Slide 27: NTP Services de temps et de calendrier
L'horloge logicielle d'un routeur ou d'un commutateur se déclenche au démarrage du système. C'est la principale source de temps pour le système. Il est important de synchroniser l'heure sur tous les appareils du réseau. Si l'heure n'est pas synchronisée entre les différents périphériques, il vous sera impossible de déterminer l'ordre des événements et leurs causes.
En règle générale, les paramètres de la date et de l'heure sur un routeur ou un commutateur peuvent être définis en utilisant l'une des deux méthodes suivantes Vous pouvez configurer manuellement la date et l'heure, comme indiqué dans l'exemple, ou configurer le Network Time Protocol (NTP).
R1# clock set 20:36:00 nov 15 2019
R1#
*Nov 15 20:36:00.000: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated from 21:32:31 UTC Fri Nov 15 2019 to 20:36:00 UTC Fri Nov 15 2019, configured from console by console.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.3 - NTP
10.3.1 - Services de temps et de calendrier

## Slide 28: NTP Services de temps et de calendrier (suite)
À mesure qu'un réseau se développe, il devient difficile de s'assurer que tous les appareils de l'infrastructure fonctionnent avec un temps synchronisé en utilisant la méthode manuelle.
La meilleure solution consiste à configurer le protocole NTP sur le réseau. Ce protocole permet aux routeurs du réseau de synchroniser leurs paramètres de temps avec un serveur NTP, qui fournit des paramètres de temps plus cohérents. Le NTP peut être configuré pour se synchroniser avec une horloge maîtresse privée, ou il peut se synchroniser avec un serveur NTP accessible au public sur l'internet. Le protocole NTP utilise le port UDP 123 et est décrit dans le document RFC 1305.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.3 - NTP
10.3.1 - Services de temps et de calendrier (suite)

## Slide 29: NTP Opération NTP
Les réseaux NTP utilisent un système de sources temporelles hiérarchique. Chaque niveau de ce système hiérarchique est appelé strate. Le niveau de strate correspond au nombre de sauts à partir de la source faisant autorité. Le temps synchronisé est distribué à travers le réseau en utilisant NTP.
Le nombre de sauts maximal est de 15. La strate 16, le niveau de strate le plus bas, indique qu'un périphérique n'est pas synchronisé.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.3 - NTP
10.3.2 - Opération NTP

## Slide 30: NTP Opération NTP (suite)
Strate 0: Ces sources de temps faisant autorité sont des dispositifs de chronométrage de haute précision supposés être précis et associés à peu ou pas de retard.
Strate 1: Dispositifs directement connectés aux sources de temps faisant autorité. Ils représentent la principale référence temporelle du réseau.
Strate 2 et inférieure: les serveurs de la strate 2 sont connectés aux appareils de la strate 1 par des connexions réseau. Les périphériques de strate 2, tels que les clients NTP, synchronisent leur horloge à l'aide des paquets NTP des serveurs de la strate 1. Ils peuvent également servir de serveurs pour les périphériques de la strate 3.
Les serveurs temporels de même niveau de strate peuvent être configurés de manière à agir en tant qu'homologues avec d'autres serveurs temporels de la même strate en vue de la sauvegarde ou de la vérification de l'heure.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.3 - NTP
10.3.2 - Opération NTP (suite)

## Slide 31: NTP Configurer et vérifier le NTP
Avant que NTP ne soit configuré sur le réseau, la commande show clock affiche l'heure actuelle sur l'horloge du logiciel. Avec l'option detail , notez que la source de temps est la configuration utilisateur. Cela signifie que l'heure a été configurée manuellement avec la commande clock .
La commande ntp server ip-address est émise en mode de configuration globale pour configurer le 209.165.200.225 comme serveur NTP pour R1. Pour vérifier si la source temporelle est définie sur NTP, utilisez à nouveau la commande show clock detail. Notez que maintenant la source de temps est NTP.
R1# show clock detail
20:55:10 .207 UTC ven nov. 15 2019
Time source is user configuration
R1# config t
R1(config)# ntp server 209.165.200.225
R1(config)# end
R1# show clock detail
21:01:34 .563 UTC ven. nov. 15 2019
Time source is NTP
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.3 - NTP
10.3.3 - Configurer et vérifier le NTP

## Slide 32: NTP Configurer et vérifier le NTP (suite)
Les commandes show ntp associations and show ntp status sont utilisées pour vérifier que R1 est synchronisé avec le serveur NTP au 209.165.200.225. Notez que R1 est synchronisé avec un serveur NTP de strate 1 à l'adresse 209.165.200.225, qui est synchronisée avec une horloge GPS. La commande show ntp status indique que R1 est maintenant un appareil de strate 2 qui est synchronisé avec le serveur NTP au 209.165.220.225.
R1# show ntp associations
address ref clock st when poll each delay offset disp
*~209.165.200.225 .GPS. 1 61 64 377 0.481 7.480 4.261
sys.peer, # selected, + candidate, - outlyer, x falseticker, ~ configured
R1# show ntp status
Clock is synchronized, stratum 2, reference is 209.165.200.225
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9995 Hz, precision is 2**19
(output omitted)
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.3 - NTP
10.3.3 - Configurer et vérifier le NTP (suite)

## Slide 33: NTP Configurer et vérifier le NTP (suite)
L'horloge sur S1 est configurée pour se synchroniser sur R1 avec la commande ntp server et la configuration est vérifiée avec la commande show ntp associations .
Le résultat de la commande show ntp associations vérifie que l'horloge sur S1 est désormais synchronisée avec R1 sur 192.168.1.1 via NTP. R1 est un dispositif de strate 2, ce qui fait que S1 est un dispositif de strate 3 qui peut fournir un service NTP à d'autres dispositifs du réseau.
S1(config)# ntp server 192.168.1.1
S1(config)# end
S1# show ntp associations
address ref clock st when poll reach delay offset disp
*~192.168.1.1 209.165.200.225 2 12 64 377 1.066 13.616 3.840
sys.peer, # selected, + candidate, - outlyer, x falseticker, ~ configured
(output omitted)
S1# show ntp status
Clock is synchronized, stratum 3, reference is 192.168.1.1
nominal freq is 119.2092 Hz, actual freq is 119.2088 Hz, precision is 2**17
(output omitted)
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.3 - NTP
10.3.3 - Configurer et vérifier le NTP (suite)

## Slide 34: NTP Packet Tracer - Configurer et vérifier NTP
Dans ce Packet Tracer, vous allez configurer NTP sur R1 et R2 pour permettre la synchronisation du temps.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.3 - NTP
10.3.4 - Packet Tracer - Configurer et vérifier le NTP

## Slide 35: 10.4 - SNMP
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.4 - SNMP

## Slide 36: SNMP Introduction au SNMP
Le protocole SNMP permet aux administrateurs de gérer les périphériques sur un réseau IP. Ces derniers peuvent ainsi contrôler et gérer les performances du réseau, identifier et résoudre les problèmes et anticiper la croissance du réseau.
SNMP est un protocole de couche Application qui procure un format pour les messages de communication entre les gestionnaires et les agents. Le système SNMP se compose de trois éléments :
  Gestionnaire SNMP
  Agents SNMP (nœud géré)
  Base d’informations de gestion (MIB)
Le protocole SNMP définit la manière selon laquelle les informations de gestion sont échangées entre les applications de gestion du réseau et les agents de gestion. Le gestionnaire SNMP interroge les agents et envoie des requêtes à la base de données MIB des agents sur le port UDP 161. Les agents SNMP envoient les déroutements SNMP au gestionnaire SNMP sur le port UDP 162.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.4 - SNMP
10.4.1 - Introduction au SNMP

## Slide 37: SNMP Introduction au SNMP (suite)
Le gestionnaire SNMP fait partie d'un système de gestion du réseau (NMS). Le gestionnaire SNMP peut collecter des informations à partir d'un agent SNMP à l'aide de l'action «get» et modifier des configurations sur un agent à l'aide de l'action «set». Les agents SNMP peuvent transmettre des informations directement à un gestionnaire de réseau en utilisant des "pièges".
L'agent SNMP et la base de données MIB sont présents sur tous les périphériques client SNMP. Les MIB contiennent les données relatives aux périphériques et à leur fonctionnement. Elles peuvent être consultées par tout utilisateur distant authentifié. C'est l'agent SNMP qui est chargé de fournir l'accès à la MIB locale.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.4 - SNMP
10.4.1 - Introduction au SNMP (suite)

## Slide 38: SNMP Opération SNMP
Les agents SNMP qui résident sur les appareils gérés collectent et stockent des informations sur l'appareil et son fonctionnement localement dans le MIB. Le gestionnaire SNMP utilise ensuite l'agent SNMP pour accéder aux informations contenues dans la base de données MIB.
Il existe deux types principaux de requêtes de gestionnaire SNMP, à savoir get et set. En plus de la configuration, un ensemble peut provoquer une action, comme le redémarrage d'un routeur.
Operation | Description
get-request | Récupère une valeur à partir d'une variable spécifique.
get-next-request | Récupère une valeur à partir d'une variable dans une table; le gestionnaire SNMP ne doit pas connaître le nom exact de la variable. Une recherche séquentielle est effectuée afin de trouver la variable requise dans une table.
get-bulk-request | Récupère des blocs importants de données, comme plusieurs lignes dans une table, qui autrement nécessiteraient la transmission de nombreux petits blocs de données. (Fonctionne uniquement avec SNMPv2 ou version ultérieure.)
get-response | Réponses aux get-request, get-next-request, and set-request par un NMS.
set-request | Stocke une valeur dans une variable spécifique.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.4 - SNMP
10.4.2 - Opération SNMP

## Slide 39: SNMP Opération SNMP (suite)
L'agent SNMP répond comme suit aux requêtes du gestionnaire SNMP:
Obtenir une variable MIB - L'agent SNMP exécute cette fonction en réponse à une demande GetRequest-PDU du gestionnaire de réseau. L'agent récupère la valeur de la variable MIB demandée et la transmet au gestionnaire du réseau.
Définir une variable MIB - L'agent SNMP exécute cette fonction en réponse à une SetRequest-PDU du gestionnaire de réseau. L'agent SNMP remplace la valeur de la variable MIB par la valeur spécifiée par le gestionnaire du réseau. Une réponse d'agent SNMP à une requête set inclut les nouveaux paramètres définis dans le périphérique.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.4 - SNMP
10.4.2 - Opération SNMP (suite)

## Slide 40: SNMP Pièges à agents SNMP
Les déroutements sont des messages non sollicités alertant le gestionnaire SNMP d'une condition ou d'un événement sur le réseau. Les notifications par pièges réduisent les ressources du réseau et des agents en éliminant la nécessité de certaines demandes de sondage SNMP.
La figure illustre l'utilisation d'un piège SNMP pour alerter l'administrateur réseau que l'interface G0/0/0 a échoué. Le logiciel du système de gestion de réseau (NMS) peut envoyer à l'administrateur réseau un message textuel, faire apparaître une fenêtre contextuelle dans ce logiciel ou faire passer l'icône du routeur au rouge dans l'interface graphique du système de gestion de réseau (NMS).
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.4 - SNMP
10.4.3 - Pièges à agents SNMP

## Slide 41: SNMP Versions SNMP
SNMPv1 - Standard hérité défini dans la RFC 1157. Utilise une méthode d'authentification basée sur une chaîne de communauté simple. Ne doit pas être utilisé en raison de risques de sécurité.
SNMPv2c - Défini dans les RFCs 1901-1908. Utilise une méthode d'authentification basée sur une chaîne de communauté simple. Fournit des options de récupération en bloc, ainsi que des messages d'erreur plus détaillés.
SNMPv3 - Défini dans les RFCs 3410-3415. Utilise l'authentification par nom d'utilisateur, assure la protection des données à l'aide de HMAC-MD5 ou HMAC-SHA et le chiffrement à l'aide du chiffrement DES, 3DES ou AES.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.4 - SNMP
10.4.4 - Versions SNMP
10.4.5 - Vérifiez votre compréhension - Versions SNMP

## Slide 42: SNMP Cordes communautaires
Les protocoles SNMPv1 et SNMPv2c utilisent des identifiants de communauté qui contrôlent l'accès à la base de données MIB. Les identifiants de communauté sont des mots de passe qui circulent en clair (plain text). Les identifiants de communauté SNMP authentifient l'accès aux objets MIB.
Il existe deux types d'identifiants de communauté:
  Lecture seule (ro) - Ce type donne accès aux variables MIB, mais ne permet pas de modifier ces variables, seulement de les lire. La sécurité étant minimale dans la version 2c, de nombreuses entreprises utilisent le protocole SNMPv2c en mode lecture seule.
  Lecture/écriture (rw) - Ce type fournit un accès en lecture et en écriture à l'ensemble des objets de la base de données MIB.
  Pour afficher ou définir des variables MIB, l'utilisateur doit spécifier l'identifiant de communauté approprié pour l'accès en lecture ou en écriture.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.4 - SNMP
10.4.6 - Cordes communautaires

## Slide 43: SNMP ID d'objet MIB
La base de données MIB organise les variables de manière hiérarchique. De manière formelle, la base de données MIB définit chaque variable comme étant un objet avec un identifiant (OID). Les ID d'objet identifient de manière unique les objets gérés. La base de données MIB organise les OID sur la base des RFC au sein d'une hiérarchie d'ID d'objet, généralement affichée sous la forme d'une arborescence.
L'arborescence de la base de données MIB de tout type de périphérique donné inclut certaines branches avec des variables communes à de nombreux périphériques réseau, ainsi que quelques branches avec des variables spécifiques à ce périphérique ou au fournisseur.
Les RFC définissent certaines variables publiques courantes. La plupart des périphériques implémentent ces variables MIB. De plus, les fournisseurs d'équipements réseau, tels que Cisco, peuvent définir leurs propres branches privées de l'arborescence afin d'accueillir de nouvelles variables spécifiques pour leurs périphériques.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.4 - SNMP
10.4.7 - ID d'objet MIB

## Slide 44: SNMP ID d'objet MIB (suite)
La figure montre des parties de la structure MIB définie par Cisco. Notez comment l'OID peut être décrit en mots ou en chiffres pour aider à localiser une variable particulière dans l'arbre.
Les OID Cisco sont numérotés comme suit: .iso (1).org (3).dod (6).internet (1).private (4).enterprises (1).cisco (9).
L'OID d'objet est donc 1.3.6.1.4.1.9.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.4 - SNMP
10.4.7 - ID d'objet MIB (suite)

## Slide 45: SNMP Scénario d'interrogation SNMP
SNMP peut être utilisé est d'observer l'utilisation du CPU sur une période de temps par des périphériques d'interrogation. Les statistiques du processeur doivent être compilées sur le système de gestion de réseau (NMS) et affichées graphiquement. Cela crée une ligne de base pour l'administrateur réseau.
Les données sont récupérées par l'intermédiaire de l'utilitaire snmpget, exécuté sur le système de gestion de réseau (NMS). À l'aide de l'utilitaire snmpget, vous pouvez récupérer manuellement des données en temps réel ou demander au NMS d'exécuter un rapport. Ce rapport vous donnerait une période de temps pendant laquelle vous pourriez utiliser les données pour obtenir la moyenne.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.4 - SNMP
10.4.8 - Scénario d'interrogation SNMP

## Slide 46: SNMP Navigateur d'objets SNMP
L'utilitaire snmpget permet de comprendre le fonctionnement de base du protocole SNMP. Toutefois, l'utilisation de longs noms de variable MIB tels que 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0 peut s'avérer problématique pour un utilisateur moyen. Le plus souvent, le personnel chargé de l'exploitation du réseau utilise un produit de gestion de réseau doté d'une interface graphique facile à utiliser, qui rend transparente pour l'utilisateur la dénomination de l'ensemble des variables de données de la MIB.
Le navigateur SNMP de Cisco sur le site http://www.cisco.com permet à un administrateur réseau de rechercher des détails sur un OID particulier.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.4 - SNMP
10.4.9 - Navigateur d'objets SNMP

## Slide 47: SNMP Travaux pratiques - Logiciel de surveillance des réseaux de recherche
Au cours de ces travaux pratiques, vous aborderez les points suivants :
  Partie 1 : évaluation de vos connaissances relatives à la surveillance du réseau
  Partie 2 : recherche d'outils de surveillance du réseau
  Partie 3 : sélection d'un outil de surveillance du réseau
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.4 - SNMP
10.4.10 - Travaux pratiques - Logiciel de surveillance des réseaux de recherche

## Slide 48: 10.5 Syslog
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.5 - Syslog

## Slide 49: Syslog Introduction à Syslog
Syslog utilise le port UDP 514 pour envoyer des messages de notification d'événements sur les réseaux IP aux collecteurs de messages d'événements, comme le montre la figure.
Le service de consignation syslog assure trois fonctions principales, comme suit :
  La capacité à collecter les informations de journalisation pour la surveillance et le dépannage
  La capacité de sélectionner le type d'information de journalisation capturée
  La capacité à spécifier les destinations des messages Syslog capturés
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.5 - Syslog
10.5.1 - Introduction à Syslog

## Slide 50: Syslog Opération Syslog
Le protocole syslog commence par envoyer des messages système et une sortie de debug à un processus d'enregistrement local. La configuration Syslog peut envoyer ces messages sur le réseau à un serveur syslog externe, où ils peuvent être récupérés sans avoir besoin d'accéder au périphérique réel.
De même, des messages Syslog peuvent également être envoyés vers un tampon interne. Les messages envoyés vers le tampon interne ne peuvent être affichés que par l'intermédiaire de l'interface en ligne de commande du périphérique.
Enfin, l'administrateur réseau peut spécifier que seuls certains types de messages sont envoyés à différentes destinations. Les destinations populaires des messages Syslog sont les suivantes:
  Tampon de consignation (RAM à l'intérieur d'un routeur ou d'un commutateur)
  Ligne de console
  Ligne de terminal
  Serveur Syslog
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.5 - Syslog
10.5.2 - Opération Syslog

## Slide 51: Syslog Format de message Syslog
Les périphériques Cisco génèrent des messages Syslog à la suite des événements réseau. Chaque message Syslog contient un niveau de gravité et une capacité.
Plus les numéros des niveaux sont petits, plus les alarmes Syslog sont critiques. Il est possible de définir le niveau de gravité des messages de manière à contrôler l'emplacement d'affichage de chaque type de message (par exemple sur la console ou d'autres destinations). La liste complète des niveaux Syslog est illustrée au tableau.
Gravité | Niveau de gravité | Explication
Urgence | Niveau 0 | Système inutilisable
Alerte | Niveau 1 | Action immédiate requise
Essentiel | Niveau 2 | Condition critique
Erreur | Niveau 3 | Condition d'erreur
Avertissement | Niveau 4 | Condition d'avertissement
Notification | Niveau 5 | Événement normal mais important
Informatif | Niveau 6 | Message informatif
Débogage | Niveau 7 | Message de débogage
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.5 - Syslog
10.5.3 - Format de message Syslog

## Slide 52: Syslog Installations Syslog
En plus de spécifier la gravité du problème, les messages Syslog contiennent également des informations de capacité. Les capacités Syslog sont des identificateurs de service permettant de déterminer et de catégoriser les données d'état du système pour les rapports des messages d'événement et d'erreur. Les options de consignation disponibles sont spécifiques à l'appareil de réseau.
Les capacités classiques des messages Syslog signalées sur les routeurs Cisco IOS sont les suivantes:
  IP
  Protocole OSPF
  Système d'exploitation SYS
  IPsec (IP Security)
  Adresse IP d'interface (IF)
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.5 - Syslog
10.5.4 - Installations Syslog

## Slide 53: Syslog Installations Syslog (suite)
Par défaut, le format des messages Syslog du logiciel Cisco IOS est le suivant:
%facility-severity-MNEMONIC: description
Exemple de résultat sur un commutateur Cisco en ce qui concerne la modification d'état à la valeur «up» d'une liaison EtherChannel:
%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up
Dans ce cas, la capacité est LINK et le niveau de gravité est égal à 3, avec une valeur mnémonique UPDOWN.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.5 - Syslog
10.5.4 - Installations Syslog (suite)

## Slide 54: Syslog Configurer l'horodatage Syslog
Par défaut, les messages de journal ne sont pas horodatés. Les messages de journal doivent être horodatés de sorte que lorsqu'ils sont envoyés à une autre destination, comme un serveur Syslog, il reste une trace du moment où le message a été généré. Utilisez la commande service timestamps log datetime pour forcer les événements journalisés à afficher la date et l'heure.
R1# configure terminal
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to down R1(config-if)# exit
R1(config)# service timestamps log datetime
R1 (config) # interface g0/0/1
R1(config-if)# no shutdown
*Mar 1 11:52:42: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to down
*Mar 1 11:52:45: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
*Mar 1 11:52:46: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
R1(config-if)#
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.5 - Syslog
10.5.5 - Configurer l'horodatage Syslog
10.5.6 - Vérifiez votre compréhension - Opération Syslog

## Slide 55: 10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs

## Slide 56: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Systèmes de fichiers de routeurs
Le Cisco IFS (IOS File System) permet à l'administrateur de naviguer dans différents répertoires et d'établir la liste des fichiers d'un répertoire. L'administrateur peut également créer des sous-répertoires en mémoire flash ou sur un disque. Les répertoires disponibles dépendent du périphérique.
L'exemple affiche la sortie de la commande show file systems , qui répertorie tous les systèmes de fichiers disponibles sur un routeur Cisco 4221.
Il indique qu'il s'agit du système de fichiers par défaut actuel. Le signe dièse (#) indique un disque de démarrage. Les deux sont assignés au système de fichiers flash par défaut
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.1 - Systèmes de fichiers du routeur

## Slide 57: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Systèmes de fichiers de routeurs (suite)
Comme flash est le système de fichiers par défaut, la commande dir liste le contenu de flash. La dernière liste présente un intérêt particulier. Il s'agit du nom de l'image en cours des fichiers Cisco IOS qui s'exécute dans la mémoire vive.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.1 - Systèmes de fichiers de routeur (suite)

## Slide 58: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Systèmes de fichiers de routeurs (suite)
Pour visualiser le contenu de la NVRAM, vous devez modifier le système de fichiers actuel par défaut en utilisant la commande cd (change directory), comme indiqué dans l'exemple.
La commande actuelle du répertoire de travail est pwd. Cette commande verifie que nous affichons le répertoire NVRAM. Enfin, la commande dir affiche la liste du contenu de la mémoire non volatile NVRAM. Parmi les différents fichiers affichés, le seul qui présente un intérêt pour nous est le fichier nommé «startup-config» qui définit la configuration de démarrage.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.1 - Systèmes de fichiers de routeur (suite)

## Slide 59: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Systèmes de fichiers de commutation
Avec le système de fichiers Flash du commutateur Cisco 2960, vous pouvez copier les fichiers de configuration et archiver (charger et télécharger) des images logicielles.
La commande de visualisation des systèmes de fichiers sur un commutateur Catalyst est la même que sur un routeur Cisco: show file systems.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.2 - Systèmes de fichiers du commutateur

## Slide 60: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Utiliser un fichier texte pour sauvegarder une configuration
Les fichiers de configuration peuvent être enregistrés dans un fichier texte en utilisant Tera Term :
Étape 1. Dans le menu File (Fichier), cliquez sur Log(Journal). Étape 2. Choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier. Tera Term commence à capturer le texte. Étape 3. Une fois la capture lancée, exécutez la commande show running-config ou show startup-config à l'invite EXEC privilégiée. Le texte affiché dans la fenêtre du terminal est alors placé dans le fichier choisi. Étape 4. Lorsque la capture est terminée, sélectionnez Close dans le Tera Term: Log window. Étape 5. Affichez le fichier afin de vérifier qu'il n'a pas été endommagé.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.3 - Utiliser un fichier texte pour sauvegarder une configuration

## Slide 61: Maintenance des fichiers de routeur et de commutateur Utiliser un fichier texte pour restaurer une configuration
Une configuration peut être copiée à partir d'un fichier et ensuite directement collée sur un périphérique. Le fichier devra être modifié pour garantir que les mots de passe cryptés sont en texte clair et que les textes non commandés tels que --More-- et les messages IOS sont supprimés.
En outre, vous pouvez ajouter enable et configure terminal au début du fichier ou entrer en mode de configuration globale avant de coller la configuration. Au lieu de copier et coller, une configuration peut être restaurée à partir d'un fichier texte à l'aide de Tera Term. En utilisant Tera Term, la procédure est la suivante:
    Étape 1. Dans le menu File (Fichier), cliquez sur Send (Envoyer). Étape 2. Recherchez le fichier à copier sur le périphérique et cliquez sur Open (Ouvrir). Étape 3. Tera Term colle alors le fichier dans le périphérique.
Le texte contenu dans le fichier est appliqué sous forme de commandes dans l'environnement CLI et devient la configuration en cours du périphérique.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.4 - Utiliser un fichier texte pour restaurer une configuration

## Slide 62: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Utilisation de l'USB pour sauvegarder et restaurer une configuration
Procédez comme suit pour sauvegarder la configuration en cours sur un serveur TFTP:
Étape 1. Saisissez la commande copy running-config tftp . Étape 2. Entrez l'adresse IP de l'hôte sur lequel le fichier de configuration sera stocké. Étape 3. Entrez le nom à attribuer au fichier de configuration. Étape 4. Appuyez sur Entrée pour confirmer chaque choix.
Procédez comme suit pour restaurer la configuration en cours à partir d'un serveur TFTP:
Étape 1. Saisissez la commande copy tftp running-config . Étape 2. Saisissez l'adresse IP de l'hôte sur lequel le fichier de configuration est stocké. Étape 3. Entrez le nom à attribuer au fichier de configuration. Étape 4. Appuyez sur Enter pour confirmer chaque choix.
R1# copy running-config tftp
Remote host []?192.168.10.254
Name of the configuration file to write[R1-config]? R1-Jan-2019
Write file R1-Jan-2019 to 192.168.10.254? [confirm]
Writing R1-Jan-2019 !!!!!! [OK]
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.5 - Utilisation de TFTP pour sauvegarder et restaurer une configuration

## Slide 63: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Ports USB sur un routeur Cisco
La fonction de stockage USB (Universal Serial Bus) permet à certains modèles de routeurs Cisco de prendre en charge les disques Flash USB. La fonction Flash USB fournit une capacité de stockage secondaire en option et un périphérique d'amorçage supplémentaire. Les ports USB d'un routeur Cisco 4321 sont illustrés sur la figure.
Utilisez la commande dir pour afficher le contenu du disque Flash USB.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.6 - Ports USB sur un routeur Cisco

## Slide 64: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Utilisation de l'USB pour sauvegarder et restaurer une configuration
Exécutez la commande show file systems pour vérifier que le lecteur USB est là et confirmer son nom. Dans cet exemple, le système de fichiers USB est nommé usbflash0 :.
Utilisez la commande copy run usbflash0:/ pour copier le fichier de configuration vers la clé USB. Veillez à utiliser le nom du disque Flash tel qu'il apparait dans le système de fichiers. La barre oblique est facultative et indique le répertoire racine du disque Flash USB.
L'IOS vous invite à indiquer le nom du fichier. Si le fichier existe déjà sur le lecteur Flash USB, le routeur demande s'il peut le remplacer
R1# copy running-config usbflash0:
Destination filename [running-config]? R1-Config
%Avertissement : Il existe déjà un fichier portant ce nom
Vous voulez sur-écrire ? [confirm]
5024 bytes copied in 1.796 secs (2797 bytes/sec)
R1#
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.7 - Utilisation de l'USB pour sauvegarder et restaurer une configuration

## Slide 65: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Utilisation de l'USB pour sauvegarder et restaurer une configuration
Utilisez la commande dir pour afficher le fichier sur le disque USB et la commande more pour voir le contenu.
Pour restaurer les configurations avec une clé USB, il sera nécessaire de modifier le fichier USB R1-Config avec un éditeur de texte. En partant du principe que le nom de fichier est R1-Config,utilisez la commande copy usbflash0:/R1-Config running-config pour rétablir une configuration en cours.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.7 - Utilisation de l'USB pour sauvegarder et restaurer une configuration (suite)

## Slide 66: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Procédures de récupération des mots de passe
Les mots de passe des périphériques permettent d'empêcher les accès non autorisés. Les mots de passe chiffrés, tels que les mots de passe secrets chiffrés, doivent être remplacés après la récupération. Selon l'appareil, la procédure détaillée de récupération de mot de passe varie.
Cependant, toutes les procédures de récupération des mots de passe pour les périphériques Cisco suivent le même principe:
Étape 1. Activez le mode ROMMON. Étape 2. Modifiez le registre de configuration. Étape 3. Copiez la configuration de démarrage dans la configuration d'exécution. Étape 4. changer le mot de passe. Étape 5. Enregistrez le running-config comme nouveau startup-config. Étape 6. Rechargez l'appareil.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.8 - Procédures de récupération des mots de passe

## Slide 67: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Exemple de récupération de mot de passe
Étape 1. Activez le mode ROMMON. La console d'accès permet à l'utilisateur d'accéder au mode ROMMON au moyen d'une séquence de pause pendant le processus de démarrage ou en retirant la mémoire flash externe au moment de la mise hors tension du périphérique.
En cas de succès, l'invite rommon 1 > s'affiche, comme indiqué dans l'exemple.
Readonly ROMMON initialized
monitor: command "boot" aborted due to user interrupt rommon 1 >
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.9 - Exemple de récupération de mot de passe

## Slide 68: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Exemple de récupération de mot de passe (suite)
Étape 2. Modifiez le registre de configuration. La commande confreg 0x2142 permet à l'utilisateur de régler le registre de configuration sur 0x2142, ce qui fait que le périphérique ignore le fichier de configuration au démarrage pendant le démarrage.
Une fois le registre de configuration défini sur 0x2142, tapez reset à l'invite pour redémarrer le périphérique. Saisissez la séquence de pause au moment où le périphérique redémarre et décompresser l'IOS. L'exemple montre la sortie du terminal d'un routeur 1941 en mode ROMMON après l'utilisation d'une séquence de pause au cours du processus de démarrage.
rommon 1 > confreg 0x2142
rommon 2 > reset
System Bootstrap, Version 15.0(1r)M9, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2010 by cisco Systems, Inc.
(output omitted)
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.9 - Exemple de récupération de mot de passe (suite)

## Slide 69: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Exemple de récupération de mot de passe (suite)
Étape 3. Copiez la configuration de démarrage dans la configuration d'exécution. Une fois que l'appareil a fini de se recharger, lancez la commande copy startup-config running-config .
AVERTISSEMENT : Ne pas saisir la commande copy running-config startup-config. Cette commande efface la configuration initiale.
Router# copy startup-config running-config
Destination filename [running-config]?
1450 bytes copied in 0.156 secs (9295 bytes/sec)
R1#
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.9 - Exemple de récupération de mot de passe (suite)

## Slide 70: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Exemple de récupération de mot de passe (suite)
Étape 4. changer le mot de passe. Étant donné que vous êtes en mode d'exécution privilégié, vous pouvez maintenant configurer tous les mots de passe requis.
Remarque: Le mot de passe cisco is n'est pas un mot de passe fort et n'est utilisé ici qu'à titre d'exemple
R1# configure terminal
Entrez les commandes de configuration, une par ligne. End with CNTL/Z.
R1(config)# enable secret cisco
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.9 - Exemple de récupération de mot de passe (suite)

## Slide 71: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Exemple de récupération de mot de passe (suite)
Étape 5. Enregistrez le running-config comme nouveau startup-config. Une fois que les nouveaux mots de passe sont configurés, modifiez le registre de configuration pour le ramener à 0x2102 en utilisant la commande config-register 0x2102 dans le mode de configuration globale. Enregistrez le running-config dans startup-config.
R1(config)# config-register 0x2102
R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK]
R1#
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.9 - Exemple de récupération de mot de passe (suite)

## Slide 72: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Packet Tracer - Sauvegarde des fichiers de configuration
Au cours de cet exercice, vous aborderez les points suivants :
Partie 1 : Établissement de la connectivité avec le serveur TFTP
Partie 2 : Transfert du fichier de configuration à partir du serveur TFTP
Partie 3 : Sauvegarde de la configuration et de l'IOS sur le serveur TFTP
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.10 - Packet Tracer - Sauvegarder les fichiers de configuration

## Slide 73: Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs Travaux pratiques - Utiliser le terme Tera pour gérer les fichiers de configuration des routeurs
Au cours de ces travaux pratiques, vous aborderez les points suivants :
Partie 1: Configurer les paramètres de base des périphériques
Partie 2: Utiliser un logiciel d'émulation de terminal pour créer un fichier de sauvegarde de configuration
Partie 3 : Utilisation d'un fichier de sauvegarde de configuration pour restaurer un routeur
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.11 - Travaux pratiques - Utiliser Tera Term pour gérer les fichiers de configuration du routeur

## Slide 74: Maintenance des fichiers des routeurs et des commutateurs Packet Tracer - Utiliser TFTP, Flash et USB pour gérer les fichiers de configuration — Physical Mode Travaux Pratiques - Utiliser TFTP, Flash et USB pour gérer les fichiers de configuration
Dans cette activité mode physique du Packet Tracer et dans les Travaux Pratiques, vous remplirez les objectifs suivants:
Partie 1: Câbler le réseau et configurer les paramètres de base des appareils
Partie 2 : Utiliser TFTP pour sauvegarder et restaurer la configuration de fonctionnement du commutateur
Partie 3: Utiliser un TFTP pour sauvegarder et restaurer la configuration en cours du routeur
Partie 4 : Sauvegarde et restauration des configurations en cours d'exécution à l'aide de la mémoire flash du routeur
Partie 5 : (Facultatif) Utiliser une clé USB pour sauvegarder et restaurer la configuration en cours (Travaux Pratiques uniquement)
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.12 – PTPM et Travaux Pratiques - Utiliser TFTP, Flash et USB pour gérer les fichiers de configuration

## Slide 75: Maintenance des fichiers des routeurs et des commutateurs Packet Tracer – Procédures de récupération de mot de passe de recherche – Mode Physique Travaux Pratiques - Procédures de récupération de mot de passe de recherche
Dans cette activité mode physique du Packet Tracer et dans les Travaux Pratiques, vous remplirez les objectifs suivants:
Partie 1 : Examiner le registre de configuration
Partie 2 : Documenter la procédure de récupération des mots de passe pour un routeur Cisco spécifique
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.6 - Maintenance des fichiers de routeurs et de commutateurs
10.6.13 - PTPM et Travaux Pratiques - Procédures de récupération des mots de passe de recherche

## Slide 76: 10.7 - Gestion des images IOS
Notes: 10 - Maintenance du réseau
10.7 - Gestion des images IOS

## Slide 77: Gestion des images IOS Vidéo - Gestion des images IOS de Cisco
Cette vidéo démontrera le processus de mise à niveau de l'IOS sur un routeur Cisco.
Notes: 10 - Maintenance du réseau
10.7 - Gestion des images IOS
Vidéo - Gestion des images Cisco IOS

## Slide 78: Gestion des images IOS Serveurs TFTP comme lieu de sauvegarde
À mesure que le réseau se développe, les images du logiciel Cisco IOS et les fichiers de configuration peuvent être stockés sur un serveur TFTP central. Cela permet de contrôler le nombre d'images IOS et les révisions correspondantes, ainsi que les fichiers de configuration à gérer.
Les interréseaux couvrent habituellement de grandes zones et comprennent de multiples routeurs. Pour tout réseau, il est bon de conserver une copie de sauvegarde de l'image du logiciel Cisco IOS au cas où l'image du système sur le routeur serait corrompue ou accidentellement effacée.
Les routeurs largement répartis nécessitent un emplacement source ou de sauvegarde pour les images du logiciel Cisco IOS. Un serveur TFTP permet de télécharger des images logicielles et des configurations par l’intermédiaire du réseau. Le serveur TFTP réseau peut être un autre routeur, une station de travail ou un système hôte.
Notes: 10 - Maintenance du réseau
10.7 - Gestion des images IOS
10.7.2 - Serveurs TFTP comme lieu de sauvegarde

## Slide 79: Gestion des images IOS Exemple de sauvegarde d'une image IOS sur un serveur TFTP
Pour gérer les opérations réseau avec un temps d'indisponibilité minimum, il est nécessaire de mettre en place des procédures de sauvegarde des images Cisco IOS. Ainsi, l'administrateur réseau peut rapidement copier une image sur un routeur en cas d'image corrompue ou effacée. Procédez comme suit :
  Étape 1. Envoyez une requête ping au serveur TFTP. Ping sur le serveur TFTP pour tester la connectivité.
  Étape 2. Vérifiez la taille de l'image en flash. Vérifiez que le serveur TFTP possède un espace disque suffisant pour accueillir l'image du logiciel Cisco IOS. Utilisez la commande show flash0: sur le routeur pour déterminer la taille du fichier image Cisco IOS.
  Étape 3. Copiez l'image sur le serveur TFTP Copiez l'image sur le serveur TFTP en utilisant la commande copy source-url destination-url . Une fois la commande exécutée à l'aide des URL source et de destination spécifiées, l'utilisateur est invité à indiquer le nom du fichier source, l'adresse IP de l'hôte distant et le nom du fichier de destination. Le transfert commence.
Notes: 10 - Maintenance du réseau
10.7 - Gestion des images IOS
10.7.3 - Exemple de sauvegarde de l'image IOS sur le serveur TFTP

## Slide 80: Gestion des images IOS Exemple de copie d'une image de l'IOS sur un appareil
Étape 1. Envoyez une requête ping au serveur TFTP. Ping sur le serveur TFTP pour tester la connectivité.
Étape 2. Vérifiez la quantité de flash libre. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace de flash sur l'appareil mis à niveau en utilisant la commande show flash: Comparez l'espace de mémoire Flash disponible avec la nouvelle taille du fichier d'image.
Étape 3. Copiez le fichier image IOS du serveur TFTP vers le routeur en utilisant la commande copy tftp: flash: Une fois la commande exécutée à l'aide des URL source et de destination spécifiées, l'utilisateur est invité à indiquer l'adresse IP de l'hôte distant, le nom du fichier source et le nom du fichier de destination.
R1# copy tftp: flash:
Address or name of remote host []? 2001:DB8:CAFE:100::99
Source filename []? isr4200-universalk9_ias.16.09.04.SPA.bin
Destination filename [isr4200-universalk9_ias.16.09.04.SPA.bin]?
Accessing tftp://2001:DB8:CAFE:100::99/ isr4200- universalk9_ias.16.09.04.SPA.bin... Loading isr4200-universalk9_ias.16.09.04.SPA.bin from 2001:DB8:CAFE:100::99 (via GigabitEthernet0/0/0): !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 517153193 bytes]
517153193 bytes copied in 868.128 secs (265652 bytes/sec)
Notes: 10 - Maintenance du réseau
10.7 - Gestion des images IOS
10.7.4 - Exemple de copie d'une image IOS sur un périphérique

## Slide 81: Gestion des images IOS La commande boot system
Au démarrage, le code d'amorçage analyse le fichier de configuration de démarrage dans la NVRAM pour les commandes boot system qui spécifient le nom et l'emplacement de l'image du logiciel Cisco IOS à charger. Plusieurs commandes boot system peuvent être saisies successivement pour créer un plan d'amorçage à tolérance de panne.
En l'absence de commandes boot system dans la configuration, le routeur charge par défaut la première image Cisco IOS valide dans la mémoire Flash et l'exécute.
Pour passer à l'image IOS copiée après que cette image ait été enregistrée sur la mémoire flash du routeur, configurez le routeur pour qu'il charge la nouvelle image au démarrage en utilisant la commande boot system Enregistrez la configuration. Redémarrez le routeur pour qu'il démarre avec la nouvelle image.
R1# configure terminal
R1(config)# boot system flash0:isr4200-universalk9_ias.16.09.04.SPA.bin
R1(config)# exit
R1# copy running-config startup-config
R1# reload
Notes: 10 - Maintenance du réseau
10.7 - Gestion des images IOS
10.7.5 -La Commande boot system

## Slide 82: Gestion des images IOS Packet Tracer - Utiliser un serveur TFTP pour mettre à jour une image IOS Cisco
Dans ce Packet Tracer, vous atteindrez les objectifs suivants:
Partie 1: Mettre à niveau d'une image IOS sur un périphérique Cisco
Partie 2: Sauvegarder une image IOS sur un serveur TFTP
Notes: 10 - Maintenance du réseau
10.7 - Gestion des images IOS
10.7.6 - Packet Tracer - Utiliser un serveur TFTP pour mettre à niveau une image IOS Cisco

## Slide 83: 10.8 Module Practice and Questionnaire
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.8 - Module pratique et questionnaire

## Slide 84: Module Practice et Questionnaire Packet Tracer - Configurer CDP, LLDP et NTP
Dans cette activité Packet Tracer, vous remplirez les objectifs suivants:
Création du réseau et configuration des paramètres de base des périphériques
Détection de réseaux avec le protocole CDP
Détection de réseaux avec le protocole LLDP
Configuration et vérification du protocole NTP
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.8 - Module pratique et questionnaire
10.8.1 - Packet Tracer - Configurer CDP, LLDP et NTP

## Slide 85: Module Pratique et Questionnaire Travaux pratiques - Configurer CDP, LLDP et NTP
Au cours de ces travaux pratiques, vous aborderez les points suivants:
Créer le réseau et configurer les paramètres de base des périphériques
Détection de réseaux avec le protocole CDP
Détection de réseaux avec le protocole LLDP
Configuration et vérification du protocole NTP
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.8 - Module pratique et questionnaire
10.8.2 - Travaux pratiques - Configurer CDP, LLDP et NTP

## Slide 86: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?
CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole propriétaire de couche 2 de Cisco qui permet de rassembler des informations sur les périphériques Cisco qui partagent la même liaison de données.
Le protocole CDP peut être utilisé comme outil de détection réseau pour analyser les données des périphériques voisins. Ces données collectées par le protocole CDP peuvent vous aider à développer une topologie logique d'un réseau lorsque la documentation est manquante ou manque de précision.
Sur les périphériques Cisco, le protocole CDP est activé par défaut. Pour activer CDP globalement pour toutes les interfaces prises en charge sur le périphérique, saisissez cdp run comme mode de configuration globale. Pour activer CDP sur l'interface spécifique, entrez la commande cdp enable.
Pour vérifier l'état du protocole CDP et afficher une liste des voisins, utilisez la commande show cdp neighbors en mode d'exécution privilégié.
Les périphériques Cisco prennent également en charge le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol), qui est un protocole de détection de voisin indépendant similaire au protocole CDP.
Pour activer le LLDP globalement sur un périphérique réseau Cisco, entrez la commande lldprun dans le mode de configuration globale.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.8 - Module pratique et questionnaire
10.8.3 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?

## Slide 87: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)
Lorsque le protocole LLDP est activé, les voisins de l'appareil peuvent être détectés à l'aide de la commande show lldp neighbors. Pour plus d'informations sur les voisins, utilisez la commande show lldp neighbors detail qui permet d'obtenir la version IOS et l'adresse IP des voisins ainsi que la capacité de l'appareil.
Si l'heure n'est pas synchronisée entre les différents périphériques, il vous sera impossible de déterminer l'ordre des événements et leurs causes.
Vous pouvez configurer manuellement la date et l'heure, ou vous pouvez configurer le NTP, qui permet aux périphériques du réseau de synchroniser leurs paramètres d'heure avec un serveur NTP.
Les réseaux NTP utilisent un système hiérarchique de sources temporelles et chaque niveau de ce système est appelé une strate. Les sources de temps faisant autorité, également appelées dispositifs de strate 0, sont des dispositifs de chronométrage de haute précision. Les périphériques de strate 1 sont directement connectés aux sources temporelles faisant autorité. Les périphériques de strate 2, tels que les clients NTP, synchronisent leur horloge à l'aide des paquets NTP des serveurs de la strate 1.
La commande ntp server ip-address est émise en mode de configuration globale pour configurer un périphérique en tant que serveur NTP.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.8 - Module pratique et questionnaire
10.8.3 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)

## Slide 88: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)
Pour vérifier si la source temporelle est définie sur NTP, utilisez à nouveau la commande show clock detail. Les commandes show ntp associations et show ntp status sont utilisées pour vérifier qu'un appareil est synchronisé avec le serveur NTP.
SNMP est un protocole de couche Application qui procure un format pour les messages de communication entre les gestionnaires et les agents.
Le système SNMP se compose de trois éléments : gestionnaire SNMP, agents SNMP et MIB.
Le gestionnaire SNMP peut collecter des informations à partir d'un agent SNMP à l'aide de l'action «get» et modifier des configurations sur un agent à l'aide de l'action «set». Les agents SNMP peuvent transmettre des informations directement à un gestionnaire de réseau en utilisant des "pièges".
SNMPv1, SNMPv2c et SNMPv3 sont toutes des versions de SNMP. SNMPv1 est une solution héritée. Les deux protocoles SNMPv1 et SNMPv2c utilisent une forme de sécurité basée sur la communauté. Le protocole SNMPv3 fournit des services à la fois pour les modèles et les niveaux de sécurité.
La base de données MIB organise les variables de manière hiérarchique. Les OID identifient de manière unique les objets gérés au sein de la hiérarchie MIB. Le navigateur SNMP de Cisco sur le site http://www.cisco.com permet à un administrateur réseau de rechercher des détails sur un OID particulier.
Le protocole Syslog utilise le port 514 pour permettre aux périphériques réseau d'envoyer leurs messages système sur le réseau aux serveurs Syslog.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.8 - Module pratique et questionnaire
10.8.3 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)

## Slide 89: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)
Le service de journalisation syslog fournit trois fonctions principales : collecter des informations de consignation pour la surveillance et le dépannage, sélectionner le type d'informations de consignation capturées et spécifier les destinations des messages syslog capturés.
Destinations for syslog messages include the logging buffer (RAM inside a router or switch), console line, terminal line, and syslog server.
Les capacités Syslog permet de déterminer et de catégoriser les données d'état du système pour les rapports des messages d'événement et d'erreur. Les services de message syslog courants signalés sur les routeurs Cisco IOS comprennent : IP, protocole OSPF, système d'exploitation SYS, IPsec et IF.
Le format par défaut des messages syslog sur le logiciel Cisco IOS est: %facility-severity-MNEMONIC: description.
Utilisez la commande service timestamps log datetime pour forcer les événements enregistrés à afficher la date et l'heure.
Le Cisco IFS permet à l'administrateur de naviguer dans différents répertoires et de répertorier les fichiers dans un répertoire, et de créer des sous-répertoires en mémoire flash ou sur un disque.
Utilisez la commande "Show file systems" pour visualiser les systèmes de fichiers sur un commutateur Catalyst ou un routeur Cisco.
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.8 - Module pratique et questionnaire
10.8.3 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)

## Slide 90: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)
Vous pouvez également utiliser Tera Term pour enregistrer les fichiers de configuration dans un document texte. Une configuration peut être copiée à partir d'un fichier et ensuite directement collée sur un périphérique.
Les fichiers de configuration peuvent être stockés sur un serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol) ou sur un périphérique de stockage USB.
Pour enregistrer la configuration d'exécution ou la configuration de démarrage sur un serveur TFTP, utilisez soit la commande copy running-config tftp ou copy startup-config tftp
Les images du logiciel Cisco IOS et les fichiers de configuration peuvent être stockés sur un serveur TFTP central pour contrôler le nombre d'images IOS et les révisions correspondantes, ainsi que les fichiers de configuration qui doivent être conservés.
Sélectionnez un fichier d'image Cisco IOS répondant aux exigences en termes de plate-forme, de fonctionnalités et de logiciel. Téléchargez le fichier à partir de cisco.com et transférez-le sur le serveur TFTP.
Pour passer à l'image IOS copiée après que cette image ait été enregistrée sur la mémoire flash du routeur, configurez le routeur pour qu'il charge la nouvelle image au démarrage en utilisant la commande boot system .
Notes: 10 - Gestion du réseau
10.8 - Module pratique et questionnaire
10.8.3 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)
10.8.4 - Module Questionnaire - Gestion du réseau

## Slide 91: Module 10: Gestion du réseau Nouveaux termes et commandes
Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol)
cdp run
cdp enable
show cdp
show cdp interface
show cdp neighbors
show cdp neighbors detail
Protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
lldp run
lldp enable
lldp transmit
lldp receive
show lldp
show lldp neighbors
show lldp neighbors detail
clock set hh:mm:ss mm dd yyyy
Protocole NTP (Network Time Protocol)
Strate
show clock
show clock detail
ntp server ip-address
show ntp associations
show ntp status
Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol)
système de gestion de réseau
Gestionnaire SNMP
Agent SNMP
Base d’informations de gestion (MIB)
ID d'objet (OID)
get-request
get-next-request
get-bulk-request
get-response
set-request

## Slide 92: Module 10: Gestion du réseau Nouveaux termes et commandes (Suite)
Variable MIB
Déroutement par agent SNMP
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
noAuthNoPriv
authNoPriv
authPriv
Identifiants de communauté
snmpget
Navigateur d'objets Cisco SNMP
Syslog
Fonctions de message Syslog
service timestamps log datetime
Système de fichiers intégré Cisco (IFS)
show file systems
bootflash
pwd
copy running-config tftp
copy tftp running-config
copy running-config usbflash0:
ROMMON
confreg
config-register
copy tftp: flash:
boot system