## Slide 1: Module 5: Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
Contenu Pédagogique de l'instructeur
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprise v7.0 (ENSA)
Notes: Programme de l'Académie de réseau Cisco
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprisev7.0 (ENSA)
Module 5: Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4

## Slide 2: Contenu pédagogique de l'instructeur - Guide de planification du module 5
Cette présentation PowerPoint est divisée en deux parties:
Guide de planification de l'enseignant
  Informations pour vous aider à vous familiariser avec le module
  Outils pédagogiques
Présentation en classe pour le formateur
  Diapositives facultatives que vous pouvez utiliser en classe
  Commence à la diapositive 11
  Remarque: supprimez le guide de planification de cette présentation avant de la partager.
Pour obtenir de l'aide et des ressources supplémentaires, consultez la page d'accueil de l'instructeur et les ressources du cours pour ce cours. Vous pouvez également visiter le site de développement professionnel sur netacad.com, la page Facebook officielle de Cisco Networking Academy ou le groupe FB Instructor Only.
Notes: 2

## Slide 3: À quoi s'attendre dans ce module
Pour faciliter l'apprentissage, les caractéristiques suivantes de l'interface graphique GUI peuvent être incluses dans ce module :
Fonctionnalité | Description
Animations | Exposer les participants à des nouvelles compétences et des nouveaux concepts.
Vidéos | Exposer les participants à des nouvelles compétences et des nouveaux concepts.
Vérifiez votre compréhension (CYU) | Questionnaire en ligne par rubrique pour aider les apprenants à évaluer la compréhension du contenu.
Activités interactifs | Une variété de formats pour aider les apprenants à évaluer la compréhension du contenu.
Vérificateur de syntaxe | Petites simulations qui exposent les apprenants à la ligne de commande Cisco pour pratiquer les compétences de configuration.
Activités PT | Activités de simulation et de modélisation conçues pour explorer, acquérir, renforcer et développer les compétences.

## Slide 4: À quoi s'attendre dans ce module (suite)
Pour faciliter l'apprentissage, les caractéristiques suivantes peuvent être incluses dans ce module :
Fonctionnalité | Description
Activité du mode physique de Packet Tracer | Ces activités sont effectuées à l'aide de Packet Tracer en mode physique.
Travaux Pratiques | Travaux Pratiques conçus pour travailler avec des équipements physiques.
Activités en classe | Ces informations se trouvent sur la page Ressources de l'instructeur. Les activités de classe sont conçues pour faciliter l'apprentissage, la discussion en classe et la collaboration.
Questionnaires sur le module | Des évaluations automatiques qui intègrent les concepts et les compétences acquises tout au long de la série de rubriques présentées dans le module.
Résumé du module | Récapte brièvement le contenu du module.

## Slide 5: Vérifiez votre compréhension
Les activités Vérifiez votre compréhension sont conçues pour permettre aux élèves de déterminer rapidement s'ils comprennent le contenu et s'ils peuvent poursuivre ou s'ils ont besoin de revoir.
Les exercices du module Vérifiez votre compréhension ne sont pas comptés dans la note finale des candidats.
Il n'existe aucune diapositive distincte pour ces exercices dans le fichier PPT. Ils sont répertoriés dans les notes de la diapositive qui apparaissent avant ces exercices.
Notes: 5

## Slide 6: Activités du mode physique du Packet Tracer :
Ces activités sont effectuées à l'aide de Packet Tracer en mode physique.
Ils sont conçus pour émuler les travaux pratiques correspondants.
Ils peuvent être utilisés à la place de travaux pratiques lorsque l'accès aux équipements physiques n'est pas possible.
Les activités du mode physique de Packet Tracer peuvent ne pas avoir autant d'échafaudage que les activités de PT qui les précèdent immédiatement.
Notes: 6

## Slide 7: Module 5: Activités
Quelles sont les activités associées à ce module?
N° de page | Type d'exercice | Nom de l'exercice | Facultatif?
5.1.7 | Contrôleur de syntaxe | Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard | Recommandation
5.1.8 | Packet Tracer | Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 standard numérotées | Recommandation
5.1.9 | Packet Tracer | Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 standard nommées | Recommandation
5.2.6 | Contrôleur de syntaxe | Modification des listes de contrôle d'accès IPv4 | Recommandation
5.2.7 | Packet Tracer | Configurer et modifier les listes de contrôle d'accès IPv4 standard | Recommandation
5.3.4 | Contrôleur de syntaxe | Sécuriser les ports VTY | Recommandation
5.4.12 | Packet Tracer | Configurer les listes de contrôle d'accès étendues - Scénario 1 | Recommandation
5.4.13 | Packet Tracer | Configurer les listes de contrôle d'accès étendues - Scénario 2 | Recommandation
Notes: 7

## Slide 8: Module 4 : Activités ( Cont.)
Quelles sont les activités associées à ce module?
N° de page | Type d'exercice | Nom de l'exercice | Facultatif?
5.5.1 | Packet Tracer | La mise en œuvre de l'ACL IPv4 | Recommandation
5.5.2 | Mode physique du Packet Tracer | Packet Tracer - Configurer et vérifier les listes de contrôle d'accès - Mode Physique | Recommandation
5.5.2 | Travaux pratiques | Configurer et vérifier les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues | Recommandation
5.5.4 | Questionnaire du module | Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4 | Recommandation
Notes: 8

## Slide 9: Module 5: Meilleures Pratiques
Avant d'enseigner le contenu du module 5, l'enseignant doit:
Examiner les activités et les évaluations de ce module.
Essayez d'inclure autant de questions que possible pour maintenir l'intérêt des élèves pendant la présentation en classe.
Après ce module, l'examen de sécurité réseau est disponible, couvrant les modules 3-5
Rubrique 5.1
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre:
    Donnez aux élèves un scénario pour autoriser ou refuser le trafic sur un réseau et leur demander d'écrire une ACL dans un éditeur de texte.
    Avoir une discussion en classe sur le moment d'utiliser une ACL standard.
Notes: 9

## Slide 10: Module 5: Meilleures Pratiques (Suite)
Rubrique 5.2
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre:
    Discutez en classe quand un éditeur de texte ou des numéros de séquence sont appropriés pour modifier une ACL.
    Donnez aux élèves un exemple ACL qui contient des erreurs au moins sur ACE. Demandez aux élèves d'utiliser des numéros de séquence pour remplacer l'ACE et corriger l'ACL.
Rubrique 5.3
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre:
    Discuter des raisons pour lesquelles une ACL serait appliquée aux lignes VTY.
    Demandez aux élèves de mettre en caisse une ACL dans un éditeur de texte pour limiter l'accès aux lignes VTY.
Rubrique 5.4
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre:
    Discuter de l'emplacement approprié des listes de contrôle d'accès étendues.
    Demandez aux élèves qui montrent les commandes qui peuvent être utilisées pour vérifier les ACL étendues.
Notes: 10

## Slide 11: Module 5: Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprise v7.0 (ENSA)
Notes: Programme de l'Académie de réseau Cisco
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprisev7.0 (ENSA)
Module 5: Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4

## Slide 12: Objectifs du module
Module 5: Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
Objectif du module: Mettre en œuvre des listes de contrôle IPv4 pour filtrer le trafic et sécuriser l'accès des administrateurs.
Titre du Rubrique | Objectif du Rubrique
Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard | Configurer des listes de contrôle d'accès IPv4 standard pour filtrer le trafic afin de répondre aux besoins du réseau.
Modification des listes de contrôle d'accès IPv4 | Utiliser les numéros de séquence pour modifier des listes de contrôle d'accès IPv4 standard.
Sécurisation des ports VTY à l'aide d'une liste de contrôle d'accès IPv4 standard | Configurer une liste de contrôle d'accès standard pour sécuriser l'accès VTY
Configuration de listes de contrôle d'accès IPv4 étendues | Configurer des listes de contrôle d'accès IPv4 étendues pour filtrer le trafic en fonction des besoins du réseau.
Notes: 12
5 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.0.2 - Qu'est-ce que je vais apprendre dans ce module?

## Slide 13: 5.1 Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 standard
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.1 - Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard

## Slide 14: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 standard Créer une ACL
Toutes les listes de contrôle d'accès (ACL) doivent être planifiées. Lors de la configuration d'une ACL complexe, il est suggéré de:
Utiliser un éditeur de texte et écrire les spécificités de la stratégie à mettre en œuvre.
Ajouter les commandes de configuration IOS pour accomplir ces tâches.
Inclure des remarques pour documenter l'ACL.
Copier et coller les commandes sur le périphérique.
Tester toujours soigneusement une liste ACL pour vous assurer qu'elle applique correctement la stratégie souhaitée.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.1 - Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard
5.1.1 - Créer une liste de contrôle d'accès (ACL)

## Slide 15: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 standard Syntaxe des listes de contrôle d'accès IPv4 standard numérotées
Pour créer une liste ACL standard numérotée, utilisez la commande access-list .
Paramètre | Description
access-list-number | La plage de nombres est de 1 à 99 ou de 1300 à 1999
deny | Refuse l'accès si les conditions sont respectées.
permit | Autorise l'accès si les conditions sont respectées.
remark text | (Facultatif) Ajoute une entrée de texte à des fins de documentation.
Source | Identifie l'adresse du réseau source ou de l'hôte à filtrer.
source-wildcard | (facultatif) Un masque générique de 32 bits qui est appliqué à la source
log | (Facultatif) Génère et envoie un message d'information lorsque l'ACE est apparié
Remarque: Utilisez la commande de configuration globale no access-list access-list-number pour supprimer une ACL standard numérotée.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.1 - Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard
5.1.2 - Syntaxe de listes de contrôle d'accès IPv4 standard numérotées

## Slide 16: Configuration des listes de contrôle d'accèsIPv4 standard Syntaxe des listes de contrôle d'accès IPv4 standard nommées
Pour créer une liste ACL standard numérotée, utilisez la commande ip access-list standard .
Les noms des listes de contrôle d'accès doivent contenir uniquement des caractères alphanumériques, sont sensibles à la casse et doivent être uniques.
Vous n’êtes pas obligés de mettre des majuscules aux noms des listes de contrôle d’accès. En revanche, si vous le faites, vous les verrez bien mieux en affichant la sortie de la commande running-config.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.1 - Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard
5.1.3 - Syntaxe de listes de contrôle d'accès IPv4 standard nommées

## Slide 17: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 standard Appliquer une listes de contrôle d'accès IPv4 standard numérotées
Une fois qu'une ACL IPv4 standard est configurée, elle doit être liée à une interface ou à une fonctionnalité.
La commande ip access-group est utilisée pour lier une ACL IPv4 standard numérotée ou nommée à une interface.
Pour supprimer une ACL d'une interface, entrez d'abord la commande de configuration de l'interface no ip access-group
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.1 - Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard
5.1.4 - Appliquer une listes de contrôle d'accès IPv4 standard numérotées

## Slide 18: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 standard Exemple de liste de contrôle d’accès standard numérotées
L'exemple ACL autorise le trafic à partir de l'hôte 192.168.10.10 et de tous les hôtes sur l'interface de sortie réseau 192.168.20.0/24 série 0/1/0 sur le routeur R1.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.1 - Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard
5.1.5 - Exemple de listes de contrôle d’accès IPv4 standard numérotées

## Slide 19: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 standard Exemple de liste de contrôle d’accès standard numérotées (Suite)
Utilisez la commande show running-config pour consulter la configuration.
Utilisez la commande show ip interface pour vérifier que l'ACL est appliquée à la bonne interface.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.1 - Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard
5.1.5 - Exemple de listes de contrôle d’accès IPv4 standard numérotées (Suite)

## Slide 20: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 standard Exemple de liste de contrôle d’accès standard nommées
L'exemple ACL autorise le trafic à partir de l'hôte 192.168.10.10 et de tous les hôtes sur l'interface de sortie réseau 192.168.20.0/24 série 0/1/0 sur le routeur R1.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.1 - Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard
5.1.5 - Exemple de listes de contrôle d’accès IPv4 standard nommées

## Slide 21: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 standard Exemple de liste de contrôle d’accès standard nommées (Suite)
Utilisez la commande show access-list pour consulter la configuration.
Utilisez la commande show ip interface pour vérifier que l'ACL est appliquée à la bonne interface.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.1 - Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard
5.1.5 - Exemple de listes de contrôle d’accès IPv4 standard nommées (Suite)
5.1.7 - Contrôleur de syntaxe - Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard

## Slide 22: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 standard Packet Tracer - Configurer les listes ACL IPv4 standard numérotées
Dans ce Packet Tracer, vous atteindrez les objectifs suivants:
Planifier la mise en œuvre d'une liste de contrôle d'accès
Configurer, appliquer et vérifier une liste de contrôle d'accès standard
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.1 - Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard
5.1.8 - Packet Tracer - Configurer les listes ACL IPv4 standard numérotées

## Slide 23: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 standard Packet Tracer - Configurer les listes ACL IPv4 standard nommées
Dans ce Packet Tracer, vous atteindrez les objectifs suivants:
Configurer, appliquer et vérifier une liste de contrôle d'accès standard
Vérifier l'implémentation de la liste de contrôle d'accès.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.1 - Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard
5.1.8 - Packet Tracer - Configurer les listes ACL IPv4 standard numérotées

## Slide 24: 5.2 Modifier les listes de contrôle d'accès IPv4
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.2 - Modifier les listes de contrôle d'accès IPv4

## Slide 25: Modifier les listes de contrôle d'accès IPv4 Deux méthodes pour modifier une ACL
Une fois qu'une liste ACL est configurée, il peut être nécessaire de la modifier. Les ACL avec plusieurs ACE peuvent être complexes à configurer. Parfois, l'ACE configuré ne donne pas les comportements attendus.
Il existe deux méthodes à utiliser pour modifier une liste ACL:
  Utiliser un éditeur de texte
  Utiliser les numéros de séquence
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.2 - Modifier les listes de contrôle d'accès IPv4
5.2.1 - Deux méthodes pour modifier une ACL

## Slide 26: Modifier les listes de contrôle d'accès IPv4 Méthode éditeur de texte
Les ACL avec plusieurs ACE doivent être créées dans un éditeur de texte. Cela vous permet de planifier les ACE nécessaires, de créer l'ACL, puis de le coller sur l'interface du routeur. Il simplifie également les tâches de modification et de correction d'une ACL.
Pour corriger une erreur dans une liste ACL:
  Copiez l'ACL à partir de la configuration en cours d'exécution et collez-la dans l'éditeur de texte.
  Effectuez les modifications nécessaires.
  Supprimez la liste ACL configurée précédemment sur le routeur.
  Copiez et collez la liste ACL modifiée sur le routeur.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.2 - Modifier les listes de contrôle d'accès IPv4
5.2.2 Méthode éditeur de texte

## Slide 27: Modifier les listes de contrôle d'accès IPv4 Méthode numéros de séquence
Un ACE ACL peut être supprimé ou ajouté à l'aide des numéros de séquence ACL.
Utilisez la commande ip access-list standard pour modifier une ACL.
Les instructions ne peuvent pas être remplacées par des instructions associées à un numéro de séquence existant déjà. l'instruction actuelle doit être supprimée d'abord avec la commande no 10 . Ensuite, le bon ACE peut être ajouté en utilisant le numéro de séquence.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.2 - Modifier les listes de contrôle d'accès IPv4
5.2.3 — Méthode du numéro de séquence

## Slide 28: Modifier les ACL IPv4 Modifier une ACL nommée Exemple
Les ACL nommées peuvent également utiliser des numéros de séquence pour supprimer et ajouter des ACE. Dans l'exemple, un ACE est ajouté pour refuser les hôtes 192.168.10.11.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.2 - Modifier les listes de contrôle d'accès IPv4
5.2.4 - Exemple de modification d'une liste ACL nommée

## Slide 29: Modifier les listes de contrôle d'accès IPv4 Statistiques des listes de contrôle d'accès
La commande show access-lists de l'exemple affiche des statistiques pour chaque instruction qui a été mise en correspondance.
L'ACE de refus a été apparié 20 fois et le permis ACE a été apparié 64 fois.
Notez que le refus implicite d'une instruction n'affiche aucune statistique. Pour suivre le nombre de paquets refusés implicitement appariés, vous devez configurer manuellement la commande deny any .
Utilisez la commande clear access-list counters pour effacer les statistiques ACL.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.2 - Modifier les listes de contrôle d'accès IPv4
5.2.5 - Statistiques des listes de contrôle d'accès
5.2.6 - Contrôleur de syntaxe - Modifier les listes de contrôle d'accès IPv4

## Slide 30: Modifier les listes de contrôle d'accès IPv4 Packet Tracer - Configurer et modifier les listes ACL IPv4 standard
Dans ce Packet Tracer, vous atteindrez les objectifs suivants:
Configurer les périphériques et vérifier la connectivité
Configurer et vérifier les listes de contrôle d'accès numérotées et nommées standard
Modifier une liste de contrôle d'accès standard
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.2 - Modifier les listes de contrôle d'accès IPv4
5.2.7 - Packet Tracer - Configurer et modifier les listes ACL IPv4 standard

## Slide 31: 5.3 Sécuriser les ports VTY à l'aide d'une liste de contrôle d'accès IPv4 standard
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.3 - Sécuriser les ports VTY à l'aide d'une liste de contrôle d'accès standard

## Slide 32: Sécuriser les ports VTY à l'aide d'une liste de contrôle d'accès IPv4 standardL La commande access-class
Une liste ACL standard peut sécuriser l'accès administratif à distance à un périphérique à l'aide des lignes vty en implémentant les deux étapes suivantes:
Créez une liste ACL pour identifier les hôtes administratifs qui doivent être autorisés à accéder à distance.
Appliquez l'ACL au trafic entrant sur les lignes vty.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.3 - Sécuriser les ports VTY à l'aide d'une liste de contrôle d'accès standard
5.3.1 - La commande access-class

## Slide 33: Sécuriser les ports VTY à l'aide d'une liste de contrôle d'accès standard Exemple d'accès sécurisé aux VTY
Cet exemple montre comment configurer une liste ACL pour filtrer le trafic vty.
Tout d'abord, une entrée de base de données locale pour une utilisateur ADMIN et mot de passe class est configurée.
Les lignes vty sur R1 sont configurées pour utiliser la base de données locale pour l'authentification, autoriser le trafic SSH et utiliser l'ACL ADMIN-HOST pour restreindre le trafic.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.3 - Sécuriser les ports VTY à l'aide d'une liste de contrôle d'accès standard
5.3.2 - Exemple d'accès sécurisé au VTY

## Slide 34: Sécuriser les ports VTY à l'aide d'une liste de contrôle d'accès standard Vérifier la sécurité du port VTY
Une fois que la liste de contrôle d'accès aux lignes VTY est configurée, il est important de vérifier qu'elle fonctionne correctement.
Pour vérifier les statistiques ACL, exécutez la commande show access-lists .
La correspondance dans la ligne d'autorisation de la sortie est le résultat d'une connexion SSH réussie par l'hôte avec l'adresse IP 192.168.10.10.
La correspondance à l'instruction «deny» est due à l'échec de la de la tentative de créer une connexion SSH à partir d'un appareil sur un autre réseau.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.3 - Sécuriser les ports VTY à l'aide d'une liste de contrôle d'accès standard
5.3.3 - Vérifier la sécurité du port VTY
5.3.4 - Contrôleur de Syntaxe - Sécuriser les ports VTY

## Slide 35: 5.4 Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues

## Slide 36: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Les ACL étendues
Les ACL étendues offrent un plus grand degré de contrôle. Ils peuvent filtrer sur l'adresse source, l'adresse de destination, le protocole (c'est-à-dire IP, TCP, UDP, ICMP) et le numéro de port.
Les ACL étendues peuvent être créées comme suit:
ACL étendu numérotée - Créé à l'aide de la commande de configuration globale access-list access-list-number .
ACL étendu nommée - Créé à l'aide de la commande ip access-list extended access-list-name .
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.1 - Listes de contrôle d'accès étendues

## Slide 37: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Protocoles et ports
Les ACL étendues peuvent filtrer sur protocoles et ports d'internet. Utiliser le ? pour obtenir de l'aide lors de la saisie d'un ACE complexe . Les quatre protocoles mis en évidence sont les options les plus populaires.
Options de protocole
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.3 - Protocoles et ports

## Slide 38: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Protocoles et ports (Suite)
La sélection d'un protocole influence les options de port. De nombreuses options de port TCP sont disponibles, comme indiqué dans la sortie.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.3 - Protocoles et ports

## Slide 39: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Exemples de configuration de protocoles et de numéros de ports (Suite)
Les ACL étendues peuvent filtrer sur différentes options de numéro de port et de nom de port.
Cet exemple montre comment configurer une ACL 100 étendue pour filtrer le trafic HTTP. Le premier ACE utilise le nom de port www . Le deuxième ACE utilise le numéro de port 80. Les deux ACE obtiennent exactement le même résultat.
La configuration du numéro de port est requise lorsqu'aucun nom de protocole spécifique n'est répertorié tel que SSH (numéro de port 22) ou HTTPS (numéro de port 443), comme indiqué dans l'exemple suivant.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.4 - Exemples de configuration de protocoles et de numéros de port

## Slide 40: Configurer les ACL IPv4 étendues Appliquer une ACL IPv4 étendue numérotée
Dans cet exemple, l'ACL permet à la fois le trafic HTTP et HTTPS à partir du réseau 192.168.10.0 d'accéder à n'importe quelle destination.
Les ACL étendues peuvent être appliquées à différents endroits. Cependant, elles sont couramment appliquées près de la source. Ici ACL 110 est appliquée en entrant sur l'interface R1 G0/0/0.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.5 - Appliquer une ACL IPv4 étendue numérotée

## Slide 41: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues ACL étendue établie par TCP
TCP peut également effectuer des services de pare-feu avec état de base à l'aide du mot-clé TCP established .
Le mot-clé established permet au trafic intérieur de quitter le réseau privé intérieur et permet au trafic de réponse de retourner d'entrer dans le réseau privé intérieur.
Le trafic TCP généré par un hôte externe et la tentative de communication avec un hôte interne est refusé.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.6 - ACL étendue établie par TCP

## Slide 42: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues ACL étendue établie par TCP (Suite)
ACL 120 est configurée pour autoriser uniquement le retour du trafic Web vers les hôtes internes. L'ACL est ensuite appliquée sortante sur l'interface R1 G0/0/0.
La commande show access-lists indique que les hôtes internes accèdent aux ressources Web sécurisées à partir d'Internet.
  Remarque: Il y a concordance si les bits ACK ou RST (réinitialisation) du segment TCP de retour sont définis, indiquant que le paquet appartient à une connexion existante.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.6 - ACL étendue établie par TCP (suite)

## Slide 43: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Syntaxe ACL étendue IPv4 nommée
Si vous attribuez un nom à une liste de contrôle d'accès, il vous sera plus facile d'en comprendre la fonction. Pour créer une liste ACL étendue nommée, utilisez la commande de configuration ip access-list extended .
Dans l'exemple, une liste ACL étendue nommée NO-FTP-ACCESS est créée et l'invite est modifiée en mode de configuration ACL étendue nommée. Les instructions ACE sont entrées dans le mode de sous-configuration ACL étendu nommé.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.7 — Syntaxe ACL étendue IPv4 nommée

## Slide 44: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Exemple d'ACL étendue IPv4 nommée
La topologie ci-dessous permet de démontrer la configuration et l'application de deux ACL étendues IPv4 nommées à une interface:
SURFING - Cela permettra à l'intérieur du trafic HTTP et HTTPS de quitter l'internet.
BROWSING - Cela permettra uniquement de renvoyer le trafic Web aux hôtes internes alors que tout autre trafic sortant de l'interface R1 G0/0/0 est implicitement refusé.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.8 - Exemple de liste ACL étendue IPv4 nommée

## Slide 45: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Exemple de liste ACL étendue IPv4 nommée (suite)
L'ACL SURFING permet au trafic HTTP et HTTPS des utilisateurs internes de quitter l'interface G0/0/1 connectée à l'internet. Le trafic Web revenant de l'internet est autorisé à revenir sur le réseau privé interne par l'ACL BROWSING.
La liste ACL SURVING est appliquée entrante et la liste ACL BROWSING est appliquée sortante sur l'interface R1 G0/0/0.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.8 - Exemple de liste ACL étendue IPv4 nommée (suite)

## Slide 46: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Exemple de liste ACL étendue IPv4 nommée (suite)
Pour vérifier les statistiques ACL, exécutez la commande show access-lists . Notez que les compteurs HTTPS sécurisés par permis (c.-à-d., eq 443) dans l'ACL SURFING et les compteurs de retour établis dans l'ACL BROWSING ont augmenté.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.8 - Exemple de liste ACL étendue IPv4 nommée (suite)

## Slide 47: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Modifier les ACL étendues
Une liste ACL étendue peut être modifiée à l'aide d'un éditeur de texte lorsque de nombreuses modifications sont nécessaires. Ou, si l'édition s'applique à un ou deux ACE, les numéros de séquence peuvent être utilisés.
Exemple:
Le numéro de séquence ACE 10 dans l'ACL SURFING a une adresse de réseau IP source incorrecte.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.9 - Modifier les ACL étendues

## Slide 48: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Modifier les ACL étendues (Suite)
Pour corriger cette erreur, l'instruction d'origine est supprimée avec la commande no sequence_# et l'instruction corrigée est ajoutée en remplacement de l'instruction d'origine.
La sortie de la commande show access-lists vérifie le changement de configuration.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.9 - Modifier les ACL étendues (Suite)

## Slide 49: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Autre exemple d'ACL étendue IPv4 nommée
Deux ACL étendues nommées seront créées:
PERMIT-PC1 - Cela permettra uniquement l'accès PC1 TCP à l'internet et refusera tous les autres hôtes du réseau privé.
REPLY-PC1 - Cela permettra uniquement le retour du trafic TCP spécifié à PC1 refuser implicitement tout autre trafic.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.10 - Autre exemple d'ACL étendu IPv4

## Slide 50: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Autre exemple d'ACL étendue IPv4 nommée (Suite)
L'ACL PERMIT-PC1 autorise PC1 (192.168.10.10) l'accès TCP au trafic FTP, SSH, Telnet, DNS, HTTP et HTTPS.
La liste ACL REPLY-PC1 permettra le retour du trafic vers PC1.
La liste ACL PERMIT-PC1 est appliquée en entrée et la liste ACL REPLY-PC1 est appliquée en sortie sur l'interface R1 G0/0/0.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.10 - Autre exemple d'ACL étendu IPv4 (Suite)

## Slide 51: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Vérifier les listes de contrôle d'accès étendues
La commande show ip interface permet de vérifier la liste de contrôle d'accès sur l'interface et la direction dans laquelle elle a été appliquée.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.11 - Vérifier les listes de contrôle d'accès étendues

## Slide 52: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Vérifier les listes de contrôle d'accès étendues (Suite)
La commande show access-lists peut être utilisée pour confirmer que les ACL fonctionnent comme prévu. La commande affiche les compteurs statistiques qui augmentent chaque fois qu'un ACE est apparié.
Remarque: Le trafic doit être généré pour vérifier le fonctionnement de l'ACL.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.11 - Vérifier les listes de contrôle d'accès étendues (Suite)

## Slide 53: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Vérifier les listes de contrôle d'accès étendues (Suite)
La commande show running-config peut être utilisée pour valider ce qui a été configuré. La commande affiche également les remarques configurées.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.11 - Vérifier les listes de contrôle d'accès étendues (Suite)

## Slide 54: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Packet Tracer - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues - Scénario 1
Dans ce Packet Tracer, vous atteindrez les objectifs suivants:
Configurer, appliquer et vérifier une liste de contrôle d'accès IPv4 étendue numérotée.
Configurer, appliquer et vérifier une liste de contrôle d'accès IPv4 étendue nommée.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.12 - Packet Tracer - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues - Scénario 1

## Slide 55: Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues Packet Tracer - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues - Scénario 2
Dans ce Packet Tracer, vous atteindrez les objectifs suivants:
Configurer une liste de contrôle d'accès ACL IPv4 étendue nommée
Appliquer et vérifier la liste de contrôle d'accès IPv4 étendue
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.4 - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
5.4.13 - Packet Tracer - Configurer les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues - Scénario 2

## Slide 56: 5.5 Module pratique et questionnaire
Notes: 5- Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.5 - Module pratique et questionnaire

## Slide 57: Module pratique et questionnaire Packet Tracer - Mise en œuvre de l'ACL IPv4
Dans ce Packet Tracer, vous atteindrez les objectifs suivants:
Configurer un routeur avec des listes ACL nommées standard.
Configurer un routeur avec des ACL nommées étendues.
Configurer un routeur avec des ACL étendues pour répondre à des exigences de communication spécifiques.
Configurer une liste ACL pour contrôler l'accès aux lignes de terminal de périphérique réseau.
Configurer les interfaces de routeur appropriées avec les ACL dans la direction appropriée.
Vérifiez le fonctionnement des ACL configurées.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.5 - Module pratique et questionnaire
5.5.1 - Packet Tracer - Mise en œuvre de l'ACL IPv4

## Slide 58: Module Practice and Quiz Packet Tracer — Configurer et vérifier les listes d'accès IPv4 étendues — Travaux Pratiques en mode physique — Configurer et vérifier les listes d'accès IPv4 étendues
Dans cette activité mode physique du Packet Tracer, vous remplirez les objectifs suivants:
Créer le réseau et configurer les paramètres de base des périphériques
Configurer les VLAN sur les commutateures.
Configurez le trunking.
Configurer le routage.
Configurer l'accès pour la gestion à distance
Vérification de la connectivité
Configurer et vérifier les listes de contrôle d'accès étendu
Au cours de ce TP, vous réaliserez les objectifs suivants:
Créer le réseau et configurer les paramètres de base des périphériques
Configurer et vérifier les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.5 - Module pratique et questionnaire
5.5.2 – PTPM et Travaux pratiques - Configurer et vérifier les listes de contrôle d'accès IPv4 étendues

## Slide 59: Module Pratique et Questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?
Pour créer une liste ACL standard numérotée, utilisez la commande de configuration globale ip access-list standard access-list-name .
Utilisez la commande de configuration globale no access-list access-list-number pour supprimer une ACL standard numérotée.
Utilisez la commande show ip interface pour vérifier si une ACL est appliquée à une interface.
Pour créer une liste ACL standard nommée, utilisez la commande de configuration globale ip access-list standard access-list-name .
Utilisez la commande de configuration globale no ip access-list standard access-list-name pour supprimer une ACL IPv4 standard nommée.
Pour lier une ACL IPv4 standard numérotée ou nommée à une interface, utilisez la commande de configuration globale ip access-group {access-list-number | access-list-name} { in | out } .
Pour supprimer une ACL d'une interface, entrez d'abord la commande de configuration de l'interface no ip access-group
Pour supprimer l'ACL du routeur, utilisez la commande de configuration globale no access-list .
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.5 - Module pratique et questionnaire
5.5.3 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?

## Slide 60: Module Pratique et Questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?
Les listes de contrôle d'accès étendues peuvent filtrer sur l'adresse source, l'adresse de destination, le protocole (c'est-à-dire IP, TCP, UDP, ICMP) et le numéro de port.
Pour créer une liste ACL étendue numérotée, utilisez la commande de configuration globale Router(config)# access-list access-list-number {deny | permit | remark text} protocol source source-wildcard [operator [port]] destination destination-wildcard [operator [port]] [established] [log] .
Les ACL peuvent également effectuer des services de pare-feu avec état de base à l'aide du mot-clé TCP established .
La commande show ip interface permet de vérifier la liste de contrôle d'accès sur l'interface et la direction dans laquelle elle a été appliquée.
Pour modifier une ACL, utilisez un éditeur de texte ou utilisez des numéros de séquence.
Un ACE ACL peut également être supprimé ou ajouté à l'aide des numéros de séquence ACL.
Les numéros de séquence sont automatiquement affectés lorsqu'un ACE est entré.
Notes: 5.0 - Configuration de liste de contrôle d'accès pour IPv4
5.5 - Module pratique et questionnaire
5.5.3 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?

## Slide 61: Module 5: Configuration des ACLs pour IPv4 Nouveaux termes et commandes
ACL étendue numérotée ACL étendue nommée ACL standard numérotée. ACL standard nommée. ip access-list standard no ip access-list standard ip access-list extended ip access-list ip access-group show access-lists clear access-list counters access-class established