## Slide 1: Module 2: Configuration OSPFv2 à zone unique
Contenu Pédagogique d l'instructeur
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprise v7.0
(ENSA)
Notes: Programme de L’Académie Réseau de Cisco
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprise v7.0 (ENSA)
Module 2: Configuration OSPFv2 à zone unique

## Slide 2: Contenu pédagogique de l'instructeur - Guide de planification du module 2
Cette présentation PowerPoint est divisée en deux parties :
Guide de planification de l'enseignant
  Informations pour vous aider à vous familiariser avec le module
  Outils pédagogiques
Présentation en classe pour le formateur
  Diapositives facultatives que vous pouvez utiliser en classe
  Commence à la diapositive 13
  Remarque : supprimez le guide de planification de cette présentation avant de la partager.
Pour obtenir de l'aide et des ressources supplémentaires, consultez la page d'accueil de l'instructeur et les ressources du cours pour ce cours. Vous pouvez également visiter le site de développement professionnel sur netacad.com, la page Facebook officielle de Cisco Networking Academy ou le groupe FB Instructor Only.
Notes: 2

## Slide 3: À quoi s'attendre dans ce module
Pour faciliter l'apprentissage, les caractéristiques suivantes de l'interface graphique GUI peuvent être incluses dans ce module :
Fonctionnalité | Description
Animations | Exposer les participants à des nouvelles compétences et des nouveaux concepts.
Vidéos | Exposer les participants à des nouvelles compétences et des nouveaux concepts.
Vérifiez votre compréhension (CYU) | Questionnaire en ligne par rubrique pour aider les apprenants à évaluer la compréhension du contenu.
Activités interactifs | Une variété de formats pour aider les apprenants à évaluer la compréhension du contenu.
Vérificateur de syntaxe | Petites simulations qui exposent les apprenants à la ligne de commande Cisco pour pratiquer les compétences de configuration.
Activités PT | Activités de simulation et de modélisation conçues pour explorer, acquérir, renforcer et développer les compétences.

## Slide 4: À quoi s'attendre dans ce module (suite)
Pour faciliter l'apprentissage, les caractéristiques suivantes peuvent être incluses dans ce module :
Fonctionnalité | Description
Activité du mode physique de Packet Tracer | Ces activités sont effectuées à l'aide de Packet Tracer en mode physique.
Travaux Pratiques | Travaux Pratiques conçus pour travailler avec des équipements physiques.
Activités en classe | Ces informations se trouvent sur la page Ressources de l'instructeur. Les activités de classe sont conçues pour faciliter l'apprentissage, la discussion en classe et la collaboration.
Questionnaires sur le module | Des évaluations automatiques qui intègrent les concepts et les compétences acquises tout au long de la série de rubriques présentées dans le module.
Résumé du module | Récapte brièvement le contenu du module.

## Slide 5: Vérifiez votre compréhension
Les activités Vérifiez votre compréhension sont conçues pour permettre aux élèves de déterminer rapidement s'ils comprennent le contenu et s'ils peuvent poursuivre ou s'ils ont besoin de revoir.
Les exercices du module Vérifiez votre compréhension ne sont pas comptés dans la note finale des candidats.
Il n'existe aucune diapositive distincte pour ces exercices dans le fichier PPT. Ils sont répertoriés dans les notes de la diapositive qui apparaissent avant ces exercices.
Notes: 5

## Slide 6: Activités du mode physique du Packet Tracer :
Ces activités sont effectuées à l'aide du traceur de paquets en mode physique.
Ils sont conçus pour émuler les travaux pratiques correspondants.
Ils peuvent être utilisés à la place du laboratoire lorsque l'accès à l'équipement physique n'est pas possible.
Les activités du mode physique de Packet Tracer peuvent ne pas avoir autant d'échafaudage que les activités de PT qui les précèdent immédiatement.
Notes: 6

## Slide 7: Module 2: Activités
Quelles sont les activités associées à ce module?
N° de page | Type d'exercice | Nom de l'exercice | Facultatif ?
2.1.8 | Contrôleur de syntaxe | Configurer l'ID de routeur R2 et D3 | Recommandation
2.1.9 | Vérifiez votre compréhension | ID de routeur OSPF | Recommandation
2.2.3 | Vérifiez vos connaissances | Le masque générique | Recommandation
2.2.5 | Contrôleur de syntaxe | Configurer R2 et R3 à l'aide de la commande network | Recommandation
2.2.7 | Contrôleur de syntaxe | Configurer R2 et R3 à l'aide de la commande ip ospf | Recommandation
2.2.10 | Contrôleur de syntaxe | Configurer les interfaces passives R2 et R3. | Recommandation
2.2.13 | Packet Tracer | Configurer l'OSPFv2 point à point à zone unique | Recommandation
2.3.10 | Contrôleur de syntaxe | Configurer la priorité OSPF | Recommandation
Notes: 7

## Slide 8: Module 2 : Activités (Suite)
Quelles sont les activités associées à ce module?
N° de page | Type d'exercice | Nom de l'exercice | Facultatif ?
2.3.11 | Packet Tracer | Déterminer le DR et le BDR | Recommandation
2.4.6 | Contrôleur de syntaxe | Modifier les valeurs de coût pour R2 et R3 | Recommandation
2.4.10 | Contrôleur de syntaxe | Modifier les intervalles Hello et Dead sur R3 | Recommandation
2.4.11 | Packet Tracer | Modification du protocole OSPFv2 à zone unique | Recommandation
2.5.3 | Packet Tracer | Propager une route par défaut dans ODPFv2 | Recommandation
2.6.5 | Contrôleur de syntaxe | Vérifier la configuration de l'OSPFv2 à zone unique | Recommandation
2.6.6 | Packet Tracer | Vérifier la configuration de l'OSPFv2 à zone unique | Recommandation
Notes: 8

## Slide 9: Module 2 : Activités (Suite)
Quelles sont les activités associées à ce module?
N° de page | Type d'exercice | Nom de l'exercice | Facultatif ?
2.7.1 | Packet Tracer | Configuration OSPFv2 à zone unique | Recommandation
2.7.2 | Mode physique du Packet Tracer | Configuration OSPFv2 à zone unique | Recommandation
2.7.2 | de prototypage | Configuration OSPFv2 à zone unique | Recommandation
2.7.3 | Mode physique du Packet Tracer | Scénario OSPF multizone | Recommandation
2.7.5 | Questionnaire du module | Configuration OSPFv2 à zone unique | Recommandation
Notes: 9

## Slide 10: Module 2 : Meilleures pratiques
Avant d'enseigner le contenu du module 2, l'enseignant doit:
Examiner les activités et les évaluations de ce module.
Essayez d'inclure autant de questions que possible pour maintenir l'intérêt des élèves pendant la présentation en classe.
Après ce module, l'examen OSPF Concepts and Configuration est disponible, couvrant les modules 1-2.
Rubrique 2.1
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Quelle est l'importance de l'ID de routeur pour OSPF?
    Discutez d'exemples supplémentaires du processus de sélection et des priorités de Router-ID
Notes: 10

## Slide 11: Module 2: Meilleures Pratiques (Suite)
Rubrique 2.2
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Discutez des avantages et des inconvénients des deux méthodes différentes d'inclusion d'une interface dans OSPF.
    Utilisez des exemples où la commande passive-interface est mal utilisée pour souligner son but.
Rubrique 2.3
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Fournissez d'autres exemples de scénarios d'élections de DR pour vous assurer que les élèves comprennent bien le processus.
    Quelle méthode utiliseriez-vous pour vous assurer que le «bon» appareil est élu DR? Qu'est-ce qui qualifie le périphérique de "bon" ?
Rubrique 2.4
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Illustrez les situations où les minuteurs de bonjour peuvent être modifiés pour influencer la vitesse ou la stabilité de convergence du réseau.
    Utilisez la topologie de référence (ou une autre topologie) et illustrez l'accumulation des coûts dans un réseau OSPF.
Notes: 11

## Slide 12: Module 2: Meilleures Pratiques (Suite)
Rubrique 2.5
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Au lieu d'utiliser une route par défaut propagée, pourquoi n'utiliseriez-vous pas simplement des routes statiques par défaut sur tous les routeurs internes?
    Que remarquez vous sur le coût d'une route par défaut qui a été propagée via OSPF?
Rubrique 2.6
  Posez les questions suivantes aux étudiants afin de les faire débattre :
    Quelle commande utiliseriez-vous pour afficher un instantané de votre statut de voisin OSPF?
    Quelle commande utiliseriez-vous pour afficher des détails sur les opérations de l'algorithme SPF?
Notes: 12

## Slide 13: Module 2: Configuration OSPFv2 à zone unique
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprise v7.0
(ENSA)
Notes: Programme de L’Académie Réseau de Cisco
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprise v7.0 (ENSA)
Module 2: Configuration OSPFv2 à zone unique

## Slide 14: Objectifs du module
Titre du module: Configuration OSPFv2 à zone unique
Objectifs du module: Mettre en œuvre le protocole OSPFv2 à zone unique sur des réseaux multiaccès point à point et de diffusion.
Titre du Rubrique | Objectif du Rubrique
ID de routeur OSPF | Configurer un ID de routeur OSPFv2.
Réseaux point à point OSPF | Configurer le protocole OSPFv2 à zone unique dans un réseau point à point.
Réseaux OSPF multiaccès | Configurer la priorité d'interface OSPF pour influencer la sélection DR/BDR dans un réseau multiaccès.
Modification du protocole OSPFv2 à zone unique | Mettre en œuvre des modifications pour changer le fonctionnement du protocole OSPFv2 à zone unique.
Propagation d'une route par défaut | Configurer le protocole OSPF pour propager une route par défaut.
Vérification du protocole OSPFv2 à zone unique | Vérifier une mise en œuvre de protocole OSPFv2 à zone unique.
Notes: 14
2.0 Introduction
2.0.2 - Que dois-je apprendre à faire dans le module?

## Slide 15: 2.1 ID de routeur OSPF
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.1 - ID de routeur OSPF

## Slide 16: ID de routeur OSPF Topologie de référence OSPF
La figure montre la topologie utilisée pour configurer le protocole OSPFv2 dans ce module. Les routeurs de la topologie disposent d'une configuration initiale, qui inclut les adresses d'interface. Aucun routage statique ou dynamique n'est actuellement configuré sur l'un des routeurs. Toutes les interfaces sur R1, R2 et R3 (sauf le bouclage 1 sur R2) se trouvent dans la zone fédératrice OSPF. Le routeur du fournisseur d'accès à Internet est utilisé comme passerelle du domaine de routage pour accéder à Internet.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.1 - ID de routeur OSPF
2.1.1 - Topologie de référence OSPF

## Slide 17: ID de routeur OSPF Mode de configuration du routeur pour OSPF
Vous pouvez activer OSPFv2 à l'aide de la commande router ospf process-id en mode de configuration globale. La valeur process-id représente un nombre compris entre 1 et 65535 et est sélectionnée par l'administrateur du réseau. La valeur process-id est localement significative. Il est recommandé d'utiliser le même process-id sur tous les routeurs OSPF.
R1(config)# router ospf 10
R1 (config-router) # ?
area OSPF area parameters
auto-cost Calculate OSPF interface cost according to bandwidth
default-information Control distribution of default information
distance Define an administrative distance
exit Exit from routing protocol configuration mode
log-adjacency-changes Log changes in adjacency state
neighbor Specify a neighbor router
network Enable routing on an IP network
no Negate a command or set its defaults
passive-interface Suppress routing updates on an interface
redistribute Redistribute information from another routing protocol
router-id router-id for this OSPF process
R1(config-router)#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.1 - ID de routeur OSPF
2.1.2 - Mode de configuration du routeur pour OSPF

## Slide 18: ID de routeur OSPF ID de routeur
Un ID de routeur OSPF est une valeur 32 bits, représentée par une adresse IPv4. Il est utilisé pour identifier de manière unique un routeur OSPF, et tous les paquets OSPF incluent l'ID du routeur d'origine.
Chaque routeur doit disposer d'un ID de routeur pour pouvoir participer à un domaine OSPF. Il peut être défini par un administrateur ou attribué automatiquement par le routeur. L'ID du routeur est utilisé par un routeur compatible OSPF pour faire ce qui suit :
  Participer à la synchronisation des bases de données OSPF - Pendant l'état Exchange, le routeur ayant l'ID de routeur le plus élevé enverra d'abord leurs paquets de descripteur de base de données (DBD).
  Participer à l'élection du routeur désigné (DR) - Dans un environnement LAN multiaccès, le routeur avec l'ID de routeur le plus élevé est élu le DR. Le périphérique de routage dont l'ID est le deuxième plus élevé devient le routeur désigné de secours (BDR).
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.1 - ID de routeur OSPF
2.1.3 - ID du routeur

## Slide 19: ID de routeur OSPF Ordre de priorité de l'ID de routeur
Les routeurs Cisco dérivent l'ID du routeur sur la base de l'un des trois critères, dans l'ordre préférentiel suivant :
L'ID du routeur est explicitement configuré à l'aide de la commande de mode de configuration router-id rid du routeur OSPF. C'est la méthode recommandée pour attribuer un ID de routeur
Le routeur sélectionne l'adresse IPv4 la plus élevée parmi les interfaces de bouclage configurées.
Le routeur choisit l'adresse IPv4 active la plus élevée parmi ses interfaces physiques
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.1 - ID de routeur OSPF
2.1.4 - Ordre de priorité de l'ID de routeur

## Slide 20: ID de routeur OSPF Configurer une interface de bouclage comme ID de routeur
Au lieu de s'appuyer sur l'interface physique, l'ID du routeur peut être affecté à une interface de bouclage. En règle générale, l'adresse IPv4 pour ce type d'interface de bouclage doit être configurée en utilisant un masque de sous-réseau de 32 bits (255.255.255.255.255). Cette méthode permet de créer une route d'hôte de façon efficace. Une route hôte 32 bits ne serait pas annoncée comme une route vers d'autres routeurs OSPF.
OSPF n'a pas besoin d'être activé sur une interface pour que cette interface soit choisie comme ID de routeur.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.1 - ID de routeur OSPF
2.1.5 - Configurer une interface de bouclage comme ID de routeur

## Slide 21: ID de routeur OSPF Configurer explicitement un ID de routeur
Dans notre topologie de référence, l'ID de routeur pour chaque routeur est attribué comme suit:
R1 utilise l'ID de routeur 1.1.1.1.
R2 utilise l'ID de routeur 2.2.2.2.
R3 utilise l'ID de routeur 3.3.3.3
Utilisez la commande de mode de configuration du routeur router-id rid pour attribuer manuellement un ID de routeur. Dans l'exemple, l'ID de routeur 1.1.1.1 est attribué à R1. Exécutez la commande show ip protocols pour vérifier l'ID de routeur.
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# end
*May 23 19:33:42.689: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1# show ip protocols | include Router ID
Router ID 1.1.1.1
R1#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.1 - ID de routeur OSPF
2.1.5 - Configurer une interface de bouclage comme ID de routeur

## Slide 22: ID de routeur OSPF Modifier un ID de Routeur
Toutefois, après la sélection d'un ID par le routeur, un routeur OSPFv2 actif ne permet pas de modifier cet lD tant que le routeur n'a pas été rechargé ou que le processus OSPFv2 n'a pas été désactivé.
Pour réinitialiser l'ID de routeur, il est préférable de supprimer le processus OSPF.
R1# show ip protocols | include Router ID
Router ID 10.10.1.1
R1# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
% OSPF: Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effect
R1(config-router)# end
R1# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: y
*Jun 6 01:09:46.975: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
*Jun 6 01:09:46.975: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
R1# show ip protocols | include Router ID
Router ID 1.1.1.1
R1#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.1 - ID de routeur OSPF
2.1.7 - Modifier un ID de routeur
2.1.8 - Contrôleur de syntaxe - Configurer les ID de routeur R2 et R3
2.1.9 - Vérifiez votre compréhension - ID du routeur OSPF

## Slide 23: 2.2 Réseaux point à point OSPF
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.2 - Réseaux point à point OSPF

## Slide 24: Réseaux OSPF point à point La syntaxe de commande network
Vous pouvez spécifier les interfaces appartenant à un réseau point à point en configurant la commande network . Vous pouvez également configurer OSPF directement sur l'interface avec la commande ip ospf .
La syntaxe de base de la commande network est la suivante:
Router(config-router)# network network-address wildcard-mask area area-id
La syntaxe network-address wildcard-mask est utilisée pour activer OSPF sur les interfaces. Toute interface d'un routeur qui correspond cette partie de la commande sont autorisées à envoyer et recevoir des paquets OSPF.
La syntaxe area area-id fait référence à la zone OSPF. Lors de la configuration de l'OSPFv2 à zone unique, la commande network doit être configurée avec la même valeur area-id sur tous les routeurs. Bien que vous puissiez utiliser n'importe quel ID de zone, il est de bonne pratique d'utiliser un ID de zone de 0 avec un OSPFv2 de zone unique. Cette convention facilite la modification ultérieure du réseau pour prendre en charge le routage OSPFv2 à zones multiples.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.2 - Réseaux point à point OSPF
2.2.1 - La syntaxe de commande network

## Slide 25: Réseaux point à point OSPF Le masque générique
Le masque générique est généralement l'inverse du masque de sous-réseau configuré sur cette interface.
La méthode la plus simple pour calculer un masque de joker consiste à soustraire le masque de sous-réseau du 255.255.255.255, comme indiqué pour les masques de sous-réseau /24 et /26 dans la figure.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.2 - Réseaux point à point OSPF
2.2.2 - Le masque générique
2.2.3 - Vérifiez votre compréhension - Le masque générique

## Slide 26: Réseaux OSPF point à point Configurer OSPF à l'aide de la commande network
Il existe plusieurs façons d'identifier les interfaces qui participeront au processus de routage OSPFv2.
Dans le premier exemple, le masque générique identifie l'interface en fonction des adresses réseau. Toute interface active configurée avec une adresse IPv4 appartenant à ce réseau participera au processus de routage OSPFv2.
Remarque: Certaines versions d'IOS autorisent la saisie du masque de sous-réseau au lieu du masque générique. L'IOS convertit ensuite le masque de sous-réseau au format de masque générique.
R1(config)# router ospf 10
R1 (config-router) # network 10.10.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
R1 (config-router) # network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.2 - Réseaux point à point OSPF
2.2.4 - Configurer OSPF à l'aide de la commande network

## Slide 27: Réseaux OSPF point à point Configurer OSPF à l'aide de la commande network (Suite)
Comme alternative, OSPFv2 peut être activé en spécifiant l'adresse IPv4 de l'interface exacte à l'aide d'un masque générique quadrilatère zéro. La saisie de network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0 sur R1 indique au routeur d'activer l'interface Serial0/0/0 pour le processus de routage.
L'avantage de la spécification de l'interface est que le calcul du masque générique n'est pas nécessaire. Notez que dans tous les cas, l'argument area spécifie la zone 0.
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# network 10.10.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# network 10.1.1.14 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.2 - Réseaux point à point OSPF
2.2.4 - Configurer OSPF à l'aide de la commande réseau (Suite)
2.2.5 - Contrôleur de syntaxe - Configurer R2 et R3 à l'aide de la commande network

## Slide 28: Réseaux OSPF point à point Configurer OSPF à l'aide de la commande ip ospf
Pour configurer OSPF directement sur l'interface, utilisez la commande de mode de configuration ip ospf de l'interface. La syntaxe est la suivante:
Router(config-if)# ip ospf process-id area area-id
Supprimez les commandes réseau en utilisant la forme no de la commande. Ensuite, allez à chaque interface et configurez la commande ip ospf
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# no network 10.10.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# no network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# no network 10.1.1.14 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1 (config-if) # ip ospf 10 area 0
R1(config-if)# interface GigabitEthernet 0/0/1
R1 (config-if) # ip ospf 10 area 0
R1(config-if)# interface Loopback 0
R1 (config-if) # ip ospf 10 area 0
R1(config-if)#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.2 - Réseaux point à point OSPF
2.2.6 - Configurer OSPF à l'aide de la commande ip ospf
2.2.7 - Contrôleur de syntaxe - Configurer R2 et R3 à l'aide de la commande ip ospf

## Slide 29: Réseaux point à point OSPF Interface passive
Par défaut, les messages OSPF sont acheminés à partir de toutes les interfaces compatibles OSPF. Cependant, ces messages ne doivent être envoyés que par des interfaces qui se connectent à d'autres routeurs compatibles OSPF.
L'envoi de messages inutiles sur un réseau local affecte le réseau de trois façons :
Utilisation inefficace de la bande passante - La bande passante disponible est monopolisée par le transport de messages inutiles.
Utilisation inefficace des ressources - Tous les périphériques du réseau local doivent traiter et éventuellement supprimer le message.
Risque de sécurité accru - Sans configurations de sécurité OSPF supplémentaires, les messages OSPF peuvent être interceptés à l'aide d'un logiciel de reniflage de paquets. Les mises à jour de routage peuvent être modifiées et retournées au routeur avec des métriques fausses qui altèrent la table de routage et provoquent l'acheminement incorrect du trafic.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.2 - Réseaux point à point OSPF
2.2.8 - Interface passive

## Slide 30: Réseaux OSPF point à point Configurer les interfaces passives
Utilisez la commande du mode de configuration du routeur passive-interface pour empêcher la transmission de messages de routage via une interface de routeur, mais permettre que le réseau soit annoncé aux autres routeurs.
La commande show ip protocols permet ensuite de vérifier que l'interface est répertoriée comme passive.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.2 - Réseaux point à point OSPF
2.2.9 - Configurer les interfaces passives
2.2.10 - Contrôleur de syntaxe - Configurer les interfaces passives R2 et R3

## Slide 31: Réseaux point à point OSPF Réseaux point à point OSPF
Par défaut, les routeurs Cisco choisissent une DR et une BDR sur les interfaces Ethernet, même s'il n'y a qu'un autre périphérique sur la liaison. Vous pouvez vérifier cela avec la commande show ip ospf interface . Le processus d'élection DR/BDR n'est pas nécessaire car il ne peut y avoir que deux routeurs sur le réseau point à point entre R1 et R2. Notez dans la sortie que le routeur a désigné le type de réseau comme étant Broadcast.
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
0 1 no no Base
Enabled by interface config, including secondary ip addresses
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 10.1.1.6
Backup Designated router (ID) 1.1.1.1, Interface address 10.1.1.5
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
oob-resync timeout 40
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.2 - Réseaux point à point OSPF
2.2.11 - Réseaux point à point de l'OSPF

## Slide 32: Réseaux point à point OSPF Réseaux point à point OSPF (Suite)
Pour passer à un réseau point à point, utilisez la commande de configuration de l'interface ip ospf network point-to-point sur toutes les interfaces sur lesquelles vous souhaitez désactiver le processus d'élection DR/BDR.
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
*Jun 6 00:44:05.208: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
*Jun 6 00:44:05.211: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-if)# end
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 1
Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.2 - Réseaux point à point OSPF
2.2.11 - Réseaux point à point de l'OSPF (Suite)

## Slide 33: Réseaux point à point OSPF Bouclage et réseaux point à point
Utilisez des bouclages pour fournir des interfaces supplémentaires à diverses fins. Par défaut, les interfaces de bouclage sont annoncées en tant que routes hôtes /32.
Pour simuler un vrai réseau local, l'interface de bouclage peut être configurée comme un réseau point à point pour annoncer le réseau complet.
Ce que R2 voit lorsque R1 annonce l'interface de bouclage tel quel:
R2# show ip route | include 10.10.1
O 10.10.1.1/32 [110/2] via 10.1.1.5, 00:03:05, GigabiteThernet0/0/0
La configuration est modifiée à R1 :
R1(config-if)# interface Loopback 0
R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
Résultat à R2:
R2# show ip route | include 10.10.1
O 10.10.1.0/24 [110/2] via 10.1.1.5, 00:03:05, GigabiteThernet0/0/0
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.2 - Réseaux point à point OSPF
2.2.12 - Bouclages et réseaux point à point

## Slide 34: Réseaux point à point OSPF Packet Tracer - Configuration OSPFv2 point à point à zone unique
Dans cette activité Packet Tracer, vous allez effectuer les opérations suivantes:
Configurer explicitement les ID des routeurs.
Configurer la commande réseau sur R1 à l'aide d'un masque générique basé sur le masque de sous-réseau.
Configurer la commande réseau sur R2 à l'aide d'un masque générique quad-zéro.
Configurer la commande d'interfaceip ospf sur R3.
Configurer les interfaces passives.
Vérifier le fonctionnement OSPF à l'aide des commandes show ip protocols et show ip route .
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.2 - Réseaux point à point OSPF
2.2.13 - Packet Tracer - Configuration OSPFv2 point à point à zone unique

## Slide 35: 2.3 Réseaux OSPF à accès multiple
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.3 - Réseaux OSPF à accès multiple

## Slide 36: Réseaux OSPF à accès multiple Types de réseau OSPF
Un autre type de réseau qui utilise OSPF est le réseau OSPF multiaccès. Les réseaux OSPF à accès multiple sont uniques en ce sens qu'un seul routeur contrôle la distribution des LSAs.
Le routeur qui est élu pour ce rôle doit être déterminé par l'administrateur réseau grâce à une configuration adéquate.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.3 - Réseaux OSPF à accès multiple 2.3.1 - Types de réseaux OSPF

## Slide 37: Réseaux OSPF à accès multiple Routeur désigné OSPF
Dans les réseaux à accès multiple, OSPF choisit un DR et un BDR. Le DR est responsable de la collecte et de la distribution des LSVs envoyées et reçues. Le DR utilise l'adresse IPv4 multicast 224.0.0.5 qui est destinée à tous les routeurs OSPF.
Un BDR est également sélectionné en cas de panne du routeur DR. Le BDR écoute passivement et maintient une relation avec tous les routeurs. Lorsque le DR arrête de produire des paquets Hello, le BDR s'autodésigne comme DR et en assume le rôle.
Tous les autres routeurs deviennent un DROTHER (un routeur qui n'est ni le DR ni le BDR). Les DROTHER utilisent l'adresse à accès multiple 224.0.0.6 (tous les routeurs désignés) pour envoyer les paquets OSPF au DR et au BDR. Seuls le DR et le BDR écoutent le 224.0.0.6.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.3 - Réseaux OSPF à accès multiple 2.3.2 - Routeur désigné OSPF

## Slide 38: Réseaux OSPF à accès multiple Topologie de référence OSPF à accès multiple
Dans la topologie multi-accès illustrée dans la figure, il y a trois routeurs interconnectés sur un réseau Ethernet commun multi-accès, 192.168.1.0/24.
Comme les routeurs sont connectés sur un réseau commun à accès multiple avec diffusion, OSPF a sélectionné automatiquement un DR et un BDR. R3 a été sélectionné comme DR car son ID de routeur est 3.3.3.3, soit le plus élevé de ce réseau. R2 est le BDR car son ID de routeur vient en deuxième position dans ce réseau.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.3 - Réseaux OSPF à accès multiple 2.3.3 - Topologie de référence OSPF à accès multiple

## Slide 39: Réseaux OSPF à accès multiple Vérifier les rôles de routeur OSPF
Pour vérifier les rôles du routeur OSPFv2, utilisez la commande show ip ospf interface .
Le résultat produit par R1 confirme les aspects suivants:
R1 n'est ni le DR, ni le BDR; c'est un DROTHER, avec une priorité par défaut égale à 1. (Ligne 7)
Le DR est R3, avec l'ID 3.3.3.3, à l'adresse IPv4 192.168.1.3, tandis que le BDR est R2, avec l'ID 2.2.2.2, à l'adresse IPv4 192.168.1.2. (lignes 8 et 9)
R1 comporte deux contiguïtés, l'une avec le BDR et l'autre avec le DR. (Lignes 20 à 22)
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 192.168.1.1/24, Area 0, Attached via Interface Enable
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
(output omitted)
Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 192.168.1.3
Backup Designated router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.1.2
(output omitted)
Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
Adjacent with neighbor 2.2.2.2 (Backup Designated Router)
Adjacent with neighbor 3.3.3.3 (Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.3 - Réseaux OSPF à accès multiple 2.3.4 - Vérifier les rôles du routeur OSPF (Suite)

## Slide 40: Réseaux OSPF à accès multiple Vérifier les rôles de routeur OSPF (Suite)
Le résultat produit par R2 confirme les aspects suivants :
R2 est le BDR avec une priorité par défaut de 1. (Ligne 7)
Le DR est R3, avec l'ID 3.3.3.3, à l'adresse IPv4 192.168.1.3, tandis que le BDR est R2, avec l'ID 2.2.2.2, à l'adresse IPv4 192.168.1.2. (lignes 8 et 9)
R2 comporte deux contiguïtés, l'une avec un voisin dont l'ID de routeur est 1.1.1.1 (R1) et l'autre avec le DR. (Lignes 20 à 22)
R2# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 192.168.1.2/24, Area 0, Attached via Interface Enable
Process ID 10, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
(output omitted)
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 192.168.1.3
Backup Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.1.2
(output omitted)
Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
Adjacent with neighbor 1.1.1.1
Adjacent with neighbor 3.3.3.3 (Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
R2#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.3 - Réseaux OSPF à accès multiple 2.3.4 - Vérifier les rôles du routeur OSPF (Suite)

## Slide 41: Réseaux OSPF à accès multiple Vérifier les rôles de routeur OSPF (Suite)
Le résultat produit par R3 confirme les aspects suivants:
R3 est le DR, avec une priorité par défaut égale à 1. (Ligne 7)
Le DR est R3, avec l'ID 3.3.3.3, à l'adresse IPv4 192.168.1.3, tandis que le BDR est R2, avec l'ID 2.2.2.2, à l'adresse IPv4 192.168.1.2. (lignes 8 et 9)
R3 comporte deux contiguïtés, l'une avec un voisin dont l'ID de routeur est 1.1.1.1 (R1) et l'autre avec le BDR. (Lignes 20 à 22)
R3# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 192.168.1.3/24, Area 0, Attached via Interface Enable
Process ID 10, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
(output omitted)
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 192.168.1.3
Backup Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.1.2
(output omitted)
Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
Adjacent with neighbor 1.1.1.1
Adjacent with neighbor 2.2.2.2 (Backup Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
R3#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.3 - Réseaux OSPF à accès multiple 2.3.4 - Vérifier les rôles du routeur OSPF (Suite)

## Slide 42: Réseaux OSPF à accès multiple Vérifier les contiguïtés DR/BDR
Pour vérifier les contiguïtés OSPFv2, utilisez la commande show ip ospf neighbor . L'état des voisins dans les réseaux multi-accès peut être le suivant :
FULL/DROTHER- Il s'agit d'un routeur DR ou BDR qui est entièrement contigu avec un routeur non DR ou BDR. Ces deux voisins peuvent échanger des paquets Hello, des mises à jour, des demandes, des réponses et des accusés de réception.
FULL/DR - le routeur est entièrement contigu avec le DR voisin indiqué. Ces deux voisins peuvent échanger des paquets Hello, des mises à jour, des demandes, des réponses et des accusés de réception.
FULL/BDR - Le routeur est entièrement contigu avec le BDR voisin indiqué. Ces deux voisins peuvent échanger des paquets Hello, des mises à jour, des demandes, des réponses et des accusés de réception.
2-WAY/DROTHER - Le routeur non-DR ou BDR a une relation de voisin avec un autre routeur non-DR ou BDR. Ces deux voisins échangent des paquets Hello.
L'état normal d'un routeur OSPF est généralement FULL. Si un routeur reste bloqué dans un autre état, cela indique des problèmes dans l'établissement des contiguïtés. La seule exception est l'état 2-WAY, qui est normal sur un réseau de diffusion à accès multiple.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.3 - Réseaux OSPF à accès multiple 2.3.5 - Vérifier les adjacences DR/BDR

## Slide 43: Réseaux OSPF à accès multiple Vérifier les contiguïtés DR/BDR (Suite)
Le résultat produit par R1 confirme que R1 a des contiguïtés avec les routeurs suivants:
R1 avec l'ID 1.1.1.1 est à l'état « Full ». Son rôle n'est pas celui d'un DR, ni d'un BDR.
Le routeur R3 avec l'ID de routeur 3.3.3.3 est dans un état Full et le rôle de R3 est routeur désigné (DR).
R2# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
1.1.1.1 1 PULS/DROTHER 00:00:31 192.168.1.1 GigabiteThernet0/0/0
3.3.3.3 1 FULL/DR 00:00:34 192.168.1.3 GigabitEthernet0/0/0 R2#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.3 - Réseaux OSPF à accès multiple 2.3.5 - Vérifier les contiguïtés DR/BDR (suite)

## Slide 44: Réseaux OSPF à accès multiple Processus d'élection DR/BDR par défaut
La sélection du DR et du BDR OSPF est basée sur les critères suivants, dans l'ordre indiqué:
Les routeurs du réseau choisissent le routeur ayant la priorité d'interface la plus élevée comme étant le DR. Le routeur ayant la deuxième priorité d'interface la plus élevée est choisi comme BDR.
  La priorité peut être tout nombre compris entre 0 et 255.
  Si la valeur de priorité de l'interface est définie sur 0, cette interface ne peut pas être sélectionnée comme DR ou BDR.
  La priorité par défaut des interfaces de diffusion à accès multiple est de1.
Si les priorités d'interface sont égales, c'est le routeur dont l'ID est le plus élevé qui est choisi comme DR. Le routeur ayant le deuxième ID le plus élevé est choisi comme BDR.
Le processus de sélection a lieu dès que le premier routeur avec une interface OSPF devient actif sur le réseau actif. Si certains routeurs du réseau n'ont pas fini de démarrer, il est possible qu'un routeur avec un ID de routeur plus bas devienne le DR.
L'ajout d'un nouveau routeur ne déclenche pas un nouveau choix.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.3 - Réseaux OSPF à accès multiple 2.3.6 - Processus d'élection DR/BDR par défaut

## Slide 45: Réseaux OSPF à accès multiple Défaillance et récupération du DR
Une fois le DR choisi, ce routeur reste le DR jusqu'à ce l'un des événements ci-dessous survienne.
le DR défaille
Le processus OSPF exécuté sur le DR échoue ou s'arrête.
L'interface à accès multiple sur le DR échoue ou est désactivée.
En cas de panne du DR, le BDR devient automatiquement le DR, même si un DROTHER de priorité ou d'ID de routeur plus élevés a été ajouté au réseau après la sélection initiale du DR et du BDR. Cependant, une fois qu'un BDR est promu en DR, une nouvelle élection de BDR a lieu et le DROTHER ayant la plus haute priorité ou l'ID de routeur est élu comme nouveau BDR.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.3 - Réseaux OSPF à accès multiple 2.3.7 - Défaillance et récupération du DR

## Slide 46: Réseaux OSPF à accès multiple La commande ip ospf priority
Si les priorités des interfaces sont identiques sur tous les routeurs, le routeur dont l'ID est le plus élevé est sélectionné comme DR.
Au lieu de se baser sur l'ID de routeur, il vaut mieux contrôler la sélection au moyen des priorités d'interfaces. Cela permet également à un routeur d'être DR dans un réseau et DROther dans un autre.
Pour définir la priorité d'une interface, utilisez la commande ip ospf priority value , où la valeur est 0 à 255.
  Une valeur de 0 ne devient pas une DR ou une BDR.
  Une valeur de 1 à 255 sur l'interface rend plus probable que le routeur devienne le DR ou le BDR.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.3 - Réseaux OSPF à accès multiple 2.3.8 - La commande ip ospf priority

## Slide 47: Réseaux OSPF à accès multiple Configurer la priorité OSPF
L'exemple montre les commandes utilisées pour modifier la priorité de l'interface R1 G0/0/0 de 1 à 255, puis réinitialiser le processus OSPF.
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ip ospf priority 255
R1(config-if)# end
R1# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: y
R1# *Jun 5 03:47:41.563: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.3 - Réseaux OSPF à accès multiple 2.3.9 - Configurer la priorité OSPF
2.3.10 - Contrôleur de syntaxe - Configurer la priorité OSPF

## Slide 48: Réseaux OSPF à accès multiple Packet Tracer - Déterminer le DR et le BDR
Dans cette activité, vous allez effectuer les opérations suivantes:
Examiner les rôles de DR et de BDR et observez les changements de rôles lorsqu'il y a un changement dans le réseau.
Modifier la priorité pour contrôler les rôles et forcer une nouvelle élection.
Vérifier que les routeurs remplissent les rôles souhaités.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.3 - Réseaux OSPF à accès multiple 2.3.11 - Packet Tracer - Déterminer le DR et le BDR

## Slide 49: 2.4 Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique

## Slide 50: Modifier l'OSPFv2 à zone unique Mesure de coût Cisco OSPF
Les protocoles de routage utilise une métrique pour déterminer le meilleur chemin d'un paquet sur un réseau. Le protocole OSPF utilise le coût comme métrique. Un coût plus faible indique un meilleur chemin.
Le coût d'une interface Cisco est inversement proportionnel à la largeur de bande de l'interface. Par conséquent, une bande passante plus élevée indique un coût plus faible. La formule utilisée pour calculer le coût OSPF est la suivante:
Coût=bande passante de référence/ bande passante de l'interface
La bande passante de référence par défaut correspond à 108 (100,000,000); par conséquent, la formule est la suivante:
Coût = 100,000,000 bps/bande passante de l'interface en bps
Comme la valeur du coût OSPF doit être un nombre entier, les interfaces FastEthernet, Gigabit Ethernet et 10 GigE partagent le même coût. Pour corriger cette situation, vous pouvez:
  Réglez la bande passante de référence avec la commande auto-cost reference-bandwidth sur chaque routeur OSPF.
  Définissez manuellement la valeur de coût OSPF avec la commande ip ospf cost sur les interfaces nécessaires.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.1 - Mesure de coût Cisco OSPF

## Slide 51: Modifier l'OSPFv2 à zone unique Mesure de coût Cisco OSPF (Suite)
Reportez-vous à la table de la figure pour une décomposition du calcul de coût.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.1 - Mesure de coût Cisco OSPF (suite)

## Slide 52: Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique Réglage de la bande passante de référence
La valeur de coût doit être un entier. Si un élément inférieur à un entier est calculé, OSPF arrondit à l'entier le plus proche. Par conséquent, le coût OSPF affecté à une interface Gigabit Ethernet avec la bande passante de référence par défaut de 100,000,000 bit/s serait égal à 1, car l'entier le plus proche pour 0,1 est 0 au lieu de 1.
Coût = 100000000 bps /1000000000 = 1
Pour cette raison, toutes les interfaces plus rapides que Fast Ethernet auront la même valeur de coût de 1 qu'une interface Fast Ethernet.
Pour aider le protocole OSPF à déterminer le chemin exact, la bande passante de référence doit être remplacée par une valeur supérieure pour prendre en compte les réseaux disposant de liens plus rapides que 100 Mbit/s.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.2 - Réglage de la bande passante de référence

## Slide 53: Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique Réglage de la bande passante de référence (Suite)
La modification de la bande passante de référence n'affecte pas réellement la capacité de la bande passante sur le lien; en revanche, cela affecte simplement le calcul utilisé pour déterminer la métrique.
Pour ajuster la bande passante de référence, utilisez la command auto-cost reference-bandwidth Mbps en mode de configuration de routeur.
  Cette commande doit être configurée sur chaque routeur du domaine OSPF.
  Notez dans la commande que la valeur est exprimée en Mbps; par conséquent, pour ajuster les coûts pour Gigabit Ethernet, utilisez la commande auto-cost reference-bandwidth 1000. Pour 10 Gigabit Ethernet, utilisez la commande auto-cost reference-bandwidth 10000.
  Pour revenir à la bande passante de référence par défaut, utilisez la commande auto-cost reference-bandwidth 100 .
Une autre option consiste à modifier le coût sur une interface spécifique à l'aide de la commande ip ospf cost cost .
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.2 - Réglage de la bande passante de référence (Suite)

## Slide 54: Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique Réglage de la bande passante de référence (Suite)
Quelle que soit la méthode utilisée, il est important d'appliquer la configuration à tous les routeurs du domaine de routage OSPF.
Le tableau indique le coût OSPF si la bande passante de référence est modifiée pour prendre en compte les liens 10 GigabitEthernet. La largeur de bande de référence doit être ajustée chaque fois qu'il existe des liens plus rapides que FastEthernet (100 Mbps).
Utilisez la commande show ip ospf interface pour vérifier le coût OSPFv2 assigné à l'interface 0/0/0 de R1.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.2 - Réglage de la bande passante de référence (Suite)

## Slide 55: Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique OSPF accumule le coût
Le coût d'une route OSPF est la valeur cumulée depuis un routeur jusqu'au réseau de destination.
En supposant que la commande auto-cost reference-bandwidth 10000 ait été configurée sur les trois routeurs, le coût des liaisons entre chaque routeur est maintenant de 10. Les interfaces de bouclage ont un coût par défaut de 1.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.3 - OSPF accumule le coût

## Slide 56: Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique OSPF accumule le coût (Suite)
Vous pouvez calculer le coût pour chaque routeur pour atteindre chaque réseau.
Par exemple, le coût total pour R1 pour atteindre le réseau 10.10.2.0/24 est de 11. En effet, le lien vers le coût R2 = 10 et le coût par défaut de bouclage = 1. 10 + 1 = 11.
Vous pouvez vérifier cela à l'aide de la commande show ip route .
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.3 - L'OSPF accumule le coût (Suite)

## Slide 57: Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique OSPF accumule le coût (Suite)
Vérification du coût cumulé pour le chemin d'accès au réseau 10.10.2.0/24:
R1# show ip route | include 10.10.2.0
O 10.10.2.0/24 [110/11] via 10.1.1.6, 01:05:02, GigabiteThernet0/0/0
R1# show ip route 10.10.2.0
Routing entry for 10.10.2.0/24
Known via "ospf 10", distance 110, metric 11, type intra area
Last update from 10.1.1.6 on GigabitEthernet0/0/0, 01:05:13 ago
Routing Descriptor Blocks:
* 10.1.1.6, de 2.2.2.2, 01:05:13 il y a, via GigabiteThernet0/0/0
Route metric is 11, traffic share count is 1
R1#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.3 - L'OSPF accumule le coût (Suite)

## Slide 58: Modifier OSPFv2 à zone unique Définir manuellement la valeur de coût OSPF
Les raisons de définir manuellement la valeur de coût sont les suivantes:
  L'administrateur peut vouloir influencer la sélection des chemins au sein d'OSPF, ce qui entraîne la sélection de chemins différents de ceux normalement attribués aux coûts par défaut et à l'accumulation des coûts.
  Connexions à l'équipement d'autres fournisseurs qui utilisent une formule différente pour calculer le coût OSPF.
Pour modifier la valeur de coût déclarée par le routeur OSPF local à d'autres routeurs OSPF, utilisez la commande de configuration de l'interface ip ospf cost value .
R1(config)# interface g0/0/1 R1(config-if)# ip ospf cost 30 R1(config-if)# interface lo0 R1(config-if)# ip ospf cost 10 R1(config-if)# end
R1#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.4 - Définir manuellement la valeur de coût OSPF

## Slide 59: Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique Tester le basculement sur incident vers la route de sauvegarde
Que se passe-t-il si le lien entre R1 et R2 tombe en panne? Vous pouvez simuler cela en arrêtant l'interface Gigabit Ethernet 0/0/0 et en vérifiant que la table de routage est mise à jour pour utiliser R3 comme routeur de saut suivant. Notez que R1 peut maintenant atteindre le réseau 10.1.1.4/30 via R3 avec une valeur de coût de 50.
R1# show ip route ospf | begin 10
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
O 10.1.1.4/30 [110/50] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabiteThernet0/0/1
O 10.1.1.8/30 [110/40] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabiteThernet0/0/1
O 10.10.2.0/24 [110/50] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabiteThernet0/0/1
O 10.10.3.0/24 [110/40] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabiteThernet0/0/1
R1#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.5 - Tester le basculement sur incident vers la route de sauvegarde
2.4.6 - Contrôleur de syntaxe - Modifier les valeurs de coût pour R2 et R3

## Slide 60: Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique Intervalles des paquets Hello
Les paquets OSPFv2 Hello sont transmis à l'adresse de multidiffusion 224.0.0.5 (tous les routeurs OSPF) toutes les 10 secondes. Il s'agit de la valeur du minuteur par défaut sur les réseaux à accès multiple et point à point.
  Remarque: Les paquets Hello ne sont pas envoyés sur les interfaces définies sur passive par la commande passive-interface .
L'intervalle Dead est la période pendant laquelle le routeur attend de recevoir un paquet Hello avant de déclarer le voisin en panne. Si l'intervalle Dead expire avant que les routeurs ne reçoivent un paquet Hello, le protocole OSPF supprime le voisin de sa LSDB. Le routeur diffuse vers la LSDB les informations concernant le voisin hors service vers toutes les interfaces compatibles OSPF. Cisco utilise par défaut le quadruple de l'intervalle Hello. Ce délai est de 40 secondes sur les réseaux multi-accès et point à point.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.7 - Intervalles des paquets Hello

## Slide 61: Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique Verifier les intervalles Hello et Dead
Les intervalles Hello et Dead OSPF sont configurables par interface.
Si les intervalles OSPF ne correspondent pas, la contiguïté de voisinage ne peut pas s'établir.
Pour vérifier les intervalles de l'interface OSPFv2 qui ont été configurés, utilisez la commande show ip ospf interface . Les intervalles Hello et Dead 0/0/0 Gigabit Ethernet sont réglés par défaut à 10 secondes et 40 secondes respectivement.
R1# show ip ospf interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 10
Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
0 10 no no Base
Enabled by interface config, including secondary ip addresses
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
oob-resync timeout 40
(output omitted)
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.8 - Vérifier les intervalles Hello et Dead

## Slide 62: Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique Vérifier les intervalles Hello et Dead (Suite)
Utilisez la commande show ip ospf neighbor pour voir le délai Dead amorce un compte à rebours de 40 secondes. Par défaut, cette valeur est réactualisée toutes les 10 secondes lorsque R1 reçoit un Hello de son voisin.
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:35 10.1.1.13 GigabiteThernet0/0/1
2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:31 10.1.1.6 GigabitEthernet0/0/0
R1#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.8 - Vérifier les intervalles Hello et Dead (Suite)

## Slide 63: Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique Modifier les intervalles OSPFv2
Il peut être souhaitable de modifier les minuteurs OSPF afin que les routeurs détectent plus rapidement les défaillances du réseau. Cela augmente le trafic, mais le besoin d'une convergence rapide est parfois plus important que les inconvénients du trafic supplémentaire produit.
  Remarque: Les valeurs par défaut des intervalles des paquets Hello et Dead sont basées sur les meilleures pratiques et doivent être modifiées uniquement dans de rares circonstances.
Les intervalles Hello et Dead OSPFv2 peuvent être modifiés manuellement au moyen des commandes suivantes de mode de configuration d'interface :
Router(config-if)# ip ospf hello-interval seconds
Router(config-if)# ip ospf dead-interval seconds
utilisez les commandes no ip ospf hello-interval et no ip ospf dead-interval pour rétablir les valeurs par défaut des intervalles
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.9 - Modifier les intervalles OSPFv2

## Slide 64: Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique Modifier les intervalles OSPFv2 (Suite)
Dans l'exemple, l'intervalle Hello pour la liaison entre R1 et R2 est modifié à 5 secondes. Le Cisco IOS modifie automatiquement l'intervalle Dead pour le porter à 4 fois la valeur de l'intervalle Hello. Cependant, vous pouvez documenter le nouvel intervalle Dead dans la configuration en le réglant manuellement à 20 secondes, comme indiqué.
Lorsque le Minuteur Dead sur R1 expire, R1 et R2 perdent la contiguïté. R1 et R2 doivent être configurés avec le même intervalle Hello. Utilisez la commande show ip ospf neighbor sur R1 pour vérifier les contiguïtés de voisin.
R1 (config) # interface g0/0/1
R1(config-if)# ip ospf hello-interval 5
R1(config-if)# ip ospf dead-interval 20
R1(config-if)#
*Jun 7 04:56:07.571: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
R1(config-if)# end
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
3.3.3.3 0 COMPLE/ - 00:00:37 10.1.1.13 GigabiteThernet0/0/1
R1#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.9 - Modifier les intervalles OSPFv2 (Suite)
2.4.10 - Contrôleur de syntaxe - Modifier les intervalles Hello et Dead sur R3

## Slide 65: Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique Modifier OSPFv2 à zone unique
Dans cette activité Packet Tracer, vous remplirez les objectifs suivants:
Régler la bande passante de référence pour tenir compte des vitesses gigabit et plus rapides
Modifier la valeur de coût OSPF
Modifier les minuteries OSPF Hello
Vérifier que les modifications sont correctement reflétées dans les routeurs.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.4 - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique
2.4.11 - Traceur de paquets - Modifier le protocole OSPFv2 à zone unique

## Slide 66: 2.5 Propagation d'une route par défaut
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.5 - Propagation d'une route par défaut

## Slide 67: Propagation d'une route par défaut Propager une route statique par défaut dans OSPFv2
Pour propager une route par défaut, le routeur périphérie doit être configuré avec:
Une route statique par défaut en utilisant la commande ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop-address | exit-intf] .
La commande de configuration de routeur default-information originate . R2 devient donc la source des informations de la route par défaut et la route statique par défaut est propagée dans les mises à jour OSPF.
Dans l'exemple, R2 est configuré avec un bouclage pour simuler une connexion à l'internet. Une route par défaut est configurée et propagée à tous les autres routeurs OSPF du domaine de routage.
  Remarque: Lors de la configuration des routes statiques, la meilleure pratique consiste à utiliser l'adresse IP du saut suivant. Cependant, lors de la simulation d'une connexion à Internet, il n'y a pas d'adresse IP de saut suivant. Par conséquent, nous utilisons l'argument exit-intf .
R2 (config) # interface lo1
R2 (config-if) # ip address 64.100.0.1 255.255.255.252
R2(config-if)# exit
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 1
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# default-information originate
R2(config-router)# end
R2#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.5 - Propagation d'une route par défaut
2.5.1 - Propager une route statique par défaut dans OSPFv2

## Slide 68: Propagation d'une route par défaut Vérifier la route par défaut propagée
Vous pouvez vérifier les paramètres de route par défaut sur R2 en utilisant la commande show ip route . Vous pouvez également vérifier que R1 et R3 ont reçu une route par défaut.
Notez que l'origine de la route sur R1 est O*E2, ce qui signifie qu'elle a été apprise en utilisant OSPFv2. L'astérisque identifie cette route comme une bonne candidate pour la route par défaut. La désignation E2 indique qu'il s'agit d'une route externe. La signification de E1 et E2 dépasse le champ d'application de ce module.
R2# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
(output omitted)
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 10.1.1.6 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.1.1.6, 00:11:08, GigabiteThernet0/0/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
(output omitted)
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.5 - Propagation d'une route par défaut
2.5.2 - Vérifier la route par défaut propagée

## Slide 69: Propagation d'une route par défaut Packet Tracer - Propager une route par défaut dans OSPFv2
Dans cette activité Packet Tracer, vous remplirez les objectifs suivants:
Propager une route par défaut
Partie 2: Vérifier la connectivité
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.5 - Propagation d'une route par défaut
2.5.3 - Packet Tracer - Propager une route par défaut dans OSPFv2

## Slide 70: 2.6 Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.6 - Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique.

## Slide 71: Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique Vérifier les voisins OSPF
Après avoir configuré OSPFv2 à zone unique, vous devrez vérifier vos configurations. Les deux commandes suivantes sont particulièrement utiles pour vérifier le routage:
show ip interface brief - Ceci vérifie que les interfaces souhaitées sont actives avec un adressage IP correct.
show ip route- Ceci vérifie que la table de routage contient tous les routes attendus.
Les commandes supplémentaires permettant de déterminer si OSPF fonctionne comme prévu sont les suivantes:
  show ip ospf neighbor
  show ip protocols
  show ip ospf
  show ip ospf interface
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.6 - Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique.
2.6.1 - Vérifier les voisins OSPF

## Slide 72: Vérifier les voisins OSPFv2 à zone unique Vérifier les voisins OSPF (Suite)
Utilisez la commande show ip ospf neighbor pour vérifier qu'une contiguïté est bien établie entre le routeur et ses routeurs voisins. Si l'ID du routeur voisin ne s'affiche pas ou si l'état du routeur voisin n'est pas FULL, les deux routeurs n'ont pas établi de contiguïté OSPFv2.
  Remarque: Un routeur non-DR ou BDR qui a une relation de voisin avec un autre routeur non-DR ou BDR affiche une contiguïté bidirectionnelle au lieu de pleine.
La sortie de commande suivante affiche la table voisine de R1.
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:35 10.1.1.13 GigabiteThernet0/0/1
2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:31 10.1.1.6 GigabitEthernet0/0/0
R1#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.6 - Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique.
2.6.1 - Vérifier les voisins OSPF (Suite)

## Slide 73: Vérifier les voisins OSPFv2 à zone unique Vérifier les voisins OSPF (Suite)
Deux routeurs ne peuvent pas établir de contiguïté OSPFv2 si:
Les masques de sous-réseau ne se correspondent pas, plaçant ainsi les routeurs sur des réseaux séparés.
Les minuteurs OSPFv2 Hello ou les minuteurs Dead ne correspondent pas.
Les types de réseau OSPFv2 ne correspondent pas.
Il y a une commande network OSPFv2 manquante ou incorrecte.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.6 - Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique.
2.6.1 - Vérifier les voisins OSPF (Suite)

## Slide 74: Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique Vérifiez les paramètres de protocole OSPF
La commande show ip protocols est un moyen rapide de vérifier les informations vitales de la configuration OSPF, comme le montre la sortie de la commande. Cela comprend l'ID du processus OSPFv2, l'ID du routeur, les interfaces explicitement configurées pour annoncer les routes OSPF, les voisins dont le routeur reçoit les mises à jour et la distance administrative par défaut, qui est de 110 pour OSPF.
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
(output omitted)
Routing Protocol is "ospf 10"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Router ID 1.1.1.1
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Maximum path: 4
Routing for Networks:
Routage sur les interfaces configurées explicitement (zone 0):
Loopback0
GigabitEthernet0/0/1
GigabitEthernet0/0/0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
3.3.3.3 110 00:09:30
2.2.2.2 110 00:09:58
Distance: (default is 110)
R1#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.6 - Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique.
2.6.2 - Vérifier les paramètres OSPF

## Slide 75: Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique Vérifier les informations du processus OSPF
La commande show ip ospf peut également être utilisée pour examiner l'ID du processus OSPFv2 et l'ID du routeur, comme indiqué dans la sortie de la commande. Cette commande affiche les informations de zone OSPFv2, ainsi que la dernière fois où l'algorithme SPF a été calculé.
R1# show ip ospf
Routing Process "ospf 10" with ID 1.1.1.1
Start time: 00:01:47.390, Time elapsed: 00:12:32.320
(output omitted)
Cisco NSF helper support enabled
Reference bandwidth unit is 10000 mbps
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 3
Area has no authentication
SPF algorithm last executed 00:11:31.231 ago
Algorithme SPF exécuté 4 fois
Area ranges are
Number of LSA 3. Checksum Sum 0x00E77E
Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Nombre de DCbitless LSA 0 Nombre d'indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0 Flood list length 0
R1#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.6 - Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique.
2.6.3 - Vérifier les informations de processus OSPF

## Slide 76: Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique Vérifier les paramètres d'interface OSPF
La commande show ip ospf interface fournisse une liste détaillée de chaque interface compatible OSPFv3. Spécifiez une interface pour afficher les paramètres de cette interface. Cette commande affiche l'ID de processus, l'ID du routeur local, le type de réseau, le coût OSPF, les informations DR et BDR sur les liens à accès multiple (non affichés) et les voisins contiguës.
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 10
<output omitted>
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 2.2.2.2
Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.6 - Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique.
2.6.4 - Vérifier les paramètres d'interface OSPF

## Slide 77: Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique Vérifier les paramètres d'interface OSPF (Suite)
Pour obtenir un résumé rapide des interfaces compatibles, utilisez la commande show ip ospf interface brief comme indiqué dans la sortie de commande suivante. Cette commande est utile pour voir des informations importantes, notamment:
  Les interfaces participent à OSPF
  Réseaux qui font l'objet d'une publicité (adresse IP/masque)
  Coût de chaque lien
  État du réseau
  Nombre de voisins sur chaque lien
R1# show ip ospf interface brief
Interface PID Area IP Address/Mask Cost State Nbrs F/C
Lo0 10 0 10.10.1.1/24 10 P2P 0/0
Gi0/0/1 10 0 10.1.1.14/30 30 P2P 1/1
Gi0/0/0 10 0 10.1.1.5/30 10 P2P 1/1
R1#
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.6 - Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique.
2.6.4 - Vérifier les paramètres d'interface OSPF (Suite)
2.6.5 - Contrôleur de syntaxe - Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique

## Slide 78: Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique Packet Tracer - Vérifier OSPFv2 à zone unique
Dans cette activité Packet Tracer, vous remplirez les objectifs suivants:
Identifier et vérifier l'état des voisins OSPF.
Déterminer comment les routes sont appris dans le réseau.
Expliquer comment l'état voisin est déterminé.
Examiner les paramètres de l'ID de processus OSPF.
Ajouter un nouveau réseau local dans un réseau OSPF existant et vérifiez la connectivité.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.6 - Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique.
2.6.6 - Packet Tracer - Vérifier le protocole OSPFv2 à zone unique

## Slide 79: 2.7 Module pratique et questionnaire
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.7 - Module pratique et questionnaire

## Slide 80: Module pratique et questionnaire Packet Tracer - Configuration OSPFv2 à zone unique
Dans cette activité Packet Tracer, vous remplirez les objectifs suivants:
Mettre en œuvre le protocole OSPFv2 à zone unique sur des réseaux multiaccès point à point et de diffusion.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.7 - Module pratique et questionnaire
2.7.1 - Traceur de paquets - Configuration OSPFv2 à zone unique

## Slide 81: Module pratique et questionnaire Packet Tracer – Configuration OSPFv2 à zone unique – Mode Physique Travaux Pratiques - Configuration OSPFv2 à zone unique
Dans ce TP et cette activité Packet Tracer en mode physique, vous allez atteindre les objectifs suivants :
Créer le réseau et configurer les paramètres de base des périphériques
Configurer et vérifier OSPFv2 à zone unique pour un fonctionnement de base
Optimiser et vérifier la configuration OSPFv2 à zone unique
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.7 - Module pratique et questionnaire
2.7.2 - Travaux Pratiques - Configuration OSPFv2 à zone unique

## Slide 82: Module pratique et questionnaire Packet Tracer – Configuration OSPF multi-zone– Physical Mode
Dans cette activité mode physique du Packet Tracer, vous remplirez les objectifs suivants:
Partie 1 : Évaluer le fonctionnement du réseau OSPF à zone unique.
Partie 2: Évaluer le fonctionnement du réseau de l'OSPF multizone.
Partie 3: Configurer une nouvelle zone et attacher à la zone 0 via Internet.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.7 - Module pratique et questionnaire
2.7.3 — PTPM - Configuration OSPF multizone

## Slide 83: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?
Vous pouvez activer OSPFv2 à l'aide de la commande router ospf process-id en mode de configuration globale. La valeur process-id représente un nombre compris entre 1 et 65 535 et est sélectionnée par l'administrateur du réseau.
Un ID de routeur OSPF est une valeur 32 bits, représentée par une adresse IPv4. L'ID du routeur est utilisé par un routeur compatible OSPF pour synchroniser les bases de données de l'OSPF et participer à l'élection du DR et du BDR.
Les routeurs Cisco dérivent l'ID du routeur en fonction de l'un des trois critères, dans cet ordre: 1) L'ID du routeur est explicitement configuré à l'aide de la commande router-id rid en mode de configuration de routeur OSPF, 2) le routeur choisit l'adresse IPv4 la plus élevée de l'une des interfaces de bouclage configurées ou 3) le routeur choisit l'adresse IPv4 active la plus élevée de l'une de ses interfaces physiques.
La syntaxe de base de la commande network est network network- address wildcard-mask area id . Toute interface d'un routeur qui correspond à l'adresse réseau dans la commande network puissent envoyer et recevoir des paquets OSPF.
Lors de la configuration de l'OSPFv2 à zone unique, la commande network doit être configurée avec la même valeur area-id sur tous les routeurs. Le masque générique est généralement l'inverse du masque de sous-réseau configuré sur cette interface, mais peut également être un masque générique quadrilatère zéro, qui spécifierait l'interface exacte.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.7 - Module pratique et questionnaire
2.7.4 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?

## Slide 84: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)
Pour configurer OSPF directement sur l'interface, utilisez la commande de mode de configuration ip ospf de l'interface. La syntaxe est ip ospf process-id area area-id.
Utilisez la commande de mode de configuration du routeur passive-interface router pour empêcher la transmission de messages de routage par une interface de routeur, tout en permettant à ce réseau d'être annoncé à d'autres routeurs.
Le processus d'élection DR/BDR n'est pas nécessaire car il ne peut y avoir que deux routeurs sur le réseau point à point entre R1 et R2. Utilisez la commande de configuration de l'interface ip ospf network point à point sur toutes les interfaces où vous souhaitez désactiver le processus d'élection DR/BDR.
Par défaut, les interfaces de bouclage sont annoncées en tant que routes hôtes /32. Pour simuler un réseau local réel, l'interface Loopback 0 est configurée comme un réseau point à point.
Les types de réseau OSPF
Le DR est responsable de la collecte et de la distribution des LSAs. Le DR utilise l'adresse IPv4 multicast 224.0.0.5 qui est destinée à tous les routeurs OSPF. Lorsque le DR arrête de produire des paquets Hello, le BDR s'autodésigne comme DR et en assume le rôle. Tous les autres routeurs deviennent un DROTHER.
Les DROTHER utilisent l'adresse à accès multiple 224.0.0.6 (tous les routeurs désignés) pour envoyer les paquets OSPF au DR et au BDR. Seuls le DR et le BDR écoutent le 224.0.0.6.
Pour vérifier les rôles du routeurOSPFv2, utilisez la commande show ip ospf interface .
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.7 - Module pratique et questionnaire
2.7.4 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?
(Cont.)

## Slide 85: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)
Pour vérifier les contiguïtés OSPFv2, utilisez la commande show ip ospf neighbor . L'état des voisins dans les réseaux à accès multiple peut être: FULL/DROTHER, FULL/DR. FULL/BDR, ou 2-WAY/DROTHER.
La décision d'élection OSPF DR et BDR est basée sur le routeur avec la priorité d'interface la plus élevée que le DR. Le routeur ayant la deuxième priorité d'interface la plus élevée est choisi comme BDR. Si les priorités d'interface sont égales, c'est le routeur dont l'ID est le plus élevé qui est choisi comme DR. Le routeur ayant le deuxième ID le plus élevé est choisi comme BDR.
La priorité de l'interface peut être configurée pour être un nombre quelconque entre 0 et 255. Si la valeur de priorité de l'interface est définie sur 0, cette interface ne peut pas être sélectionnée comme DR ou BDR. La priorité par défaut des interfaces de diffusion à accès multiple est de1.
Les sélections d'un DR et d'un BDR OSPF n'ont pas d'effet rétroactif. En cas de panne du DR, le BDR devient automatiquement le DR,
Pour définir la priorité d'une interface, utilisez la commande ip ospf priority value , où la valeur est 0 à 255. Si la valeur est 0, le routeur ne deviendra pas DR ou BDR. Si la valeur est comprise entre 1 et 255, le routeur ayant la valeur de priorité la plus élevée deviendra plus probablement le DR ou le BDR de l'interface.
Le protocole OSPF utilise le coût comme métrique. Un coût plus faible indique un meilleur chemin qu'un coût plus élevé.
La formule utilisée pour calculer le coût OSPF est la suivante: Coût = bande passante de référence/bande passante de l'interface.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.7 - Module pratique et questionnaire
2.7.4 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?
(Cont.)

## Slide 86: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)
Comme la valeur du coût OSPF doit être un nombre entier, les interfaces FastEthernet, Gigabit Ethernet et 10 GigE partagent le même coût. Pour corriger cette situation, vous pouvez ajuster la bande passante de référence à l'aide de la commande auto-cost reference-bandwidth sur chaque routeur OSPF, ou définir manuellement la valeur de coût OSPF à l'aide de la commande ip ospf cost .
Le coût d'une route OSPF est la valeur cumulée depuis un routeur jusqu'au réseau de destination. Les valeurs de coût OSPF peuvent être manipulées pour influencer l'itinéraire choisi par OSPF. Pour modifier le rapport de valeur de coût déclarée par le routeur OSPF local à d'autres routeurs OSPF, utilisez la commande de configuration de l'interface ip ospf cost value.
Si l'intervalle Dead expire avant que les routeurs ne reçoivent un paquet Hello, le protocole OSPF supprime le voisin de sa LSDB. Le routeur diffuse vers la LSDB les informations concernant le voisin hors service vers toutes les interfaces compatibles OSPF.
Cisco utilise une valeur par défaut de 4 fois l'intervalle Hello ou 40 secondes sur les réseaux multiaccès et point à point. Pour vérifier les intervalles de l'interface OSPFv2, utilisez la commande show ip ospf interface .
Les intervalles Hello et Dead OSPFv2 peuvent être modifiés manuellement en utilisant les commandes suivantes de mode de configuration d'interface ip ospf hello-interval et ip ospf dead-interval.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.7 - Module pratique et questionnaire
2.7.4 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?
(Cont.)

## Slide 87: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)
Dans la terminologie OSPF, le routeur situé entre un domaine de routage OSPF et un réseau non-OSPF est appelé l'ASBR. Pour propager une route par défaut, l'ASBR doit être configuré avec une route statique par défaut en utilisant la commande ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop-address | exit-intf] , et la commande de configuration default-information originate router .
Vérifiez les paramètres de la route par défaut sur l'ASBR avec la commande show ip route .
Les commandes supplémentaires pour déterminer que OSPF fonctionne comme prévu comprennent: show ip ospf neighbor, show ip protocols, show ip ospfet show ip ospf interface.
Utilisez la commande show ip ospf neighbor pour vérifier qu'une contiguïté est bien établie entre le routeur et ses routeurs voisins.
Notes: 2 - Configuration OSPFv2 à zone unique
2.7 - Module pratique et questionnaire
2.7.3 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Cont.)
2.7.5 - Module Questionnaire - Configuration OSPFv2 à zone unique

## Slide 88: Module 2: Configuration OSPFv2 à zone unique Nouveaux termes et commandes
router ospf process-id
ID de routeur
router-id rid
show ip protocols
show ip ospf
network network-address wildcard-mask area area-id
ip ospf process-id area area-id
passive interface
passive-interface intf-id
show ip ospf interface intf-id
ip ospf network point-to-point
route d'hôte
Routeur désigné (DR)
Routeur désigné de secours (BDR)
DROTHER
show ip ospf neighbor
ip ospf priority
clear ip ospf process
mesure
Coût
auto-cost reference-bandwidth Mbps
ip ospf cost value
ip ospf hello-interval value
ip ospf dead-interval value
default-information originate