## Slide 1: Module 13: Virtualisation réseau
Contenu pédagogique de l'instructeur
Réseau, Sécurité et automatisation d'entreprise v7.0 (ENSA)
Notes: Programme de L’Académie Réseau de Cisco
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprise v7.0 (ENSA)
Module 13: Virtualisation réseau

## Slide 2: Instructor Materials – Module 13 Planning Guide
This PowerPoint deck is divided in two parts:
Instructor Planning Guide
  Information to help you become familiar with the module
  Teaching aids
Instructor Class Presentation
  Optional slides that you can use in the classroom
  Begins on slide # 9
  Note: Remove the Planning Guide from this presentation before sharing with anyone.
For additional help and resources go to the Instructor Home Page and Course Resources for this course. You also can visit the professional development site on netacad.com, the official Cisco Networking Academy Facebook page, or Instructor Only FB group.
Notes: 2

## Slide 3: What to Expect in this Module
To facilitate learning, the following features within the GUI may be included in this module:
Feature | Description
Animations | Expose learners to new skills and concepts.
Videos | Expose learners to new skills and concepts.
Check Your Understanding(CYU) | Per topic online quiz to help learners gauge content understanding.
Interactive Activities | A variety of formats to help learners gauge content understanding.
Syntax Checker | Small simulations that expose learners to Cisco command line to practice configuration skills.
PT Activity | Simulation and modeling activities designed to explore, acquire, reinforce, and expand skills.

## Slide 4: What to Expect in this Module (Cont.)
To facilitate learning, the following features may be included in this module:
Feature | Description
Hands-On Labs | Labs designed for working with physical equipment.
Class Activities | These are found on the Instructor Resources page. Class Activities are designed to facilitate learning, class discussion, and collaboration.
Module Quizzes | Self-assessments that integrate concepts and skills learned throughout the series of topics presented in the module.
Module Summary | Briefly recaps module content.

## Slide 5: Check Your Understanding
Check Your Understanding activities are designed to let students quickly determine if they understand the content and can proceed, or if they need to review.
Check Your Understanding activities do not affect student grades.
There are no separate slides for these activities in the PPT. They are listed in the notes area of the slide that appears before these activities.
Notes: 5

## Slide 6: Module 13: Activities
What activities are associated with this module?
Page # | Activity Type | Activity Name | Optional?
13.1.1 | Video | Cloud and Virtualization | Recommended
13.1.6 | Check Your Understanding | Cloud Computing | Recommended
13.2.7 | Check Your Understanding | Virtualization | Recommended
13.3.4 | Check Your Understanding | Virtual Network Infrastructure | Recommended
13.4.1 | Video | Software-Defined Networking | Recommended
13.4.5 | Check Your Understanding | Software-Defined Networking | Recommended
13.5.2 | Video | Cisco ACI | Recommended
13.5.8 | Check Your Understanding | Controllers | Recommended
13.6.1 | Lab | Install Linux in a Virtual Machine and Explore the GUI | Recommended
Notes: 6

## Slide 7: Module 13: Best Practices
Prior to teaching Module 13, the instructor should:
Review the activities and assessments for this module.
Try to include as many questions as possible to keep students engaged during classroom presentation.
Topic 13.1
  Ask the students or have a class discussion
    What cloud services do you have experience using?
    Discuss the differences between the different types of clouds and what students have experienced.
Topic 13.2
  Ask the students or have a class discussion
    Compare and contrast Abstraction Layers and how they interact with the TCP/IP Model.
    What are the downsides to using Virtualization? Is there an organization too small to take advantage of it?
Notes: 7

## Slide 8: Module 13: Best Practices (Cont.)
Topic 13.3
  Ask the students or have a class discussion
    Why is a Type 2 Hypervisor not appropriate for an enterprise setting?
    What is the reason over-allocation is an accepted practice in some cases?
Topic 13.4
  Ask the students or have a class discussion
    Discuss the difference between the Control and Data planes.
    What is the difference between OpenFlow and OpenStack?
Topic 13.5
  Ask the students or have a class discussion
    Discuss the differences between the different types of SDN?
    Describe what is meant by a Spine-Leaf Topology?
Notes: 8

## Slide 9: Module 13: Virtualisation réseau
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprise v7.0
(ENSA)
Notes: Cisco Networking Academy Program
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprise v7.0 (ENSA)
Module 13: Virtualisation réseau

## Slide 10: Objectifs de ce module
Module Titre: Virtualisation de Réseau
Objectifs de module: Expliquez l'objectif et les caractéristiques de la virtualisation du réseau.
Titre du rubrique | Objectif du rubrique
Cloud computing | Expliquer l'importance du cloud computing.
Virtualisation | Expliquer l'importance de la virtualisation.
Infrastructure de réseau virtuelle | Décrire la virtualisation des services et des périphériques réseau.
Réseaux SDN | Décrire ce qu'est le SDN.
Contrôleurs | Décrire les contrôleurs utilisés dans la programmation du réseau.
Notes: 10

## Slide 11: 13.1 Cloud computing
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.1 - Cloud computing

## Slide 12: Cloud computing Vidéo - Cloud et virtualisation
Cette vidéo couvrira les éléments suivants:
Centres de données
Cloud computing (SaaS, PaaS, and IaaS)
Virtualisation (Hyperviseurs de type 1 et de type 2)
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.1 - Cloud computing
13.1.1 - Vidéo - Cloud et Virtualisation

## Slide 13: Cloud computing Présentation du cloud
Le cloud computing aborde toute une série de questions relatives à la gestion des données :
Il permet l'accès aux données organisationnelles en tout lieu et à tout moment
Il rationalise l'organisation des opérations des services informatiques de l'entreprise en leur permettant de s'abonner uniquement aux services requis
Il réduit, voire supprime, le besoin de disposer des équipements sur site, ainsi que la gestion et la maintenance de ceux-ci
Il réduit le coût de possession du matériel, les dépenses énergétiques, les besoins d'espace physique ainsi que ceux concernant la formation du personnel
Il permet aussi une réponse rapide face au besoin croissant d'espace de stockage des données
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.1 - Cloud computing
13.1.2 – Présentation du cloud

## Slide 14: Cloud computing Services cloud
Dans son rapport spécial 800-145, le NIST (l'institut américain des normes et de la technologie) a identifié les trois principaux services de cloud computing:
SaaS (ou Logiciel en tant que service) - le fournisseur cloud gère l'accès aux services, tels que la messagerie, les outils de communication et Office 365, qui sont fournis via Internet.
PaaS (ou Plate-forme en tant que service) - le fournisseur cloud gère l'accès aux outils et services de développement utilisés pour fournir les applications aux utilisateurs.
IaaS (Infrastructure as a Service) - Le fournisseur de cloud computing est chargé de donner aux responsables informatiques l'accès à l'équipement réseau, aux services réseau virtualisés et à l'infrastructure réseau de support.
Les fournisseurs de services cloud ont développé ce modèle en y intégrant un support informatique pour chaque service de cloud computing (ITaaS). Pour les entreprises, ITaaS peut étendre la capacité du réseau sans nécessiter d'investissement dans de nouvelles infrastructures, de formation de nouveau personnel ou de licence pour de nouveaux logiciels.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.1 - Cloud computing
13.1.3 - Services cloud

## Slide 15: Cloud computing Modèles de cloud
Les quatre principaux modèles cloud sont les suivants:
Clouds publics - Des applications et des services basés sur le cloud accessibles par le grand public.
Clouds privés - Des applications et des services basés sur le cloud sont destinés à une entreprise ou à une entité spécifique, par exemple une administration.
Clouds hybrides - Un cloud hybride est constitué de deux ou plusieurs nuages (exemple : partie privée, partie publique), où chaque partie reste un objet distinct, mais où les deux sont reliés par une architecture unique.
Clouds communautaires - Un cloud communautaire est créé pour l'usage exclusif d'une communauté spécifique. Les différences entre clouds publics et clouds communautaires se réfèrent aux besoins fonctionnels qui ont été personnalisés pour la communauté. Par exemple, les organisations de soins de santé doivent se conformer à certaines stratégies et réglementations (par exemple, HIPAA) qui nécessitent une authentification et une confidentialité particulières.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.1 - Cloud computing
13.1.4 - Modèles de cloud

## Slide 16: Cloud computing Cloud computing et data center
Voici leur définition exacte:
Data center: espace de stockage ou de traitement de données géré par un département informatique interne ou loué hors site. La construction et l'entretien des data centers sont en général très coûteux.
Cloud computing: service hors site qui offre un accès à la demande à un pool partagé de ressources informatiques configurables. Ces ressources peuvent être rapidement mises en service et distribuées avec un minimum d'efforts de gestion.
Les centres de données sont les installations physiques qui répondent aux besoins de calcul, de réseau et de stockage des services de cloud computing. Les fournisseurs de services cloud utilisent les data centers pour héberger leurs services et leurs ressources basés dans le cloud.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.1 - Cloud computing
13.1.5 - Cloud computing et data center
13.1.6 - Vérifiez votre compréhension - Cloud Computing

## Slide 17: 13.2 Virtualisation
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.2 - Virtualisation

## Slide 18: Virtualisation Cloud computing et virtualisation
Bien qu'on les confonde souvent, les termes « cloud computing » et « virtualisation » font référence à des concepts bien différents. La virtualisation forme le socle du cloud computing. Sans elle, le cloud computing, tel qu'on le connaît, n'existerait pas.
La virtualisation sépare le système d'exploitation (OS) du matériel. Plusieurs fournisseurs proposent des services cloud virtuels capables de provisionner les serveurs de manière dynamique en fonction des besoins. Ces instances virtualisées de serveurs sont créées à la demande.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.2 - Virtualisation
13.2.1 - Cloud computing et virtualisation

## Slide 19: Virtualisation Serveurs dédiés
Historiquement, les serveurs d'entreprise consistaient en un système d'exploitation de serveur, tel que Windows Server ou Linux Server, installé sur un matériel spécifique. La mémoire vive (RAM), la puissance de traitement et l'espace disque d'un serveur étaient consacrés au service fourni (par ex. Internet, services de messagerie électronique, etc.).
Lorsqu'un composant tombe en panne, le service fourni par ce serveur devient indisponible. C'est ce qu'on appelle un « point de défaillance unique ».
Les serveurs dédiés étaient généralement sous-utilisés. Ils restaient souvent inactifs pendant de longues périodes jusqu'à ce que le service spécifique fourni soit sollicité. Ces serveurs ont gaspillé de l'énergie et pris plus d'espace que ne le justifiait la quantité de services fournis. C'est ce qu'on appelle la prolifération des serveurs.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.2 - Virtualisation
13.2.2 - Serveurs dédiés

## Slide 20: Virtualisation Virtualisation des serveurs
La virtualisation des serveurs tire parti des ressources inactives pour consolider le nombre de serveurs nécessaires. Ainsi, plusieurs systèmes d'exploitation peuvent coexister sur une plate-forme matérielle unique.
Pour résoudre le problème de point de défaillance unique, la virtualisation implique généralement une fonction de redondance
L'hyperviseur est un programme, un firmware ou un équipement matériel qui ajoute une couche d'abstraction au-dessus du matériel physique. La couche d'abstraction permet de créer des machines virtuelles qui ont accès à tous les composants matériels de la machine physique, notamment les processeurs, la mémoire, les contrôleurs de disque et les cartes réseau.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.2 - Virtualisation
13.2.3 - Virtualisation de serveur

## Slide 21: Virtualisation Avantages de la Virtualisation
L'un des principaux avantages de la virtualisation est qu'elle permet de réduire le coût global :
Moins de matériel requis
Moins d'énergie consommée
Moins d'espace occupé
La virtualisation présente également d'autres avantages :
Prototypage plus facile
Provisionnement plus rapide des serveurs
augmentation de la durée de fonctionnement des serveurs
Meilleure reprise après sinistre
Prise en charge de l'existant
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.2 - Virtualisation
13.2.4 - Avantages de la virtualisation

## Slide 22: Virtualisation Couches d'abstraction
Un système informatique se compose des couches d'abstraction suivantes : services, système d'exploitation, micrologiciels et matériel.
À chaque couche d'abstraction, un code de programmation sert d'interface entre les couches inférieures et supérieures.
Un hyperviseur est installé entre le firmware et le système d'exploitation. L'hyperviseur peut prendre en charge plusieurs instances de système d'exploitation.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.2 - Virtualisation
13.2.5 – Couches d'abstraction

## Slide 23: Virtualisation Hyperviseurs de type 2
Un hyperviseur de type 2 est un logiciel qui crée et exécute des instances de VM. L'ordinateur sur lequel un hyperviseur prend en charge une ou plusieurs machines virtuelles est appelé « machine hôte ». Les hyperviseurs de type 2 sont également appelés « hyperviseurs hébergés ».
Un avantage considérable des hyperviseurs de type 2 est qu'ils ne requièrent aucune console de gestion logicielle.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.2 - Virtualisation
13.2.6 - Hyperviseurs de type 2
13.2.7 - Vérifiez votre compréhension - Virtualisation

## Slide 24: 13.3 Infrastructure de réseau virtuel
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.3 - Infrastructure de réseau virtuel

## Slide 25: Infrastructure de réseau virtuel Hyperviseurs de type 1
Les hyperviseurs de type 1 sont également dits « sans système d'exploitation », car ils sont installés directement sur le matériel. Généralement, ils sont utilisés sur des serveurs d'entreprise et des périphériques de mise en réseau de centres de données.
Un hyperviseur de type 1 est installé directement sur le serveur ou le matériel de mise en réseau, Plusieurs instances d'un système d'exploitation sont ensuite installées au-dessus de l'hyperviseur, comme le montre la figure. Les hyperviseurs de type 1 bénéficient d'un accès direct aux ressources matérielles. Par conséquent, ils sont plus efficaces que les architectures hébergées. Ils améliorent l'évolutivité, les performances et la robustesse.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.3 - Infrastructure de réseau virtuel
13.3.1 - Hyperviseurs de type 1

## Slide 26: Infrastructure de réseau virtuel Installation d'une machine virtuelle sur un hyperviseur
La gestion des hyperviseurs de type 1 nécessite en effet une « console de gestion ». Le logiciel de gestion permet de gérer plusieurs serveurs utilisant le même hyperviseur. La console de gestion peut automatiquement consolider les serveurs et les mettre hors/sous tension, le cas échéant.
La console de gestion permet une reprise en cas de panne matérielle. Si un composant de serveur dysfonctionne, la console de gestion transfère automatiquement et en toute transparence la machine virtuelle sur un autre serveur. Cisco UCS Manager contrôle de multiples serveurs et gère les ressources pour des milliers de machines virtuelles.
Certaines consoles de gestion permettent également la surallocation du serveur. c.-à-d. l'installation de plusieurs instances de système d'exploitation dont l'allocation de mémoire dépasse la quantité totale de mémoire disponible sur un serveur. La surallocation est une pratique courante car les quatre instances du SE ont rarement besoin de toutes les ressources qui leur sont allouées à un moment donné.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.3 - Infrastructure de réseau virtuel
13.3.2 - Installation d'une machine virtuelle sur un hyperviseur

## Slide 27: Infrastructure de réseau virtuel La complexité de virtualisation du réseau
Lorsqu'un serveur est virtualisé, ses ressources ne sont pas visibles. Cela peut créer des problèmes lors de l'utilisation d'architectures de réseau traditionnelles.
Les machines virtuelles peuvent être déplacées, et l'administrateur réseau doit être en mesure d'ajouter, supprimer et modifier des ressources et des profils réseau pour faciliter leur mobilité. Ce processus serait manuel et prendrait beaucoup de temps avec les commutateurs de réseau traditionnels.
Les flux de trafic diffèrent sensiblement du modèle client-serveur traditionnel. Généralement, il y a un volume considérable de trafic échangé entre des serveurs virtuels (trafic Est-Ouest) qui change de localisation et d'intensité au fil du temps. Le trafic nord-sud est généralement destiné à des emplacements hors site tels qu'un autre centre de données, d'autres fournisseurs de services de cloud ou l'internet.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.3 - Infrastructure de réseau virtuel
13.3.3 - La complexité de la virtualisation des réseaux

## Slide 28: Infrastructure de réseau virtuel La complexité de virtualisation du réseau (Suite)
Le trafic dynamique en constante évolution nécessite une approche flexible de la gestion des ressources réseau. Pour faire face à ces fluctuations, les infrastructures réseau existantes peuvent s'appuyer sur des configurations de QoS et de niveau de sécurité propres à chaque flux. Néanmoins, dans les grandes entreprises qui utilisent des équipements multifournisseurs, la reconfiguration nécessaire après l'activation d'une nouvelle machine virtuelle risque de prendre beaucoup de temps.
L'infrastructure de réseau peut également tirer parti de la virtualisation. Les fonctions de réseau peuvent être virtualisées. Chaque périphérique réseau peut être segmenté en plusieurs périphériques virtuels fonctionnant en tant que périphériques indépendants. Les exemples incluent les sous-interfaces, les interfaces virtuelles, les VLAN et les tables de routage. Le routage virtualisé est appelé routage et transfert virtuels (VRF).
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.3 - Infrastructure de réseau virtuel
13.3.3 - La complexité de la virtualisation des réseaux
13.3.4 - Vérifiez votre compréhension - Infrastructure de réseau virtuel

## Slide 29: 13.4 Réseau SDN
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.4 - Réseau SDN

## Slide 30: Réseau SDN Vidéo - Réseau SDN
Cette vidéo couvrira les éléments suivants:
Programmation du réseau
SDN (Open Network Foundation, OpenFlow et OpenStack)
Contrôleurs
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.4 - Réseau SDN
13.4.1 - Vidéo - Réseau SDN

## Slide 31: Réseau SDN Plans de contrôle et de données
Un appareil réseau contient les plans suivants :
Plan de contrôle - Il est généralement considéré comme le cerveau d'un appareil. le plan de contrôle permet de prendre les décisions de transmission. Il comprend des mécanismes de transmission d'itinéraire de couche 2 et 3, notamment la table de voisinage et la table topologique (protocole de routage), la table de routage pour IPv4 et IPv6, le protocole STP et la table ARP. Les informations envoyées au plan de contrôle sont traitées par le processeur.
Plans de données - Également appelé plan d'acheminement, ce plan est généralement la matrice de commutation qui relie les différents ports du réseau sur un appareil. Le plan de données de chaque périphérique permet de transmettre les flux de trafic. Les routeurs et les commutateurs utilisent les informations du plan de contrôle pour transmettre le trafic entrant vers l'interface de sortie appropriée. Les informations dans le plan de données sont généralement traitées par un processeur spécial du plan de données sans que l'unité centrale n'intervienne.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.4 - Réseau SDN
13.4.2 - Plans de contrôle et de données

## Slide 32: Réseaux SDN Plans de contrôle et de données (Suite)
Cisco Express Forwarding est une technologie avancée de commutation IP au niveau de la couche 3 qui permet de transmettre des paquets à partir du plan de données sans consulter le plan de contrôle.
SDN est essentiellement la séparation du plan de contrôle et du plan de données. Pour virtualiser le réseau, la fonction de plan de contrôle est supprimée sur chaque périphérique et centralisée sur un contrôleur unique. Le contrôleur centralisé communique les fonctions de plan de contrôle à chaque périphérique. Ainsi le contrôleur centralisé gère le flux des données, renforce la sécurité et fournit d'autres services, et chaque périphérique peut se concentrer sur la transmission des données.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.4 - Réseau SDN
13.4.2 - Plans de contrôle et de données (suite)

## Slide 33: Réseaux SDN Plans de contrôle et de données (Suite)
Le plan de gestion est responsable de la gestion d'un périphérique via sa connexion au réseau.
Les administrateurs réseau utilisent des applications telles que Secure Shell (SSH), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Secure FTP et Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS) pour accéder au plan de gestion et configurer un périphérique.
Le plan de gestion correspond à la façon dont vous avez accédé aux périphériques et configuré dans vos études de mise en réseau. En outre, des protocoles comme le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) utilisent le plan de gestion.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.4 - Réseau SDN
13.4.2 - Plans de contrôle et de données (suite)

## Slide 34: Réseau SDN Technologies de virtualisation de réseau
Deux architectures réseau majeures ont été développées pour prendre en charge la virtualisation:
SDN (Software-Defined Networking)- Une architecture de réseau qui virtualise le réseau, offrant une nouvelle approche de l'administration et de la gestion du réseau qui vise à simplifier et à rationaliser le processus d'administration.
ACI (Cisco Application Centric Infrastructure) - Une solution matérielle spécialement conçue pour intégrer le cloud computing et la gestion des centres de données.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.4 - Réseau SDN
13.4.3 - Technologies de virtualisation des réseaux

## Slide 35: Réseau SDN Technologies de virtualisation de réseau (Suite)
Les composantes du SDN peuvent comprendre les éléments suivants :
OpenFlow - Cette approche a été développée à l'université de Stanford pour gérer le trafic entre les routeurs, les commutateurs, les points d'accès sans fil et un contrôleur. Le protocole OpenFlow constitue un élément fondamental dans la mise en œuvre des solutions SDN.
OpenStack - cette approche repose sur une plate-forme d'orchestration et de virtualisation pour créer des environnements cloud évolutifs et mettre en œuvre une solution IaaS (infrastructure en tant que service). L'approche OpenStack va souvent de pair avec l'infrastructure Cisco ACI. Dans le domaine des réseaux, l'orchestration correspond à l'automatisation du provisionnement de composants réseau tels que les serveurs, le stockage, les commutateurs, les routeurs et les applications.
Autres composants - Parmi les autres composants figurent l'interface avec le système de routage (I2RS), l'interconnexion transparente de lots de liens (TRILL), le Cisco FabricPath (FP) et le Shortest Path Bridging (SPB) de la norme IEEE 802.1aq.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.4 - Réseau SDN
13.4.3 - Technologies de virtualisation des réseaux (Suite)

## Slide 36: Réseaux SDN Architectures traditionnelles et SDN
Dans une architecture traditionnelle de routeurs ou de commutateurs, les fonctions de plans de contrôle et de données sont assurées sur un même périphérique, et le système d'exploitation du périphérique prend en charge les décisions de routage et le transfert de paquets. Dans SDN, la gestion du plan de contrôle est déplacée vers un contrôleur SDN centralisé. La figure compare les architectures traditionnelles et SDN.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.4 - Réseau SDN
13.4.4 - Architectures traditionnelles et SDN

## Slide 37: Réseaux SDN Architectures traditionnelles et SDN (Suite)
Le contrôleur SDN est une entité logique qui permet aux administrateurs réseau de gérer et de définir la manière dont le plan de données des routeurs et des commutateurs virtuels doit gérer le trafic réseau. En d'autres termes, il orchestre, arbitre et simplifie la communication entre les applications et les composants réseau.
Le cadre complet du SDN est illustré dans la figure. Notez que l'infrastructure SDN fait appel à des interfaces de programmation (API). Une API est un ensemble de requêtes normalisées qui définissent la façon dont une application soumet une requête de services à une autre application.
Le contrôleur SDN utilise des API en direction du nord pour communiquer avec les applications en amont, ce qui aide les administrateurs de réseau à modeler le trafic et à déployer les services. Le contrôleur SDN utilise des APIs en direction du sud pour définir le comportement des plans de données sur les commutateurs et routeurs en aval. OpenFlow est l'API largement mise en œuvre vers le sud.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.4 - Réseau SDN
13.4.4 - Architectures traditionnelles et SDN (Suite)
13.4.5 - Vérifiez votre compréhension - Réseau SDN

## Slide 38: 13.5 Contrôleurs
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.5 - Contrôleurs

## Slide 39: Contrôleurs Fonctionnement du contrôleur SDN
Le contrôleur SDN définit les flux de données entre le plan de contrôle centralisé et les plans de données sur les routeurs et les commutateurs individuels.
Pour pouvoir traverser le réseau, chaque flux doit être approuvé par le contrôleur SDN qui vérifie que la communication est autorisée dans le cadre de la politique réseau de l'entreprise.
Toutes les fonctions complexes sont prises en charge par le contrôleur. Le contrôleur alimente les tables de flux. Les commutateurs gèrent les tables de flux.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.5 - Contrôleurs
13.5.1 - Fonctionnement du contrôleur SDN

## Slide 40: Contrôleurs Fonctionnement du contrôleur SDN (Suite)
Sur chaque commutateur, la gestion des flux de paquets est assurée par une série de tables mises en œuvre au niveau du matériel ou du firmware. À l'échelle du commutateur, un flux est une séquence de paquets qui correspond à une entrée spécifique dans une table de flux.
Les trois types de tableaux présentés dans la figure précédente sont les suivants:
  Tableau des flux - Ce tableau fait correspondre les paquets entrants à un flux particulier et spécifie les fonctions qui doivent être exécutées sur les paquets. Il peut y avoir plusieurs tables de flux qui fonctionnent à la manière d'un pipeline.
  Tableau de groupe - Un tableau de flux peut diriger un flux vers un tableau de groupe, ce qui peut déclencher diverses actions qui affectent un ou plusieurs flux.
  Table de comptage - Cette table déclenche une série d'actions liées aux performances sur un débit, y compris la capacité de limiter le trafic.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.5 - Contrôleurs
13.5.1 - Fonctionnement du contrôleur SDN (Suite)

## Slide 41: Contrôleurs vidéo - Cisco ACI
Rares sont les entreprises qui ont le désir ou la vocation de programmer le réseau à l'aide d'outils SDN. Pourtant, la majorité d'entre elles souhaitent automatiser les activités réseau, accélérer le déploiement des applications et aligner leurs infrastructures informatiques pour mieux répondre aux objectifs métiers. Cisco a développé l'infrastructure axée sur les applications (ACI) pour leur permettre d'atteindre ces objectifs à l'aide d'une méthode plus avancée et innovante que les approches SDN antérieures.
Cisco ACI est une solution matérielle spécialisée offrant une gestion intégrée du cloud computing et du data center. Au niveau global, tout élément relatif à la politique du réseau est retiré du plan de données. Cela permet de créer beaucoup plus facilement les réseaux de data center.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.5 - Contrôleurs
13.5.2 - Vidéo - Cisco ACI

## Slide 42: Contrôleurs Principaux composants ACI
Les trois principaux composants de l'architecture ACI:
  Profil de réseau d'application (ANP) - Un ANP est un ensemble de groupes de points terminaux (EPG), leurs connexions et les politiques qui définissent ces connexions.
  Contrôleur de l'infrastructure des règles régissant les applications (APIC) - l'APIC est un contrôleur logiciel centralisé qui contrôle et gère un fabric en cluster ACI évolutif. Il est conçu pour être programmable et assurer une gestion centralisée. Il traduit les politiques applicatives en codes de programmation réseau.
  Commutateurs Cisco Nexus série 9000 - Ces commutateurs fournissent une structure de commutation adaptée aux applications et fonctionnent avec un APIC pour gérer l'infrastructure réseau virtuelle et physique.
L'APIC est positionné entre l'APN et l'infrastructure de réseau activée par l'ACI. Le contrôleur APIC traduit les besoins applicatifs en une configuration réseau capable de répondre à ces besoins.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.5 - Contrôleurs
13.5.3 - Principaux composants ACI

## Slide 43: Contrôleurs Principaux composants ACI (Suite)
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.5 - Contrôleurs
13.5.3 - Principaux composants ACI (Suite)

## Slide 44: Contrôleurs Topologie Spine-Leaf
Comme le montre la figure, le fabric Cisco ACI se compose du contrôleur APIC et des commutateurs Cisco Nexus 9000 dans une topologie Spine-Leaf à deux niveaux. Les commutateurs Leaf sont associés à des commutateurs Spine, mais ne le sont jamais entre eux. De même, les commutateurs Spine sont uniquement associés à des commutateurs Leaf et centraux (non représentés). Dans cette topologie à deux niveaux, tous les éléments ne sont qu'à un « saut » les uns des autres.
Contrairement à ce qui se passe dans une infrastructure SDN, le contrôleur APIC ne manipule pas directement le chemin des données. Au lieu de cela, il centralise la définition des stratégies et programme les commutateurs Leaf de manière à ce qu'ils transfèrent le trafic en fonction des politiques définies.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.5 - Contrôleurs
13.5.4 - Topologie Spine-Leaf

## Slide 45: Contrôleurs Types d'architecture SDN
Le module Cisco APIC-EM (Application Policy Infrastructure Controller - Enterprise Module) permet d'étendre l'infrastructure ACI aux campus et réseaux d'entreprise. Pour mieux comprendre comment il fonctionne, intéressons-nous aux trois types de réseaux SDN :
SDN basé sur les appareils: Les appareils peuvent être programmés par les applications qui s'exécutent sur les appareils eux-mêmes ou sur un serveur du réseau, comme illustré dans la figure.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.5 - Contrôleurs
13.5.5 - Types d'architecture SDN

## Slide 46: Contrôleurs Types d'architecture SDN (Suite)
SDN basé sur un contrôleur: Utilise un contrôleur centralisé qui reconnaît tous les périphériques présents sur le réseau, comme illustré dans la figure. Les applications peuvent interagir avec le contrôleur, chargé de gérer les périphériques et de manipuler les flux de trafic sur le réseau. Le contrôleur Cisco Open SDN est une distribution commerciale d'OpenDaylight.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.5 - Contrôleurs
13.5.5 - Types d'architecture SDN (Suite)

## Slide 47: Contrôleurs Types d'architecture SDN (Suite)
SDN basé sur des politiques: type de SDN similaire à un SDN basé sur un contrôleur dans lequel un contrôleur central reconnaît tous les périphériques présents sur le réseau, comme illustré dans la figure. Le SDN basé sur des politiques comprend une couche stratégique supplémentaire qui fonctionne à un niveau d'abstraction supérieur. Il utilise des applications intégrées qui automatisent les tâches de configuration avancée grâce à un workflow guidé et à une interface graphique utilisateur conviviale. Aucune compétence de programmation n'est nécessaire. Le contrôleur Cisco APIC-EM est un exemple de ce type de SDN.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.5 - Contrôleurs
13.5.5 - Types d'architecture SDN (Suite)

## Slide 48: Contrôleurs Caractéristiques d'APIC-EM
Cisco APIC-EM fournit une interface unique pour la gestion du réseau, notamment:
Découverte et accès aux inventaires des périphériques et des hôtes.
affichage de la topologie (comme illustré sur la figure),
Traçage d'un tracé entre les points d'extrémité.
Définition de stratégies.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.5 - Contrôleurs
13.5.6 - Caractéristiques d'APIC-EM

## Slide 49: Contrôleurs APIC-EM Path Trace
L'outil APIC-EM Path Trace permet à l'administrateur de visualiser facilement les flux de trafic et de découvrir toute entrée de ACL conflictuelle, dupliquée ou occultée. Cet outil examine des ACL spécifiques sur le chemin entre deux nœuds finaux et répertorie les problèmes éventuels. Vous pouvez voir où toutes les ACL le long du chemin d'accès autorisaient ou refusaient votre trafic, comme indiqué sur la figure. Notez comment Branch-Router2 est permis tout le trafic. L'administrateur réseau peut désormais effectuer des ajustements, si nécessaire, pour mieux filtrer le trafic.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.5 - Contrôleurs
13.5.7 - APIC-EM Path Trace
13.5.8 - Vérifiez votre compréhension - Contrôleurs

## Slide 50: 13.6 Module pratique et questionnaire
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.6 - Module pratique et questionnaire

## Slide 51: Module pratique et questionnaire Travaux pratiques - installer Linux sur un ordinateur virtuel et exploration de l'interface
Au cours de ces travaux pratiques, vous aborderez les points suivants:
Préparer un ordinateur pour la virtualisation
Installer le système d'exploitation Linux sur une machine virtuelle
Exploration de l'interface utilisateur
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.6 - Module pratique et questionnaire
13.6.1 - Travaux pratiques - Installer Linux sur un ordinateur virtuel et exploration de l'interface

## Slide 52: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?
Le cloud computing implique un grand nombre d'ordinateurs connectés via un réseau qui peut être situé physiquement n'importe où. Le cloud computing permet de réduire les coûts opérationnels en optimisant l'utilisation des ressources.
Les trois principaux services de cloud computing définis par le National Institute of Standards and Technology (NIST) sont Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) et Infrastructure as a Service (IaaS).
Les quatre types de clouds sont les suivants : public, privé, hybride et communautaire.
La virtualisation forme le socle du cloud computing. La virtualisation sépare le système d'exploitation (OS) du matériel.
Les entreprises ont besoin de moins d'espace et d'équipements, et consomment moins d'énergie. Il permet un prototypage plus facile, un approvisionnement plus rapide des serveurs, une augmentation du temps de fonctionnement des serveurs, une meilleure reprise après sinistre et une prise en charge des anciens systèmes.
Un hyperviseur de type 1 est installé directement sur le serveur ou le matériel de mise en réseau, Un hyperviseur de type 2 est un logiciel qui crée et exécute des instances de VM. Il peut être installé sur le dessus du système d'exploitation ou entre le microprogramme et le système d'exploitation.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.6 - Module pratique et questionnaire
13.6.2 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?

## Slide 53: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Suite)
Les hyperviseurs de type 1 sont également dits « sans système d'exploitation », car ils sont installés directement sur le matériel. Les hyperviseurs de type 1 ont un accès direct aux ressources matérielles et sont plus efficaces que les architectures hébergées. Ils améliorent les performances, l'évolutivité et la robustesse.
La gestion des hyperviseurs de type 1 nécessite en effet une « console de gestion ».
La virtualisation des serveurs dissimule aux utilisateurs les ressources des serveurs, telles que le nombre et l'identité des serveurs physiques, des processeurs et des systèmes d'exploitation. Cette situation peut soulever des problèmes lorsque le data center repose sur des architectures réseau traditionnelles.
Les flux de trafic dans le data center diffèrent considérablement du modèle client-serveur traditionnel. En règle générale, un centre de données a une quantité considérable de trafic échangé entre des serveurs virtuels (trafic Est-Ouest) et peut changer d'emplacement et d'intensité au fil du temps. Le trafic Nord-Sud se produit entre les couches de distribution et de base et est généralement destiné à des emplacements hors site tels qu'un autre centre de données, d'autres fournisseurs de cloud ou Internet.
Deux architectures réseau majeures ont été développées pour prendre en charge la virtualisation réseau : Software-Defined Networking (SDN) et Cisco Application Centric Infrastructure (ACI).
Les composants de SDN peuvent inclure OpenFlow, OpenStack et d'autres composants.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.6 - Module pratique et questionnaire
13.6.2 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Suite)

## Slide 54: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Suite)
Un périphérique réseau contient un plan de contrôle et un plan de données. Plan de contrôle : considéré comme le cerveau d'un périphérique,
SDN est essentiellement la séparation du plan de contrôle et du plan de données. Pour virtualiser le réseau, la fonction de plan de contrôle est supprimée sur chaque périphérique et centralisée sur un contrôleur unique.
Le contrôleur SDN est une entité logique qui permet aux administrateurs réseau de gérer et de définir la manière dont le plan de données des routeurs et des commutateurs virtuels doit gérer le trafic réseau.
Le plan de données, également appelé plan d'acheminement, est généralement la structure de commutation reliant les différents ports du réseau sur un appareil, et est utilisé pour acheminer les flux de trafic.
Le plan de gestion est responsable de la gestion d'un périphérique via sa connexion au réseau.
Le contrôleur SDN est une entité logique qui permet aux administrateurs réseau de gérer et de définir la manière dont le plan de données des routeurs et des commutateurs virtuels doit gérer le trafic réseau.
Cisco a développé l'infrastructure axée sur les applications (ACI) pour leur permettre d'atteindre ces objectifs à l'aide d'une méthode plus avancée et innovante que les approches SDN antérieures.
Cisco ACI est une solution matérielle spécialisée offrant une gestion intégrée du cloud computing et du data center.
Au niveau global, tout élément relatif à la politique du réseau est retiré du plan de données. Cela permet de créer beaucoup plus facilement les réseaux de data center.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.6 - Module pratique et questionnaire
13.6.2 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Suite)

## Slide 55: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Suite)
Les trois principaux composants de l'architecture ACI sont l'Application Network Profile (ANP), l'Application Policy Infrastructure Controller (APIC) et les commutateurs Cisco Nexus de la série 9000.
La structure Cisco ACI est composée de l'APIC et des commutateurs de la série Cisco Nexus 9000 utilisant une topologie à deux niveaux.
Contrairement à ce qui se passe dans une infrastructure SDN, le contrôleur APIC ne manipule pas directement le chemin des données. Au lieu de cela, il centralise la définition des stratégies et programme les commutateurs Leaf de manière à ce qu'ils transfèrent le trafic en fonction des politiques définies.
Il existe trois types de SDN: SDN basé sur les périphériques, SDN basé sur les contrôleurs et SDN basé sur les stratégies.
Le SDN basé sur des politiques comprend une couche stratégique supplémentaire qui fonctionne à un niveau d'abstraction supérieur. Le SDN basé sur des politiques constitue l'approche la plus robuste, dans la mesure où il offre une méthode simple pour le contrôle et la gestion des politiques à l'échelle du réseau.
Cisco APIC-EM est un exemple de SDN basé sur des politiques. Cisco APIC-EM fournit une interface unique pour la gestion du réseau, y compris la découverte et l'accès aux inventaires de périphériques et d'hôtes, la visualisation de la topologie, le traçage d'un chemin entre les points d'extrémité et la définition de politiques.
L'outil APIC-EM Path Trace permet à l'administrateur de visualiser facilement les flux de trafic et de découvrir toute entrée de ACL conflictuelle, dupliquée ou occultée. Cet outil examine des ACL spécifiques sur le chemin entre deux nœuds finaux et répertorie les problèmes éventuels.
Notes: 13 - Virtualisation réseau
13.6 - Module pratique et questionnaire
13.6.2 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Suite)
13.6.3 - Module Questionnaire - Concepts de sécurité réseau

## Slide 56: Module 13: Network Virtualization New Terms and Commands
cloud computing
Software as a Service (SaaS)
Platform as a Service (PaaS)
Infrastructure as a Service (IaaS)
IT as a Service (ITaaS)
public clouds
private clouds
hybrid clouds
community clouds
virtualization
abstraction layers
type 1 hypervisor
type 2 hypervisor
bare metal server
software-defined networking
control plane
data plane
management plane
Cisco Application Centric Infrastructure (ACI)
OpenFlow
OpenStack
Application Network Profile (ANP)
Application Policy Infrastructure Controller (APIC)
spin-leaf topology
device-based SDN
controller-based SDN
policy-based SDN
Application Policy Infrastructure Controller - Enterprise Module (APIC-EM)
APIC-EM path trace