## Slide 1: Module 4: Concepts ACL
Supports de l'instructeur
Réseau, sécurité et automatisation d'entreprise V7.0
(ENSA)
Notes: Programme de L’Académie Réseau de Cisco
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprise v7.0 (ENSA)
Module 4: Concepts ACL

## Slide 2: Instructor Materials – Module 4 Planning Guide
This PowerPoint deck is divided in two parts:
Instructor Planning Guide
  Information to help you become familiar with the module
  Teaching aids
Instructor Class Presentation
  Optional slides that you can use in the classroom
  Begins on slide # 9
  Note: Remove the Planning Guide from this presentation before sharing with anyone.
For additional help and resources go to the Instructor Home Page and Course Resources for this course. You also can visit the professional development site on netacad.com, the official Cisco Networking Academy Facebook page, or Instructor Only FB group.
Notes: 2

## Slide 3: What to Expect in this Module
To facilitate learning, the following features within the GUI may be included in this module:
Feature | Description
Animations | Expose learners to new skills and concepts.
Videos | Expose learners to new skills and concepts.
Check Your Understanding(CYU) | Per topic online quiz to help learners gauge content understanding.
Interactive Activities | A variety of formats to help learners gauge content understanding.
Syntax Checker | Small simulations that expose learners to Cisco command line to practice configuration skills.
PT Activity | Simulation and modeling activities designed to explore, acquire, reinforce, and expand skills.

## Slide 4: What to Expect in this Module (Cont.)
To facilitate learning, the following features may be included in this module:
Feature | Description
Hands-On Labs | Labs designed for working with physical equipment.
Class Activities | These are found on the Instructor Resources page. Class Activities are designed to facilitate learning, class discussion, and collaboration.
Module Quizzes | Self-assessments that integrate concepts and skills learned throughout the series of topics presented in the module.
Module Summary | Briefly recaps module content.

## Slide 5: Check Your Understanding
Check Your Understanding activities are designed to let students quickly determine if they understand the content and can proceed, or if they need to review.
Check Your Understanding activities do not affect student grades.
There are no separate slides for these activities in the PPT. They are listed in the notes area of the slide that appears before these activities.
Notes: 5

## Slide 6: Module 4: Activities
What activities are associated with this module?
Page # | Activity Type | Activity Name | Optional?
4.1.4 | Packet Tracer | ALC Demonstration | Recommended
4.1.5 | Check Your Understanding | Purpose of ACLs | Recommended
4.2.5 | Check Your Understanding | Wildcard Masks in ACLs | Recommended
4.3.3 | Check Your Understanding | Guidelines for ACL Creation | Recommended
4.4.6 | Check Your Understanding | Guidelines for ACL Placement | Recommended
Notes: 6

## Slide 7: Module 4: Best Practices
Prior to teaching Module 4, the instructor should:
Review the activities and assessments for this module.
Try to include as many questions as possible to keep students engaged during classroom presentation.
Topic 4.1
  Ask the students or have a class discussion
    Discuss and clarify what inbound and outbound mean with regard to ACLs.
    What system or mechanism might provide filtering above Layer 4?
Topic 4.2
  Ask the students or have a class discussion
    Create several exercises to reinforce how wildcard masks are calculated for ranges of networks.
    What is the main benefit derived from the host and any keywords?
Notes: 7

## Slide 8: Module 4: Best Practices (Cont.)
Topic 4.3
  Ask the students or have a class discussion
    Why is writing an ACL out in a text editor considered a best practice?
    What are the different ways that an ACL might be documented?
Topic 4.4
  Ask the students or have a class discussion
    What is the main concept behind the guidelines for where to place ACLs?
    Create several exercises to reinforce ACL placement guidelines.
Notes: 8

## Slide 9: Module 4: Concepts ACL
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprise v7.0
(ENSA)
Notes: Programme de L’Académie Réseau de Cisco
Réseau, Sécurité et Automatisation D'entreprise v7.0 (ENSA)
Module 4: Concepts ACL

## Slide 10: Objectifs de ce module
Titre du module: Concepts ACL
Objectif du module: Expliquer comment les listes de contrôle d'accès sont utilisées dans le cadre d'une politique de sécurité réseau.
Titre du rubrique | Objectif du rubrique
Objectif des listes de contrôle d'accès | Expliquer comment les listes de contrôle d'accès filtrent le trafic
Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès | Expliquer comment les listes de contrôle d'accès utilisent des masques génériques.
Création de listes de contrôle d'accès | Expliquer comment créer des listes de contrôle d'accès.
Types de listes de contrôle d'accès IPv4 | Comparer les listes de contrôle d'accès IPv4 standard et étendues.
Notes: 10

## Slide 11: 4.1 Objectif des listes de contrôle d'accès (ACL)
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.1 - Objectif des listes de contrôle d'accès (ACL)

## Slide 12: Objectif des listes de contrôle d'accès Qu'est-ce qu'une liste de contrôle d'accès?
Une liste de contrôle d'accès (ou ACL) est une série de commandes IOS qui déterminent si un routeur achemine ou abandonne les paquets en fonction des informations contenues dans l'en-tête de paquet. Par défaut, aucun ACL n'est configuré pour un routeur. Toutefois, lorsqu'une liste de contrôle d'accès est appliquée à une interface, le routeur évalue en outre tous les paquets réseau lorsqu'ils traversent l'interface pour déterminer s'ils peuvent être acheminés.
Une ACL utilise une liste séquentielle de déclarations d'autorisation ou de refus, connues sous le nom d'entrées de contrôle d'accès (ACE).
Remarque: Les ACE sont couramment appelées des instructions de liste de contrôle d'accès.
Lorsque le trafic réseau traverse une interface configurée avec une liste de contrôle d'accès, le routeur compare les informations du paquet à chaque ACE, dans l'ordre séquentiel, afin de déterminer si le paquet correspond à l'une des entrées ACE. C’est ce que l’on appelle le filtrage de paquet.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.1 - Objectif des listes de contrôle d'accès (ACL)
4.1.1 - Qu'est-ce qu'une ACL?

## Slide 13: Objectif des listes de contrôle d'accès Qu'est-ce qu'une liste de contrôle d'accès? (Suite)
Plusieurs tâches effectuées par les routeurs nécessitent l'utilisation d'ACL pour identifier le trafic:
Limiter le trafic du réseau pour en augmenter les performances
Elles contrôlent le flux de trafic.
Elles fournissent un niveau de sécurité de base pour l'accès réseau.
Elles filtrent le trafic en fonction de son type.
Contrôler les hôtes pour autoriser ou refuser l'accès aux services de réseau
Donner la priorité à certaines classes de trafic réseau
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.1 - Objectif des listes de contrôle d'accès (ACL)
4.1.1 - Qu'est-ce qu'une ACL? (Suite)

## Slide 14: Objectif des listes de contrôle d'accès Filtrage des paquets
Le filtrage de paquets contrôle l'accès à un réseau en analysant les paquets entrants et/ou sortants et en les transmettant ou en les abandonnant en fonction de critères donnés.
Le filtrage des paquets peut être effectué au niveau de la couche 3 ou de la couche 4.
Les routeurs Cisco prennent en charge deux types de ACLs:
  ACL standard - Les ACL filtrent uniquement au niveau de la couche 3 à l'aide de l'adresse IPv4 source uniquement.
  ACL étendues - Filtre ACL à la couche 3 à l'aide de l'adresse IPv4 source et/ou destination. Ils peuvent également filtrer au niveau de la couche 4 en utilisant les ports TCP et UDP, ainsi que des informations facultatives sur le type de protocole pour un contrôle plus fin.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.1 - Objectif des listes de contrôle d'accès (ACL)
4.1.2 - Filtrage des paquets

## Slide 15: Objectif des listes de contrôle d'accès Le fonctionnement des listes de contrôle d'accès
Les listes de contrôle d'accès définissent des règles de contrôle pour les paquets arrivant par les interfaces d'entrée, passant par le routeur et atteignant leur destination par les interfaces de sortie.
Les listes de contrôle d'accès peuvent être configurées pour s'appliquer au trafic entrant et au trafic sortant:
Remarque: Les ACL ne gèrent pas les paquets provenant du routeur lui-même.
Un ACL entrant filtre les paquets avant qu'ils ne soient acheminés vers l'interface sortante. Une liste de contrôle d’accès entrante est efficace car elle réduit la charge des recherches de routage en cas d’abandon du paquet.
Les listes de contrôle d'accès sortantes filtrent les paquets après qu'ils ont été routés, et ce, quelle que soit l'interface de sortie.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.1 - Objectif des listes de contrôle d'accès (ACL)
4.1.3 - Fonctionnement des listes de contrôle d'accès

## Slide 16: Objectif des listes de contrôle d'accès Le fonctionnement des listes de contrôle d'accès (Suite)
Lorsqu'une ACL est appliquée à une interface, elle suit une procédure d'exploitation spécifique. Voici les étapes opérationnelles utilisées lorsque le trafic est entré dans une interface de routeur avec une ACL IPv4 standard entrante configurée:
  Le routeur extrait l'adresse IPv4 source de l'en-tête du paquet.
  Le routeur commence en haut de l'ACL et compare l'adresse IPv4 source à chaque ACE dans un ordre séquentiel.
  Lorsqu'une correspondance est établie, le routeur exécute l'instruction, soit en autorisant soit en refusant le paquet, et les ACE restants dans l'ACL, le cas échéant, ne sont pas analysés.
  Si l'adresse IPv4 source ne correspond à aucun ACE de l'ACL, le paquet est ignoré car un ACE de refus implicite est automatiquement appliqué à toutes les ACLs.
La dernière instruction d'une liste de contrôle d'accès est toujours une instruction deny implicite bloquant tout le trafic. Il est caché et non affiché dans la configuration.
  Remarque: Une liste ACL doit avoir au moins une déclaration d'autorisation sinon tout le trafic sera refusé en raison de l'instruction ACE de refus implicite.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.1 - Objectif des listes de contrôle d'accès (ACL)
4.1.3 - Fonctionnement des listes de contrôle d'accès (suite)

## Slide 17: Objectif des listes de contrôle d'accès Packet Tracer - Démonstration des listes de contrôle d'accès
Dans ce Packet Tracer, vous atteindrez les objectifs suivants:
Partie 1: Vérifier la connectivité locale et tester la liste de contrôle d'accès
Partie 2: supprimer la liste de contrôle d'accès et répéter le test
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.1 - Objectif des listes de contrôle d'accès (ACL)
4.1.4 - Packet Tracer - Démonstration des listes de contrôle d'accès
4.1.5 - Vérifiez votre compréhension - Objectif des ACL

## Slide 18: 4.2 - Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.2 - Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès

## Slide 19: Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès Présentation de masques génériques
Un masque générique est similaire à un masque de sous-réseau en ce sens qu'il utilise le processus AnDing pour identifier les bits d'une adresse IPv4 à correspondre. En effet, contrairement à un masque de sous-réseau, où le chiffre binaire 1 équivaut à une correspondance et le chiffre binaire 0 à une non-correspondance, les masques génériques procèdent de façon inverse.
Un ACE IPv4 utilise un masque générique 32 bits pour déterminer quels bits de l'adresse à examiner pour rechercher une correspondance.
Les masques génériques respectent les règles suivantes pour faire correspondre les chiffres binaires 1 et 0:
  Bit 0 de masque générique - permet de vérifier la valeur du bit correspondant dans l'adresse.
  Masque générique bit 1 - Ignorer la valeur du bit correspondant dans l'adresse
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.2 - Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès
4.2.1 - Présentation du masque générique

## Slide 20: Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès Présentation de masques génériques (Suite)
Masque générique | Dernier octet (en binaire) | Signification (0 - match, 1 - ignorer)
0.0.0.0 | 00000000 | Correspond à tous les octets.
0.0.0.63 | 00111111 | Faites correspondre les trois premiers octets Correspond aux deux bits les plus à gauche du dernier octet Les 6 derniers bits d'adresse sont ignorés
0.0.0.15 | 00001111 | Faites correspondre les trois premiers octets Correspond aux quatre bits les plus à gauche du dernier octet Ignorer les 4 derniers bits du dernier octet
0.0.0.248 | 11111100 | Faites correspondre les trois premiers octets Ignorer les six bits les plus à gauche du dernier octet Faites correspondre les deux derniers bits
0.0.0.255 | 11111111 | Faites correspondre les trois premiers octet Ignorer le dernier octet
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.2 - Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès
4.2.1 - Présentation du masque générique (Suite)

## Slide 21: Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès Types de masques génériques
Caractère générique pour correspondre à un hôte:
Supposons que l'ACL 10 ait besoin d'un ACE qui autorise uniquement l'hôte avec l'adresse IPv4 192.168.1.1. Rappelez-vous que "0" équivaut à une correspondance et "1" à une ignorance. Pour correspondre à une adresse IPv4 d'hôte spécifique, un masque générique composé de tous les zéros (c.-à-d. 0.0.0.0) est requis.
Lorsque l'ACE est traité, le masque générique n'autorisera que l'adresse 192.168.1.1. L'ACE résultant dans l'ACL 10 serait access-list 10 permit 192.168.1.1 0.0.0.0.
 | Décimal | Binaire
Adresse IPv4 | 192.168.1.1 | 11000000.10101000.00000001.00000001
Masque générique | 0.0.0.0 | 00000000.00000000.00000000.00000000
Adresse IPv4 autorisée | 192.168.1.1 | 11000000.10101000.00000001.00000001
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.2 - Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès
4.2.2 - Types de masques génériques

## Slide 22: Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès Types de masques génériques (Suite)
Masques génériques correspondant à des sous-réseaux IPv4
ACL 10 a besoin d'un ACE qui autorise tous les hôtes du réseau 192.168.1.0/24. Le masque générique 0.0.0.255 stipule que les trois premiers octets doivent correspondre exactement, mais pas le quatrième octet.
Lorsqu'il est traité, le masque générique 0.0.0.255 autorise tous les hôtes du réseau 192.168.1.0/24. L'ACE résultant dans l'ACL 10 serait access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255.
 | Décimal | Binaire
Adresse IPv4 | 192.168.1.1 | 11000000.10101000.00000001.00000001
Masque générique | 0.0.0.255 | 00000000.00000000.00000000.11111111
Adresse IPv4 autorisée | 192.168.1.0/24 | 11000000.10101000.00000001.00000000
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.2 - Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès
4.2.2 - Types de masques génériques (suite)

## Slide 23: Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès Types de masques génériques (Suite)
Masque générique pour correspondre à une plage d'adresses IPv4
ACL 10 a besoin d'un ACE qui autorise tous les hôtes des réseaux 192.168.16.0/24, 192.168.17.0/24,..., 192.168.31.0/24.
Lorsqu'il est traité, le masque générique 0.0.15.255 autorise tous les hôtes des réseaux 192.168.16.0/24 à 192.168.31.0/24. L'ACE résultant dans l'ACL 10 serait access-list 10 permit 192.168.16.0 0.0.15.255.
 | Décimal | Binaire
Adresse IPv4 | 192.168.16.0 | 11000000.10101000.00010000.00000000
Masque générique | 0.0.15.255 | 00000000.00000000.00001111.11111111
Adresse IPv4 autorisée | 192.168.16.0/24 à 192.168.31.0/24 | 11000000.10101000.00010000.00000000 11000000.10101000.00011111.00000000
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.2 - Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès
4.2.2 - Types de masques génériques (suite)

## Slide 24: Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès Calcul de masque générique
Le calcul des masques génériques peut être complexe. La méthode la plus rapide consiste à soustraire le masque de sous-réseau de 255.255.255.255. Voici quelques exemples:
Supposons que vous vouliez un ACE en ACL 10 pour permettre l'accès à tous les utilisateurs du réseau 192.168.3.0/24. Pour calculer le masque générique, soustrayez le masque de sous-réseau (c'est-à-dire 255.255.255.0) de 255.255.255.255. Cela génère le masque générique 0.0.0.255. L'ACE serait access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255.
Supposons que vous vouliez un ACE en ACL 10 pour permettre l'accès au réseau aux 14 utilisateurs du sous-réseau 192.168.3.32/28. Soustraire le sous-réseau (c'est-à-dire 255.255.255.240) de 255.255.255.255. Cela génère le masque générique 0.0.0.15. L'ACE serait access-list 10 permit 192.168.3.32 0.0.0.15
Supposons que vous ayez besoin d'un ACE dans ACL 10 pour autoriser uniquement les réseaux 192.168.10.0 et 192.168.11.0. Ces deux réseaux pourraient être résumés comme 192.168.10.0/23 qui est un masque de sous-réseau de 255.255.254.0. Soustrayez 255.255.254.0 masque de sous-réseau de 255.255.255.255. Cela génère le masque générique 0.0.1.255. L'ACE serait access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.1.255.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.2 - Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès
4.2.3 - Calcul du masque générique

## Slide 25: Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès Les mots-clés des masques génériques
L'IOS de Cisco fournit deux mots clés pour identifier les utilisations les plus courantes du masquage générique. Les deux mots-clés sont:
host - Ce mot-clé remplace le masque 0.0.0.0 Ce masque indique que tous les bits d'adresse IPv4 doivent correspondre pour pouvoir filtrer juste une adresse d'hôte.
any - Ce mot clé remplace le masque 255.255.255.255 Ce masque indique qu'il convient d'ignorer l'intégralité de l'adresse IPv4 ou d'accepter n'importe quelle adresse.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.2 - Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès
4.2.4 - Les mots-clés des masques génériques
4.2.5 - Vérifiez votre compréhension - Masques génériques dans les ACL

## Slide 26: 4.3 Directives pour la création de LCA
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.3 - Directives pour la création d'ACL

## Slide 27: Directives pour la création d'ACL Nombre limité d'ACL par interface
Le nombre de listes ACL pouvant être appliquées sur une interface de routeur est limité. Par exemple, une interface de routeur double empilée (c'est-à-dire IPv4 et IPv6) peut avoir jusqu'à quatre ACL appliquées, comme indiqué sur la figure.
Plus précisément, une interface de routeur peut avoir:
Une liste ACL sortante IPv4.
Une ACL IPv4 entrante.
Une ACL IPv6 entrante.
Une liste ACL IPv6 sortante.
Remarque: il n'est pas nécessaire de configurer les listes de contrôle d'accès dans les deux directions. Le nombre d'ACL et leur direction appliquée à l'interface dépendront de la stratégie de sécurité de l'organisation.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.3 - Directives pour la création d'ACL
4.3.1 - Nombre limité d'ACL par interface

## Slide 28: Directives sur la création des listes de contrôle d'accès Meilleure pratiques relatives aux listes de contrôle d'accès
L'utilisation des listes de contrôle d'accès nécessite beaucoup de précision et de soin. Les erreurs peuvent vous coûter cher et se solder par des pannes de réseau, d’importants efforts de dépannage et des services réseau médiocres. Une planification de base est nécessaire avant de configurer une ACL.
Directive | Avantage
Créez vos listes de contrôle d'accès conformément à la stratégie de sécurité de votre entreprise. | Vous serez ainsi certain d'implémenter les instructions relatives à la sécurité organisationnelle.
Écrivez ce que vous voulez que l'ACL fasse. | Vous éviterez ainsi de créer d'éventuels problèmes d'accès par mégarde.
Utilisez un éditeur de texte pour créer, modifier et enregistrer les listes de contrôle d'accès. | Vous pourrez ainsi créer une bibliothèque de listes de contrôle d'accès réutilisables.
Documentez les ACL à l'aide de la commande remark . | Cela vous aidera (et d'autres) à comprendre le but d'un ACE.
Testez vos listes de contrôle d'accès sur un réseau de développement avant de les implémenter sur un réseau de production. | Vous éviterez ainsi de commettre des erreurs coûteuses.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.3 - Directives pour la création d'ACL
4.3.1 - Nombre limité d'ACL par interface
4.3.2 - Vérifiez votre compréhension - Directives pour la création d'ACL

## Slide 29: 4.4 Types d'ACL IPv4
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.4 - Types de listes de contrôle d'accès IPv4

## Slide 30: Types de listes de contrôle d'accès IPv4 Listes de contrôle d'accès standard et étendues
Types de listes de contrôle d'accès IPv4
ACL standard - Ces listes autorisent ou refusent les paquets basés uniquement sur l'adresse IPv4 source.
ACL étendues - Ces listes autorisent ou refusent les paquets basés sur l'adresse IPv4 source et l'adresse IPv4 de destination, le type de protocole, les ports TCP ou UDP source et destination et plus encore.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.4 - Types de listes de contrôle d'accès IPv4
4.4.1 - Les ACLs standard et étendues

## Slide 31: Types de listes de contrôle d'accès IPv4 Listes de contrôle d'accès numérotées et nommées
Listes de contrôle d’accès numérotées
Les ACL numérotées 1-99 ou 1300-1999 sont des ACL standard, tandis que les ACL numérotées 100-199 ou 2000-2699 sont des ACL étendues.
R1(config)# access-list ?
<1-99> IP standard access list
<100-199> IP extended access list
<700-799> 48-bit MAC address access list
<1300-1999> IP standard access list (expanded range)
<200-299> Protocol type-code access list
<2000-2699> IP extended access list (expanded range)
<700-799> 48-bit MAC address access list
rate-limit Simple rate-limit specific access list
template Enable IP template acls
Router(config)# access-list
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.4 - Types de listes de contrôle d'accès IPv4
4.4.2 - Listes de contrôle d'accès numérotées et nommées

## Slide 32: Types de listes de contrôle d'accès IPv4 Listes de contrôle d'accès numérotées et nommées (Suite)
Listes de contrôle d'accès nommées
Les ACL nommées sont la méthode préférée à utiliser lors de la configuration des ACL. Plus précisément, les listes ACL standard et étendues peuvent être nommées pour fournir des informations sur l'objet de la liste ACL. Par exemple, nommer un ACL FTP-FILTER étendu est beaucoup mieux que d'avoir une ACL numérotée 100.
La commande de configuration globale ip access-list est utilisée pour créer une liste ACL nommée, comme illustré dans l'exemple suivant.
R1(config)# ip access-list extended FTP-FILTER
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq ftp
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq ftp-data R1(config-ext-nacl)#
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.4 - Types de listes de contrôle d'accès IPv4
4.4.2 - Listes de contrôle d'accès numérotées et nommées (Suite)

## Slide 33: Types de listes de contrôle d'accès IPv4 Où placer les listes de contrôle d'accès
Chaque liste de contrôle d'accès doit être placée là où elle aura le plus grand impact sur les performances.
Les listes de contrôle d'accès étendues doivent être placées le plus près possible de la source du trafic à filtrer.
Les listes de contrôle d'accès standard doivent être placées le plus près possible de la destination.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.4 - Types de listes de contrôle d'accès IPv4
4.4.3 - Où placer les listes de contrôle d'accès

## Slide 34: Types de listes de contrôle d'accès IPv4 Où placer les listes de contrôle d'accès (Suite)
Facteurs influençant le placement des ACL | Explication
L'étendue du contrôle organisationnel | Le placement de l'ACL peut dépendre du fait que l'organisation contrôle ou non les réseaux source et destination.
Bande passante des réseaux concernés | Il peut être souhaitable de filtrer le trafic indésirable à la source pour empêcher la transmission de trafic qui consomme de la bande passante.
Simplicité de configuration | Il peut être plus facile d'implémenter une liste ACL à destination, mais le trafic utilisera inutilement la bande passante. Une liste de contrôle d'accès étendue peut être utilisée sur chaque routeur d'où provient le trafic. Cela permet d'économiser de la bande passante en filtrant le trafic à la source, mais exige de créer des listes de contrôle d'accès étendues sur plusieurs routeurs.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.4 - Types de listes de contrôle d'accès IPv4
4.4.3 - Où placer les listes de contrôle d'accès (suite)

## Slide 35: Types de listes de contrôle d'accès IPv4 Exemple d'emplacement de liste de contrôle d'accès standard
Sur la figure, l'administrateur souhaite empêcher le trafic provenant du réseau 192.168.10.0/24 d'accéder au réseau 192.168.30.0/24.
En suivant les instructions de placement de base, l'administrateur place une liste ACL standard sur le routeur R3.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.4 - Types de listes de contrôle d'accès IPv4
4.4.4 - Exemple de positionnement d'une liste de contrôle d'accès standard

## Slide 36: Types de listes de contrôle d'accès IPv4 Exemple d'emplacement de liste de contrôle d'accès standard (Suite)
Il existe deux interfaces possibles sur R3 pour appliquer l'ACL standard:
Interface R3 S0/1/1 (entrante) - L'ACL standard peut être appliquée entrante sur l'interface R3 S0/1/1 pour refuser le trafic à partir du réseau .10. Cependant, il filtre également le trafic .10 vers le réseau 192.168.31.0/24 (.31 dans cet exemple). Par conséquent, l'ACL standard ne doit pas être appliquée à cette interface.
Interface R3 G0/0 (sortante) - L'ACL standard peut être appliquée sortante sur l'interface R3 G0/0/0. Cela n'affecte pas les autres réseaux accessibles par R3. Les paquets du réseau .10 pourront toujours atteindre le réseau .31. C'est la meilleure interface pour placer la liste ACL standard pour répondre aux exigences de trafic.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.4 - Types de listes de contrôle d'accès IPv4
4.4.4 - Exemple de positionnement d'une liste de contrôle d'accès standard (Suite)

## Slide 37: Types de listes de contrôle d'accès IPv4 Exemple d'emplacement d'une liste de contrôle d'accès étendue
Les ACL étendus doivent être situés aussi près que possible de la source.
Cependant, l'organisation ne peut placer des ACL que sur les appareils qu'elle contrôle. Par conséquent, cet emplacement doit être déterminé par la portée du contrôle dont dispose l’administrateur réseau.
Dans la figure, par exemple, la société A veut refuser le trafic Telnet et FTP au réseau 192.168.30.0/24 de la société B à partir de son réseau 192.168.11.0/24 tout en autorisant tout autre trafic.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.4 - Types de listes de contrôle d'accès IPv4
4.4.5 - Exemple d'emplacement de liste de contrôle d'accès étendue

## Slide 38: Types de listes de contrôle d'accès IPv4 Exemple d'emplacement d'une liste de contrôle d'accès étendue (Suite)
Un ACL étendu sur R3 permettrait d'accomplir la tâche, mais l'administrateur ne contrôle pas R3. En outre, cette solution autorise le passage du trafic indésirable sur l'ensemble du réseau avant de le bloquer lorsqu'il arrive à destination.
La solution consiste à placer une liste ACL étendue sur R1 qui spécifie à la fois les adresses source et de destination.
La figure illustre deux interfaces possibles sur R1 pour appliquer la liste de contrôle d'accès étendue:
interface R1 S0/1/0 (sortante) - L'ACL étendue peut être appliquée sortante sur l'interface S0/1/0 Cette solution traitera tous les paquets quittant R1 y compris les paquets de 192.168.10.0/24.
Interface R1 G0/0/1 (entrante) - L'ACL étendu peut être appliqué en entrée sur le G0/0/1 et seuls les paquets du réseau 192.168.11.0/24 sont soumis au traitement ACL sur R1 Puisque le filtre doit être limité aux seuls paquets quittant le réseau 192.168.11.0/24, l'application de la liste de contrôle d'accès étendue à G0/1 constitue la meilleure solution.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.4 - Types de listes de contrôle d'accès IPv4
4.4.5 - Exemple d'emplacement de liste de contrôle d'accès étendue (Suite)
4.4.5 - Vérifiez votre compréhension - Directives pour le placement des ACL

## Slide 39: 4.5 Module pratique et questionnaire
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.5 - Module pratique et questionnaire

## Slide 40: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?
Une liste de contrôle d'accès (ou ACL) est une série de commandes IOS qui déterminent si un routeur achemine ou abandonne les paquets en fonction des informations contenues dans l'en-tête de paquet.
Un routeur n'a pas d'ACL configuré par défaut.
Toutefois, lorsqu'une liste de contrôle d'accès est appliquée à une interface, le routeur évalue en outre tous les paquets réseau lorsqu'ils traversent l'interface pour déterminer s'ils peuvent être acheminés.
Une ACL utilise une liste séquentielle de déclarations d'autorisation ou de refus, connues sous le nom d'ACE.
Les routeurs Cisco prennent en charge deux types d'ACL: ACL standard et ACL étendues.
Un ACL entrant filtre les paquets avant qu'ils ne soient acheminés vers l'interface sortante. Si le paquet est autorisé par la liste de contrôle d'accès, il est alors traité pour le routage.
Les listes de contrôle d'accès sortantes filtrent les paquets après qu'ils ont été routés, et ce, quelle que soit l'interface de sortie.
Un ACE IPv4 utilise un masque générique 32 bits pour déterminer quels bits de l'adresse à examiner pour rechercher une correspondance.
Un masque générique est similaire à un masque de sous-réseau en ce sens qu'il utilise le processus AnDing pour identifier les bits d'une adresse IPv4 à correspondre. Cependant, ils diffèrent dans la façon dont ils correspondent aux binaires 1 et 0. Masque générique bit 0 correspond à la valeur du bit correspondant dans l'adresse Masque générique bit 1 ignore la valeur du bit correspondant dans l'adresse.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.5 - Module pratique et questionnaire
4.5.1 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module?

## Slide 41: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Suite)
Une autre manière de calculer un masque générique est de soustraire le masque de sous-réseau de 255.255.255.255.
Travailler avec des représentations décimales de bits de masque générique binaire peut être simplifié en utilisant les mots-clés Cisco IOS host et any pour identifier les utilisations les plus courantes du masquage de masquage génériques.
Le nombre de listes ACL pouvant être appliquées sur une interface de routeur est limité.
Il n'est pas nécessaire de configurer les ACL dans les deux sens. Le nombre d'ACL et leur direction appliquée à l'interface dépendront de la stratégie de sécurité de l'organisation.
Les ACL standard autorisent ou refusent les paquets selon l'adresse IPv4 source uniquement.
Les ACLs étendues autorisent ou refusent les paquets en fonction de l'adresse IPv4 source et de l'adresse IPv4 de destination, du type de protocole, des ports TCP ou UDP source et destination et plus encore.
Les ACL numérotées 1-99 ou 1300-1999 sont des ACL standard. Les ACL numérotées 100-199, ou 2000-2699, sont des ACL étendues.
Les ACLs nommées sont la méthode préférée à utiliser lors de la configuration des ACL.
Plus précisément, les listes ACL standard et étendues peuvent être nommées pour fournir des informations sur l'objet de la liste ACL.
Chaque liste de contrôle d'accès doit être placée là où elle aura le plus grand impact sur les performances.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.5 - Module pratique et questionnaire
4.5.1 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Suite)

## Slide 42: Module pratique et questionnaire Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Suite)
Les listes de contrôle d'accès étendues doivent être placées le plus près possible de la source du trafic à filtrer. De cette manière, le trafic indésirable est refusé près du réseau source et ne traverse pas l'infrastructure de réseau.
Les listes de contrôle d'accès standard doivent être placées le plus près possible de la destination. Si une liste de contrôle d'accès standard a été placée à la source du trafic, l'instruction «permit» ou «deny» est appliquée en fonction de l'adresse source, quelle que soit la destination du trafic.
Le placement de l'ACL peut dépendre de l'étendue du contrôle organisationnel, de la bande passante des réseaux et de la facilité de configuration.
Notes: 4 - Concepts de liste de contrôle d'accès (ACL)
4.5 - Module pratique et questionnaire
4.5.1 - Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (Suite)
4.5.2 - Module Questionnaire - Concepts ACL

## Slide 43: Module 4 : Network Automation New Terms and Commands
access control list (ACL)
access control element (ACE)
packet filtering
standard ACLs
extended ACLs
wildcard mask
host keyword
any keyword
numbered ACLs
named ACLs