| Activité d’apprentissage |
| --- |
| Module | 16 | Architecture et fonctionnement d’un Réseau Informatique |
| Précision | E | Réaliser un plan d’adressage IP. |
| Code Activité | A-E-001 |  |  |
| Activité | Manipulation des classes IP et détermination des plages d’adresse |
| Phase d’apprentissage | BASE |
| Détails sur les objectifs visés par l’activité | Cette activité d’apprentissage doit vous permettre d’être capable de : Décrire les cinq classes d’adresses IP Décrire les caractéristiques et l’utilisation des différentes classes d’adresses IP. Déterminer la classe d’une adresse IP en fonction du numéro de réseau Déterminer quelle partie, ou octets, d’une adresse IP constitue l'adresse réseau et quelle partie représente l'adresse hôte. Identifier des adresses hôte IP valides et non valides selon les règles de l’adressage IP. Déterminer la plage d’adresses et le masque de sous-réseau par défaut pour chaque classe |

Description de l’activité

|  |  |  | Exercice 1 Utilisez le tableau des adresses IP et votre connaissance des adresses IP afin de répondre aux questions suivantes: 1. Quelles sont les plages décimale et binaire du premier octet de toutes les adresses de classe B possibles? Décimale: De: ________ À: ________ Binaire: De: ________ À: ________ 2. Quel(s) octet(s) représente(nt) la portion réseau d’une adresse IP de classe C? ______________________________________________________ _________________ 3. Quel(s) octet(s) représente(nt) la partie hôte d’une adresse IP de classe A? ______________________________________________________ _________________ 4. Quel est le nombre maximal d'hôtes utilisables avec une adresse réseau de classe C? ______________________________________________________ _________________ 5. Combien y a-t-il de réseaux de classe B? _______________________________________ 6. Combien d’hôtes chaque réseau de classe B peut-il comporter? _____________________________________________________ _________________ |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Exercice 2 Déterminez les parties hôte et réseau de l'adresse IP. Pour les adresses hôte IP qui suivent, indiquez les éléments suivants: La classe de chaque adresse. L'adresse réseau. La partie hôte. L'adresse de broadcast du réseau. Le masque de sous-réseau par défaut. La partie hôte est composée uniquement de 0 dans le cas de l'adresse réseau. N’indiquez que les octets qui composent l’hôte. La partie hôte est composée uniquement de 1 dans le cas d’un broadcast. La partie réseau de l’adresse est composée uniquement de 1 dans le cas du masque de sous-réseau. Complétez le tableau suivant: Adresse IP hôte Classe de l'adresse Adresse réseau Adresse hôte Adresse de broadcaste réseau Masque de sous réseau par défaut 216.14.55.137 123.1.1.15 150.127.221.244 194.125.35.199 175.12.239.244 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Exercice 3 Considérons le réseau 131.107.0.0, une station de ce réseau ayant l’IP 131.107.24.100 avec le masque de sous-réseau 255.255.240.0. a - Combien de sous-réseaux peuvent être gérés ? _________________________________________ b - Combien de stations peuvent être gérées dan chaque sous-réseau ? _________________________________________ c - A quel sous-réseau appartient la station 131.107.24.110 ? _________________________________________ d - Quel est le numéro de cette station dans les hôtes de ce sous-réseau ? |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Exercice 4 Considérons une station d’un réseau ayant l’IP 134.157.130.45 a - Quelle est la classe d’adresses IP de la station _________________________________________ b - Le masque de sous-réseau étant 255.255.255.128, combien de sous réseaux peuvent être définis ? _________________________________________ c - Quel est le réseau contenant la station ? _________________________________________ d - Considérons la station 134.157.130.19, à quel sous-réseau est-elle associée ? |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Exercice 5 Soit 5 stations reliées à un dispositif d’interconnexion, considérons les adresses MAC et IP suivantes : POSTE 1 POSTE 2 POSTE 3 POSTE 4 POSTE 5 MAC 0028AF86CE51 0028AF86CF51 0028AFG6CD51 0028AF86CFF1 0028AF86CD1 IP 126.0.0.128 126.0.0.213 126.0.0.317 126.0.0.244 126.0.0.099 Relevez les 2 adresses MAC et l’adresse IP erronées, indiquez pourquoi elles le sont. |
| --- | --- | --- | --- |